## Slide 1
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Grado en Ingeniería Química(2022/2023)
Problemas Resueltos
1
©2022 Autor Alexander Cuadrado Conde
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons,
disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 2
Temario
2
Bloque I. Fundamentos Electrónica
    Tema 1. Teoría de circuitos DC y AC.
    Tema 2. Trifásica
    Tema 3. Máquinas eléctricas..
Bloque II. Electrónica Analógica: electrónica de semiconductores
    Tema 4. Amplificador Operacional. Amplificación y ganancia
    Tema 5. Diodo y rectificación.
    Bloque III. Electrónica digital y Automática
    Tema 6. Sistemas de numeración.
    Tema 7. Álgebra de Boole. Lógica combinacional
    Tema 8. Fundamentos de electrónica automática.

## Slide 3
Bloque I.
Fundamentos Electrónica
3

## Slide 4
Tema 1. Problemas DC
4

## Slide 5
Problema 1. Calcular el voltaje de salida, Vout si el de entrada, vin es 6 V y el valor de las resistencias es R1 = R2 = 10 kW y R3 = R4 = 20 kW.
Problema 2. Calcular el voltaje que cae entre a y a’ si V1 = 12 V, V2 = 5 V y las resistencias valen 10 kW. Calculad la corriente que circula entre a y a’ si se hace un cortocircuito entre ambos puntos.
Problema 3. Hallar aplicando el principio de superposición el voltaje que cae entre a y a’.
5

## Slide 6
Problema 4. Hallar el circuito equivalente de Thévenin entre a y a’
Problema 6. Calcular el circuito equivalente de Thévenin entre a y a’. Vx es el voltaje que cae en R1 (izquierda)
Problema 7 Calcular el circuito equivalente de Thévenin y de Norton entre a y a’.
Problema 5. Hallar el circuito equivalente de Thévenin en bornes del diodo, siendo R1 = 6 kΩ, R2= 4 kΩ, R3 = 0.9 kΩ, V1 =10 V.
6

## Slide 7
Problema 8. Calcula la corriente que circula por la resistencia R4 aplicando el principio de superposición. Datos: R1= 27Ω, R2=47 Ω, R3=4 Ω, R4=23 Ω, V1=200V, I1=20A.
Problema 9. Calcula el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. R = 1 Ω.
Problema 10 Se tienen tres lámparas marcadas como A, B y C. Se observa que si se aplican 220 V a cada una de ellas, su consumo es de 55, 100 y 160 W, respectivamente. Si ahora se conectan las tres lámparas en serie y se aplican 380 V al conjunto, determina la potencia que consume cada una de las lámparas.
7

## Slide 8
Problema 11. Si se sabe que por la resistencia de 5 Ω circula una corriente de 12 A, ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 6 Ω del circuito de la figura?
Problema 12. En el circuito indicado en la figura, calcula el valor de la resistencia R para que la lectura del amperímetro sea la misma cuando ambos interruptores están abiertos y cuando ambos están cerrados.
Problema 13: Calcular las corrientes I1, I2. Y las caídas de tensión en las resistencias R1 y R2. R1 = 3Ω, R2 = 6 Ω, V= 12V, I=0,5A. Se recomienda resolverlo 4 veces usando los
métodos explicados:
1. El teorema de superposición
2. Las leyes de Kirchhoff
3. Usando el teorema de Thevenin
4. Usando el teorema de Norton
8

## Slide 9
Problema 14. Calcula la tensión que cae entre a y a'. Calcula la corriente que circula por la resistencia Ra. Siendo V1 = 10V, R1 = 1Ω, R2= 2Ω, y Ra = 3Ω.
a
a’
+ VX -
2VX
Ia
9

## Slide 10
Problema 1. Calcular el voltaje de salida, Vout si el de entrada, Vin es 6 V y el valor de las resistencias es R1 = R2 = 10 kΩ y R3 = R4 = 20 k Ω.
+ -
+ -
+
-
+
-

i1
i2
i3
i3
Nodo:
Mallas:
+
Vout=V+-V-
-
V+
V-
10

## Slide 11
+ -
+ -
+
-
+
-
i1
i2
i3
i3
11

## Slide 12
Problema 2. Calcular el voltaje que cae entre a y a’ si V1 = 12 V, V2 = 5 V y las resistencias valen 10 kΩ. Calculad la corriente que circula entre a y a’ si se hace un cortocircuito entre ambos puntos
Vaa’=Va-Va’
+
-
+
-
+
-
+
-
Divisor de tensión
12

## Slide 13
Calculad la corriente que circula entre a y a’ si se hace un cortocircuito entre ambos puntos
+
-
+
-
+
-
+
-
isc
i2
i4
i1
i3
¿Divisores de tensión?
13

## Slide 14
Problema 3. Hallar aplicando el ppio. de superposición el voltaje que cae entre a y a’
+
14

## Slide 15
I1+I=I2 I=I2-I1
I
I2
I2
+
-
+ -
+ -
I2
I2
+
-
+ -
+ -
I1
+
-
15

## Slide 16
+
16

## Slide 17
Problema 4. Hallar el circuito equivalente de Thévenin entre a y a’
+
-
+
-
Thévenin:
Vth=-VR1
Rth
Para Rth no podemos apagar las fuentes y calcular Req porque tenemos una fuente dependiente Rth=Voc/Isc
17

## Slide 18
+
-
Cortocircuitamos a-a’
Isc
18

## Slide 19
Problema 5. Hallar el circuito equivalente de Thévenin en bornes del diodo, siendo R1 = 6 kΩ, R2= 4 k Ω, R3 = 0.9 k Ω, V1 =10 V.
Como queremos obtener el equivalente en bornes del diodo, quitamos el diodo y calculamos Thévenin entre el punto 1 y 2:
Obtenemos VOC= V12. Como por R3 no circula corriente, VR3=0 y por lo tanto V12 = VR2. Para obtener esta tensión empleamos la fórmula del divisor de tensión:
Para calcular Rth podemos anular la fuente y calcular la resistencia equivalente del circuito. Al anular V1, R2 y R1 están en paralelo, y el resultado en serie con R3:
+
-
- +
19

## Slide 20
Thévenin:
Vth=-VR2
Rth
(porque hemos definido
la corriente hacia arriba)
I1
a
a’
+
-
(aquí VR2 está definido como Va’-Va)
(Divisor de tensión)
Para Rth no podemos apagar las fuentes y calcular Req porque tenemos una fuente dependiente Rth=Voc/Isc
I2
gvx
+
-
Problema 6. Calcular el circuito equivalente de Thévenin entre a y a’. Vx es el voltaje que cae en R1 (izquierda)
20

## Slide 21
(Divisor de tensión)
Cortocircuitamos a-a’
a
a’
ISC
I1
+
-
21

## Slide 22
+
-
+ -
Problema 7. Calcular el circuito equivalente de Thévenin y de Norton entre a y a’
Thévenin:
Vth
Rth
(Por R3 no circula corriente al estar en abierto)
(Divisor de tensión)
Para calcular RTH anulamos la fuente y calculamos Req:
a
a’
22

## Slide 23
Problema 8. Calcula la corriente que circula por la resistencia R4 aplicando el principio de superposición. Datos: R1= 27Ω, R2=47 Ω, R3=4 Ω, R4=23 Ω, V1=200V, I1=20A.
Dividimos el problema en dos sub-circuitos más sencillos, anulando V1 e I1 respectivamente. Anulando la fuente de corriente:
IR4
I2
I1
23

## Slide 24
Anulando la fuente de tensión:
Agrupamos en R5=(R1\\R2)+R3, de forma que tenemos un divisor de corriente:
Aplicando la ecuación del divisor de corriente:
La corriente por R4 será la suma de las dos corrientes obtenidas:
24

## Slide 25
Problema 9. Calcula el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. R = 1Ω
Para obtener el equivalente de Thévenin tenemos que obtener Voc, y Rth. Al haber una fuente dependiente, no podemos calcular Rth directamente, por lo que necesitamos Isc.
C
La ecuación de malla nos da:
Al haber un circuito abierto entre A-B, no circula corriente por R. Sin embargo, la fuente de tensión dependiente sí que estará funcionando, a pesar de que no circule ninguna corriente por ella. Por lo tanto el voltaje VOC=VAB será el voltaje en el punto C, más el voltaje que aporta la fuente dependiente:
(VB=0, tierra)
-
+
-
+
(Podemos obtener Vc por lo dos caminos)
25

## Slide 26
Para calcular Isc, cortocircuitamos AB y obtenernos la corriente que circula de A a B.
C
-
+
-
+
I2
Isc
26

## Slide 27
Problema 10. Se tienen tres lámparas marcadas como A, B y C. Se observa que si se aplican 220 V a cada una de ellas, su consumo es de 55, 100 y 160 W, respectivamente. Si ahora se conectan las tres lámparas en serie y se aplican 380 V al conjunto, determina la potencia que consume cada una de las lámparas.
A partir del primer dato podemos calcular la resistencia de cada lámpara, aplicando la ecuación:
Al conectarlas en serie, ahora la tensión se repartirá entre todas las lámparas, mientras que la corriente será la misma:
La potencia ahora en cada lámpara la podemos obtener a partir de la corriente:
27

## Slide 28
Problema 11. Si se sabe que por la resistencia de 5 Ω circula una corriente de 12 A, ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 6 Ω del circuito de la figura?
Para calcular la corriente por la resistencia podemos ir agrupando resistencias y después aplicar el divisor de corriente:
Finalmente tenemos dos resistencias de 6 en paralelo. Por lo tanto, por ambas ramas circulará la misma corriente, que será la mitad de los 12 A (divisor de corriente con dos resistencias iguales):
12 A
6 A
6 A
28

## Slide 29
Problema 11.
Deshaciendo la agrupación de las resistencias de 4 Ω, 3 Ω y 6 Ω:
6 A
Volvemos a aplicar el divisor de corriente entre las resistencias de 3 Ω y 6 Ω:
12 A
29

## Slide 30
Problema 12. En el circuito indicado en la figura, calcula el valor de la resistencia R para que la lectura del amperímetro sea la misma cuando ambos interruptores están abiertos y cuando ambos están cerrados.
Cuando los interruptores están abiertos podemos calcular la corriente que pasará por el amperímetro:
Cuando los interruptores están cerrados el circuito cambia y queda de la siguiente forma:
Al tener un cable en paralelo con una resistencia, la corriente circulará por el cable y no habrá corriente por la resistencia de 50 Ω:
30

## Slide 31
Problema 12.
R1 y R están en paralelo:
R
R
Ahora tenemos una sola malla:
Para obtener la corriente que pasa por R1 podemos usar el divisor de corriente entre R1 y R:
Esta corriente tiene que ser la misma que hemos obtenido en el primer apartado:
31

## Slide 32
Problema 13. Calcular las corrientes I1, I2. Y las caídas de tensión en las resistencias R1 y R2.
R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, V= 12V, I=0,5A.
1. Para aplicar el teorema de superposición, anulamos primero la fuente de tensión:
Se recomienda resolverlo 4 veces usando los métodos explicados:
1. El teorema de superposición
2. Las leyes de Kirchhoff
3. Usando el teorema de Thevenin
4. Usando el teorema de Norton
Nos queda un divisor de corriente, teniendo en cuenta que la corriente I1 está definida en sentido contrario al del divisor:
La corriente total por cada resistencia será la suma de las dos contribuciones:
Anulamos ahora la fuente de corriente:
32

## Slide 33
Problema 13.
Tenemos una ecuación de nodo y una ecuación de malla:
2. Las leyes de Kirchhoff
33

## Slide 34
Problema 13.
En este caso tenemos que obtener los equivalentes de Thévenin y Norton desde el punto de vista de R1 y desde R2.
3. Usando el teorema de Thevenin
4. Usando el teorema de Norton
Desde R1:
A
B
Para obtener Isc, cortocircuitamos entre AB y calculamos la corriente que va de A B:
Isc
I2
34

## Slide 35
Problema 13.
Por lo tanto, los circuitos de Thévenin in Norton, vistos desde R1, son:
IN
Para obtener IR1 con Thévenin:
Para obtener IR1 con Norton:
35

## Slide 36
Problema 13.
Repetimos el proceso obteniendo los equivalentes desde R2:
3. Usando el teorema de Thevenin
4. Usando el teorema de Norton
Para obtener Isc, cortocircuitamos entre AB y calculamos la corriente que va de A B. El cable de A-B, no está en paralelo con R1, pues tenemos la fuente V1. Lo que sí podemos ver es que el voltaje en A, será 0 V, pues el cable cortocircuita el punto A con tierra. Es lo mismo que escribir la ecuación de malla:
Isc
IR1
A
B
+
-
La fuente de corriente nos indica la dirección de la corriente que pasa por R1 y su valor (0.5 A). Por lo tanto, la ecuación de malla para obtener Voc será:
36

## Slide 37
Problema 13.
Por lo tanto, los circuitos de Thévenin in Norton, vistos desde R2, son:
IN
Para obtener IR2 con Thévenin:
Para obtener IR2 con Norton:
3 Ω
13.5 V
3 Ω
4.5 A
13.5 V
3 Ω
6 Ω
R2
R2
6 Ω
4.5 A
3 Ω
37

## Slide 38
Problema 14. Calcula la tensión que cae entre a y a'. Calcula la corriente que circula por la Ra. Siendo V = 10V, R1 = 1Ω, R2= 2 Ω, y Ra = 3 Ω.
Tenemos un circuito con una fuente de corriente dependiente del voltaje que cae en R1. Planteamos las ecuaciones de Kirchhoff:
2
2Vx
Vx
+
-
a
a’
+
-
+
-
38

## Slide 39
Tema 1. Problemas AC
39

## Slide 40
Problema 1. En el circuito inferior V1 es una fuente de voltaje sinusoidal. Hallar la condición que han de cumplir R1, R2, C1, C2 para que la función de transferencia del circuito no dependa de la frecuencia de trabajo.
Problema 2. Hallar la función de transferencia del circuito de la figura, siendo vin una fuente de tensión sinusoidal de frecuencia ω.
Problema 3. Hallar el factor de potencia en un circuito RLC en serie. Particularizar para una frecuencia de red de 50 Hz y valores R = 1 kΩ L = 1 mH y C = 1 μF.
40

## Slide 41
Problema 4. Hallar el factor de potencia en un circuito RLC en paralelo para una frecuencia de red de 50 Hz y valores R = 1 kΩ, L = 1 mH, C = 1 μF.
Problema 5. Hallar la frecuencia de resonancia de un circuito RLC con valores R = 1 kΩ L = 1 mH, C = 1 μF.
Problema 6. Hallad la corriente en un circuito RLC en serie si el voltaje de entrada es V= 10 cos8t. R = 4 Ω, L =1 H y C =0,025 F.
Problema 7. Hallad el voltaje que cae en el condensador del ejercicio anterior.
Problema 8. Hallad el voltaje que cae en R2 de la figura inferior si R1 = 1Ω, R2 =2 Ω, L= 0,5 H y I1 =10 cos 8t.
Problema 9. Hallad i(t) (corriente que genera V1) en el circuito inferior, sabiendo que R1=0,5 Ω, C1 =1 F, L =1 H, C2=0,5F, R2 =3Ω, R3 =2Ω y V=12cos(t+1).
41

## Slide 42
Problema 10. Hallad la función de transferencia de un circuito RC, tomando la salida en bornes del condensador. Indicad cuál es el límite de dicha función a frecuencia muy baja y a frecuencia muy alta.
Problema 11. Tenemos una fuente V = 1 conectada en serie con dos elementos Z1=-2j y Z2=1+2j. Hallad el voltaje que cae en Z2.
Problema 12. En el mismo circuito del problema 18 hallad Z2 para que V2 = 7-3j, sabiendo que V1=3+j y que Z1=-2j.
Problema 13. Hallad el circuito equivalente de Thévenenin del circuito inferior. R =3 Ω, ZL = 2j, ZC=-4j, I = 2|10.
Problema 14. Hallar en el circuito inferior la corriente que circula por la resistencia. R =4 Ω, C =0,125 F, I (t) = 3cos4t, K=0,5
42

## Slide 43
Problema 15. Hallar la corriente que genera la fuente de tensión en el circuito inferior. R=1 Ω, C= 1F, L=1 H, K=1,5, Vin = 4cos3t
43

## Slide 44
Problema 1. En el circuito inferior V1 es una fuente de voltaje sinusoidal. Hallar la condición que han de cumplir R1, R2, C1, C2 para que la función de transferencia del circuito no dependa de la frecuencia de trabajo.
R1 \\ C1 y R2 \\ C2.
Vin
Vout
Z1
Z2
44

## Slide 45
Para que no dependa de ω, el cociente debe ser constante (K):
Al ser una ecuación compleja:
Por lo tanto, siempre que los componentes cumplan esta condición, la función H no dependerá de la frecuencia de la fuente de tensión
45

## Slide 46
Problema 2. Hallar la función de transferencia del circuito de la figura, siendo vin una fuente de tensión sinusoidal de frecuencia ω.
Vout=VC2= i2xZC2
I1
I2
46

## Slide 47
47

## Slide 48
Problema 3. Hallar el factor de potencia en un circuito RLC en serie. Particularizar para una frecuencia de red de 50 Hz y valores R = 1 kΩ, L = 1 mH y C = 1 µF.
El Factor de potencia es el coseno de la fase de Z
Z
Z’
Z’’
Φ
48

## Slide 49
Problema 4. Hallar el factor de potencia en un circuito RLC en paralelo para una frecuencia de red de 50 Hz y valores R = 1 kΩ, L = 1 mH, C = 1 µF.
Trabajaremos con la admitancia: Y=1/Z
ang(Y)=-ang(Z)
cos φ = cos(-φ) fp=cos(φ) no cambia
Las admitancias se agrupan al contrario que las impedancias  en paralelo se suman:
49

## Slide 50
Problema 5. Hallar la frecuencia de resonancia de un circuito RLC con valores R = 1 kΩ, L = 1 mH, C = 1 µF.
Frecuencia de resonancia: aquella a la cual Z’’=0
50

## Slide 51
Problema 6. Hallad la corriente en un circuito RLC en serie si el voltaje de entrada es V= 10 cos8t. R = 4 Ω, L =1 H y C =0,025 F.
51

## Slide 52
Problema 7. Hallad el voltaje que cae en el condensador del ejercicio anterior.
El voltaje en el condensador se haya multiplicando la corriente por la impedancia del condensador:
52

## Slide 53
Problema 8. Hallad el voltaje que cae en R2 de la figura inferior si R1 = 1Ω, R2 =2 Ω, L= 0,5 H y I1 =10 cos 8t.
Z1
Z2
53

## Slide 54
Problema 9. Hallad i(t) (corriente que genera V1) en el circuito inferior, sabiendo que R1=0,5 Ω, C1 =1 F, L =1 H, C2=0,5F, R2 =3Ω, R3 =2Ω y V=12cos(t+14)
Asociamos las impedancias de derecha  izquierda
54

## Slide 55
Problema 10. Hallad la función de transferencia de un circuito RC, tomando la salida en bornes del condensador. Decir cuál es el límite de dicha función a frecuencia muy baja y a frecuencia muy alta.
Primero calculamos la corriente que circula por el circuito y después calculamos el voltaje en bornes del condensador:
Calculamos ahora los límites de esa función a baja y a alta frecuencia:
55

## Slide 56
Problema 11. Tenemos una fuente V = 1 V conectada en serie con dos elementos Z1=-2j y Z2=1+2j. Hallad el voltaje que cae en Z2.
Vin
Vout
Z1
Z2
56

## Slide 57
Problema 12. En el mismo circuito del problema 11 hallad Z2 para que V2 = 7- 3j, sabiendo que V1=3+j y que Z1=-2j.
Vin
Vout
Z1
Z2
Al estar en serie, sabiendo V1 y Z1I
Para pasar a forma fasorial:
Cuidado al calcular el ángulo. Si hacemos atan(3.6/3.2)el resultado es 48.37º. Sin embargo ese sería el ángulo si la parte real y la parte imaginaria fueran positivas:
Para obtener este ángulo, restamos 180º al ángulo calculado: 48.37-180=-131.63º (sería lo mismo con 48.37+180=228.36º)
Chart: 
| 3.2
 | 3.6
-3.2 | -3.6
48.37º
48.37-180º=-131.63º
57

## Slide 58
Problema 13. Hallad el circuito equivalente de Thévenenin del circuito inferior. R =3 Ω, ZL = 2j, ZC=-4j,
I = 2|10 A.
Simplificamos: Z1=ZL\\ZC y Ze=Z1+ZR
Si cortocircuitamos para obtener Isc:
58

## Slide 59
Problema 14. Hallad en el circuito inferior la corriente que circula por la resistencia. R =4 Ω, C=0,125 F,
I(t) = 3cos4t, K=0,5.
Fuente dependiente: KV, donde V=VR.
i
I1-i
59

## Slide 60
Problema 15. Hallar la corriente que genera la fuente de tensión en el circuito inferior. R=1 Ω, C= 1F, L=1 H, K=1,5, Vin = 4cos3t
i
i-KV
60

## Slide 61
Tema 2. Sistemas Trifásica
61

## Slide 62
62

## Slide 63
63

## Slide 64
64

## Slide 65
65

## Slide 66
+
-
+
-
+
-
URN
UTN
USN
R
T
S
R’
T’
S’
ZT
ZR
ZS
URS
UF
URN , USN , UTN
UL
URS , UST , UTR
N
N’
IR
IS
IT
IR’N’
IT’N’
IS’N’
+
-

## Slide 67
+
-
+
-
+
-
URN
UTN
USN
R
T
S
R’
T’
S’
ZT
ZR
ZS
URS
N
N’
IR
IS
IT
IR’N’
IT’N’
IS’N’
+
-
ZL
ZN
ZL
ZL
=20|-36,9º
=20|-156,9º
=20|83,1º

## Slide 68
+
-
+
-
+
-
URN
UTN
USN
R
T
S
R’
T’
S’
ZT
ZR
ZS
N
N’
IR
IS
IT
IR’N’
IT’N’
IS’N’
ZL
ZN
ZL
ZL
=10|-45º
=10|-165º
=10|75º

## Slide 69
Problema 5. Un sistema trifásico equilibrado conectado en Y-∆ tiene una impedancia en la carga Z=6+8j Ω y el módulo de la tensión de línea UL=380V. Calcula las corrientes de línea y las corrientes de fase en la carga.
R
+
-
Z=6+8j=
UL=380V=
Tensiones de línea:
Corrientes de línea:
+
-
+
-
R’
N
Fase R
S’
S
Fase S
Neutro
+
-
T
Corrientes: Sistema Y- ∆ 
Corrientes de fase:

## Slide 70
Problema 6. Un sistema trifásico equilibrado conectado en Y-∆ tiene una impedancia en la carga Z=5∠45 Ω y el valor eficaz de la tensión de línea ULeff=120V. Calcula las
corrientes de línea y las corrientes de fase en la carga.
R
+
-
+
-
+
-
R’
N
Fase R
S’
S
Fase S
Neutro
+
-
T
Tensiones de línea (eficaces):
Corrientes de línea eficaces:
Corrientes: Sistema Y- ∆ 
Corrientes de fase eficaces:
Corrientes de línea (amplitud):

## Slide 71
Problema 7. Un sistema trifásico equilibrado conectado en Y-∆ tiene una impedancia en la carga Z=30∠30º Ω y el módulo de la tensión de fase UF=300V. Obtener: a) El equivalente en estrella de la carga b) El circuito monofásico equivalente c) Las tensiones de línea d) Las corrientes de línea.
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN

## Slide 72
R
Fase R
Fase S
Fase T
T
S
R
S
T

## Slide 73
Problema 7.
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN
UF=300V
b) Monofásico equivalente:
+
-
URN
ZY

## Slide 74
c) Tensiones de línea (UF=300 V).
Las tensiones de líneas de ambos circuitos son las mismas:
Tomando URN como referencia: URN=300 ∠0º URS=519.61 ∠30º ; UST=519.61 ∠-90º ; UTR=519.61 ∠150º
d) Las corrientes de línea son iguales en ambos circuitos:
En estrella
En triángulo
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN

## Slide 75
Problema 8. Un sistema trifásico equilibrado conectado en Y-Y tiene el módulo de la tensión de línea UL=200 V (eficaz), una potencia activa total P=900 W y un FP cosφ=0.9. Obtener la corriente de línea y la impedancia en la fase. La impedancia en la línea se supone cero.
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN
A partir de ec. de línea:

## Slide 76
Problema 9. Un sistema trifásico equilibrado conectado en Y-Y tiene el módulo de la tensión de línea UL=220 V y una impedancia en la carga Z=3+4j Ω. Calcular las potencias aparente S, activa P y reactiva Q total en las cargas y el factor de potencia.
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN

## Slide 77
Z
ZY
ZN
ZY
URN
USN
UTN
Problema 10. Un sistema trifásico equilibrado de 20 kV de línea conectado en estrella alimenta una instalación que dispone de una carga conectada en estrella de 100 kVA de potencia aparente con factor de potencia 0,95 capacitivo. Calcular el valor de la carga, el módulo de la corriente de línea y de fase y la potencia activa y reactiva total en la carga.

## Slide 78
Problema 11. Un sistema trifásico equilibrado de 20 kV de línea conectado en estrella alimenta una instalación que dispone de una carga conectada en triángulo de 100 kVA de potencia aparente con factor de potencia 0,95 capacitivo. Calcular el valor de la carga, el módulo de la corriente de línea y de fase y la potencia activa y reactiva total en la carga.
+
-
+
-
R’
N
Fase R
S’
S
Fase S
Neutro
+
-
T

## Slide 79
Bloque 2.
Electrónica Analógica:
Electrónica de semiconductores
79

## Slide 80
Tema 4. Amplificador Operacional (A. O.)
80

## Slide 81
Problema 1. Hallar la función de transferencia del circuito (Vout vs. Vin).
Problema 2. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
81

## Slide 82
Problema 3. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
Vin
Problema 4 Suponiendo que el AO de la figura tiene una ganancia en lazo abierto A=2.105 hallar vout sabiendo que vin = 3V. Hallar la corriente que pasa por R1 si ésta vale 10 kW.
82

## Slide 83
Problema 5. Hallar la función de transferencia del circuito de la figura (vout vs. vin).
Problema 6. El circuito de la figura es un detector de rango de voltaje. Hallar la función de transferencia del mismo si los voltajes de saturación son +15 V y -15 V. Va= -4 V y Vb=8V.
Problema 7. El circuito de la figura es un amplificador de instrumentación. Hallar su función de transferencia.
83

## Slide 84
Problema 8. Hallar la función de transferencia del siguiente circuito:
Problema 9. Hallar la función de transferencia del del siguiente circuito:
Problema 10. Hallar Vout en función de V1, V2, y las resistencias del circuito.
84

## Slide 85
Problema 1. Hallar la función de transferencia del circuito (Vout vs. Vin).
Teniendo en cuenta que no hay corrientes de entrada al AO y que el voltaje en las dos entradas es igual, aplicamos las leyes de Kirchhoff en la malla de entrada y en la de salida (llamamos i a la corriente que pasa por las resistencias).
V+
V-
i
i
VA

## Slide 86
Problema 2. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
V+
V-
i
i
VA
El voltaje en las dos entradas (V+, V-) es el mismo
La corriente de entrada es nula

## Slide 87
Problema 3. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
Llamando i a la corriente que circula por las resistencias:
Vin

## Slide 88
Problema 4 Suponiendo que el AO de la figura tiene una ganancia en lazo abierto A=2.105 hallar vout sabiendo que vin = 3V. Hallar la corriente que pasa por R1 si ésta vale 10 kW.
Vout
Vout
Vout
0.999995

## Slide 89
Problema 5. Hallar la función de transferencia del circuito de la figura (vout vs. vin).
Otra forma más genérica de resolverlo
Circuito
integrador

## Slide 90
Problema 6. El circuito de la figura es un detector de rango de voltaje. Hallar la función de transferencia del mismo si los voltajes de saturación son +15 V y -15 V. Va= -4 V y Vb=8V.
Estudiamos los diferentes casos:
Si Vin < -4 V V1=15 V y V2=-15 V Vout=0 V
En este problema no hay realimentación negativa, por tanto los AO estarán saturados a  15 V:
-4 V
8V
Si 8>Vin > -4 V V1=-15 V y V2=-15 V Vout = -15 V
Si Vin > 8 V V1 =-15 V y V2=15 V Vout = 0 V
La salida es diferente de cero cuando el valor del voltaje
de entrada está entre -4 V y 8 V (las fuentes de referencia).
El circuito es capaz de detectar este rango de voltaje.
V1
V2
15 V
-15 V
-15 V
-15 V
15 V
Chart: 
| -6 | -4 | -3.99 | 7.99 | 8 | 11
 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0

## Slide 91
Problema 7. El circuito de la figura es un amplificador de instrumentación. Hallar su función de transferencia.
i
i
i
i2
V02
V01
i circula por Rb, por Ra y por Rb i.
i1 circula desde la salida del 2º operacional, a la salida del 3er operacional.
i2 circula desde la salida del AO1 hasta tierra.
Llamaremos v01 y v02 a las salidas de los AO1 y AO2.
Aplicando las leyes de Kirchhoff a la parte izquierda del circuito (formada por los AO1 y AO2) tenemos que:
Si aplicamos las leyes de Kirchhoff a la parte derecha, y teniendo en cuenta que v+=v- :
Expresando Vout en función de v1 y de v2, tenemos que:
Aplicando cortocircuito virtual (v+=v-)
Como en los operacionales no entra corriente 
i2
i1
i1

## Slide 92
Problema 8. Hallar la función de transferencia del circuito inferior.
i1
i2
i3
i2-i1
i3-i2
Llamaremos i1 a la corriente que va desde v­- del AO1 a tierra, i2 a la corriente que circula por R, de derecha a izquierda, e i3 a la corriente que circula entre la salida del AO1 y v- del AO2, atravesando R1.
Planteamos las siguientes ecuaciones:

## Slide 93
Problema 9. Hallar la función de transferencia del circuito inferior.
i2
Va
Va
Empezamos buscando una relación entre el voltaje de salida y el de entrada.
El voltaje de salida también se puede expresar de la siguiente forma, en función de i2:
Va=Va
Vamos a utilizar un voltaje intermedio, Va, por simplicidad. Este voltaje no es necesario pero nos ayuda a ver más clara la relación entre las corriente i1 e i2.

## Slide 94
Problema 10. Hallar Vout en función de V1, V2, y las resistencias del circuito.
Llamando i a la corriente que circula por R3 y R4 e i’ a la que circula por R1 y R2, aplicando las leyes de Kirchhoff tenemos que:
Igualando v+ con v- tenemos que:
En el caso particular de que R3=R1 y R4=R2, tenemos que:

## Slide 95
Tema 5. El Diodo y rectificación
95

## Slide 96
Problema 1. En la figura inferior hay un elemento no lineal cuya característica corriente-voltaje viene dado por la expresión:
is = A(vs-vt)2 si vs > vt
is = 0 si vs < vt
Calcular el voltaje que cae en dicho dispositivo si A =1, vt=0, Vin =12 V y R1= 1 kΩ y R2 = 1 kΩ.
Problema 2 Encontrar la recta de carga presentada al elemento desconocido por el circuito resistivo de la figura. I =5 mA, R1 =R2= 10 kΩ.
Problema 3 Si el diodo Zéner de la figura tiene un voltaje de activación de 0,7 V y un voltaje de ruptura de 3 V hallar su punto de trabajo (vin = 12 V, R1= 1 kΩ, R2 = 1 kΩ y R3 = 0.5 kΩ)
96

## Slide 97
Problema 4 Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (Vin = 12 V, R1= 10 kW, R2 = 5 kW, R3 = 100 kW y R4 = 50 kW)
Problema 5. Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (vin = 12 V, R1= 10 kW, R2 = 5 kW, R3 = 100 kW, y R4 = 50 kW)
Problema 6. Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 kΩ y Vr = 3V, el voltaje de activación del diodo es 0,7 V).
97

## Slide 98
Problema 7 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 kW y Vr = 5V, el voltaje de activación de los diodos es 0,7 V).
Problema 8 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin. El voltaje de activación es 0,7 V y la fuente de referencia es 3 V.
Problema 9 Hallar el punto de operación del diodo de la figura. (vin = 3 V, R1= 1 kΩ, R2 = 2 kΩ y R3 = 3 kΩ)
98

## Slide 99
Problema 10. Hallar el circuito equivalente de Thévenin en bornes del diodo, siendo R1 = 6 kW, R2 = 4 kW, R3 = 0.9 kW, V1 =10 V.
99

## Slide 100
Problema 1. En la figura inferior hay un elemento no lineal cuya característica corriente-voltaje viene dado por la expresión:
Calcular el voltaje que cae en dicho dispositivo si A =1, vt=0, Vin =12 V y R1= 1 kW y R2 = 1 kW
Empezamos calculando el equivalente de Thévenin entre los bornes del elemento no lineal:
Aplicando Kirchhoff nos queda:
VTH
RTH

## Slide 101
Problema 2. Encontrar la recta de carga presentada al elemento desconocido por el circuito resistivo de la figura. I =5 mA, R1 =R2= 10 kΩ.
La recta de carga tiene pendiente -1/20=-0,05 y ordenada en el origen -2,5
I1
I2
I
+ -
-
+
-
+
Chart: 
| -50 | 0 | 5
 | 0 | -2.5 | -2.75

## Slide 102
Problema 3 Si el diodo Zéner de la figura tiene un voltaje de activación de 0,7 V y un voltaje de ruptura de 3 V hallar su punto de trabajo (vin = 12 V, R1= 1 kW, R2 = 1 kW y R3 = 0.5 kW)
Empezamos haciendo un equivalente de Thévenin de toda la parte lineal del circuito (Vin, R1, R2 y R3).
Con el circuito equivalente de Thévenin, planeamos la ecuación de de Kirchhoff para obtener la recta de carga: (llamamos v­d al voltaje que cae en el diodo e id a la corriente que lo atraviesa)
-
+
+
-

## Slide 103
Resolvemos mediante el método gráfico. Representaremos en una misma gráfica la característica i-v del diodo Zener (usando el modelo sencillo) y la recta de carga (en rojo).
La recta de carga es una recta de pendiente -1 y ordenada en el origen -6.
En el gráfico se observan las dos características y el punto de corte que está en Q: vd = -3 V, id =-3 mA
Puntos de corte con los ejes: vd=0id=-6 mA
id=0vd=-6 V
Resolución numérica. Si el diodo Zener conduce en directa, Vd=0.7 V, si conduce en inversa Vd=-3 V.
Suponemos inversa:
Como la corriente obtenida id<0, la suposición era correcta. Qd=(-3V,-3mA).
Si hubiéramos supuesto directa:
¿Si Vin=4 V?
Chart: 
| -3.01 | -3 | 0.69 | 0.7
 | -10 | 0 | 0 | 10
 | 0 | -6

## Slide 104
Problema 4 Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (Vin = 12 V, R1= 10 kW, R2 = 5 kW, R3 = 100 kW y R4 = 50 kW)
R3 y R4 están en serie y a su vez en paralelo con R2. Llamaremos Re a esta resistencia equivalente (R2 //(R3+R4)).
Calculamos Rth: anulamos V1

## Slide 105
Aquí la resistencia total será el paralelo de R1 con Re.
¿Conducirá el diodo? Vth>0.7VSuponemos que sí:
i>0 Estábamos en lo correcto.
Punto de operación del diodo es Q=(Vd=0.7 V, id=0.982mA).

## Slide 106
Problema 5. Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (vin = 12 V, R1= 10 kW, R2 = 5 kW, R3 = 100 kW, y R4 = 50 kW)

## Slide 107
i1
i2
i3

## Slide 108
¿Conducirá el diodo? Vth>0.7VSuponemos que sí:
i>0 Estábamos en lo correcto.
Punto de operación del diodo es Q=(Vd=0.7 V, id= mA).

## Slide 109
Problema 6. Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 kΩ y Vr = 3V, el voltaje de activación del diodo es 0,7 V).
Una sola malla  no hacemos Thévenin.
Comprobamos los distintos casos en función de Vin.
a) Diodo está en zona de conducción la corriente atraviesa R1 de derecha a izquierda.
Si el diodo está en ON, el voltaje en él es 0,7 V aproximadamente:
b) Si Vin >2,3 el diodo estará en OFF.
Cuando el diodo no conduce no hay corriente por el circuito, no hay caída de tensión en la resistencia y el voltaje en un borne (Vout) es igual al voltaje en el otro borne (Vin).
En resumen:
-
+
+
-
Condición para diodo en On  i>0
Chart: Vin (V)
Chart: Vin (V)

## Slide 110
Problema 7 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 kW y Vr = 5V, el voltaje de activación de los diodos es 0,7 V).
¿Cuándo están en ON y en OFF?
En este caso, si conduce uno de ellos el otro no puede conducir.
Se darán 3 casos:
D1 en ON y D2 en OFF.
D2 en ON y D1 en OFF.
D1 OFF D2 en OFF
Si la corriente i que atraviesa R1 circula de izda. a dcha.
El diodo que conduce es D1, mientras D2 estará en OFF. Aplicando Kirchhoff en la malla:
Imponiendo esta condición nos queda que Vin > 5,7 V.
En este caso el voltaje de salida viene dado por:
-0.7 V
5.7 V

## Slide 111
b) Corriente i de dcha a izda, el diodo 1 está en OFF y el diodo 2 está en ON.
La ecuación de la malla en este caso nos queda:
Corriente es positiva  Vin< -0,7 V.
En este caso el voltaje de salida viene dado por:
c) Para valores de Vin entre -0,7 V y 5,7 V tendremos a los dos diodos en OFF, la corriente que circula por R1 será nula y por tanto Vout = Vin.
En resumen, el voltaje de salida es:
Chart: 
| -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4000000000000004 | 4.5999999999999996 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6
V1 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
V2 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6
V3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Chart: 
| -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4000000000000004 | 4.5999999999999996 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6
Vout | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
- +
-
+

## Slide 112
Problema 8 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin. El voltaje de activación es 0,7 V y la fuente de referencia es 3 V.
Condición que ha de cumplir Vin para que el diodo conduzca:
Diodo está en ON  la corriente que genera la fuente circula por R de izda a derecha.
Aplicando las leyes de las mallas tenemos que:
Metiendo los datos del problema tenemos que:
Para que id>0 Vin > 7,4 V. Ambas corrientes quedan positivas.
En este caso Vout viene dado por:
id
i

## Slide 113
Si Vin no supera el valor 7,4 V el diodo estará en OFF y por tanto Vout=Rid+Vr=Vr=3 V.
En resumen tenemos:
Chart: Vin (V)
Chart: Vin (V)

## Slide 114
Bloque III.
Electrónica Digital y Automática
114

## Slide 115
Tema 6. Sistemas de numeración
115

## Slide 116
Problema 1. Convertir los siguientes números binarios puros a sus equivalentes en base 10.
100110:
110011:
010111:
101110:
110111:
Convertir los siguientes números decimales a sus equivalentes en binario.
9:
64:
31:
131:
Problema 2. Resolver los siguientes ejercicios:
Representa (-499)10 en magnitud y signo con un ancho de palabra de 10 bits.
Representa (-628)10 en complemento a 2 con 10 bits.
Convierte a base 10 el número binario 1001000110, dado en magnitud y signo.
Convierte a base 10 el número binario 1110011101, dado en complementa a 2.
¿Cuál es el rango del sistema d enumeración de complemento a 2 con 10 bits?
¿Cuál es el mínimo número de bits necesarios para poder representar cantidades en el rango ± 105 utilizando el sistema de complemento a 2?
Problema 3. Rellena la siguiente tabla, teniendo en cuenta que se utilizan palabras de 10 bits.
Nº en base diez6 | Magnitud y Signo | Complemento a 2
-530 |  | 
-103 |  | 
-52 |  | 
116

## Slide 117
Problema 4. Realiza las siguientes operaciones en binario, teniendo en cuenta los distintos sistemas de numeración. El ancho de palabra en todos los casos es de 8 bits:
Binario puro
a. 1 0 0 0 1 0 1 0 b. 0 0 0 0 1 0 1 0 c. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
Magnitud y Signo
d. 1 0 0 0 1 0 1 0 e. 0 0 0 0 1 0 1 0 f. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
Complemento a 2
g. 1 0 0 0 1 0 1 0 h. 0 0 0 0 1 0 1 0 i. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
117

## Slide 118
Problema 1. Convertir los siguientes números binarios puros a sus equivalentes en base 10.
100110=0x20+1x21+1x22+0x23+0x24+1x25=0+2+4+0+0+32=38
110011=1x20+1x21+0x22+0x23+1x24+1x25=1+2+16+32=51
010111: 1x20+1x21+1x22+0x23+1x24+0x25=1+2+4+16=23
101110: 0x20+1x21+1x22+1x23+0x24+1x25=2+4+8+32=46
110111: 1x20+1x21+1x22+0x23+1x24+1x25=1+2+4+16+32=55
Convertir los siguientes números decimales a sus equivalentes en binario.
9=8+1=23+20=1x20+0x21+0x22+1x23=1001
64=26=1000000
31=16+8+4+2+1=1x20+1x21+1x22+1x23+1x24=11111
131=128+2+1= 1x20+1x21+1x27=10000011
131:2 =65 (1);
65:2=32 (1);
32:2=16 (0);
16:2=8 (0);
8:2=4 (0);
4:2=2 (0);
2:2=1 (0);10000011
64:2 =32 (0);
32:2=16 (0);
16:2=8 (0);
8:2=4 (0);
4:2=2 (0);
2:2=1 (0);1000000

## Slide 119
Problema 2. Resolver los siguientes ejercicios.
(-499)10 en magnitud y signo con 10 bits
  1 (signo) 256+128+64+32+16+2+1=1111110011
(-628)10 en Complemento a 2 con 10 bits.
  Rango representable en C2 es [-2n-1:2n-1-1]=[-29:29-1]=[-511:512] Fuera de Rango
Convertir a base 10 el número binario 1001000110, dado en magnitud y signo
  -(0x20+1x21+1x22+0x23+0x24+0x25+1x26+0x27+0x28)=-(2+4+64)=-70
Convertir a base 10 el número binario 1110011101, dado en complemento a 2.
  1x20+0x21+2x12+1x23+1x24+0x25+0x26+1x27+1x28-1x29=1+4+8+16+128+256-512=-99
¿Cuál es el rango del sistema de numeración de complemento a 2 con 10 bits.
  [-2n-1:2n-1-1]=[-29:29-1]=[-511:512]
¿Cuál es el mínimo número de bits necesario para poder representar cantidades en el rango ±105 utilizando el sistema de complemento a 2?
  100000<2(n-1) n>log2(105)+1=17.6n >=18

## Slide 120
Problema 3. Rellenar la siguiente tabla, teniendo en cuenta que se utilizan palabras de 10 bits.
103= 64+39=64+32+7=64+32+4+2+1=1100111 (n=10) 0001100111
52:2=26 (0); 26:2=13 (0); 13:2=6 (1); 6:2=3(0); 3:2=1 (1);110100(n=10) 0000110100
Nº en base diez | Magnitud y Signo | Complemento a 2
-530 | fuera de rango [-511:511] | fuera de rango [-512:511]
-103 | 1001100111 | 1110011001
-52 | 1000110100 | 1111001100

## Slide 121
Problema 4. Realiza las siguientes operaciones en binario, teniendo en cuenta los distintos sistemas de numeración. El ancho de palabra en todos los casos es de 8 bits:
Binario puro
a. 1 0 0 0 1 0 1 0 b. 0 0 0 0 1 0 1 0 c. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
10111100(FUERA DE RANGO) 10011100[(156)10] 11000011 [(195)10]
Magnitud y Signo
d. 1 0 0 0 1 0 1 0 e. 0 0 0 0 1 0 1 0 f. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
10111100 [(-60)10] 10001000 [(-8)10] 00101111 [(47)10]
Complemento a 2
g. 1 0 0 0 1 0 1 0 h. 0 0 0 0 1 0 1 0 i. 1 0 0 0 1 0 1 0
+ 1 0 1 1 0 0 1 0 + 1 0 0 1 0 0 1 0 + 0 0 1 1 1 0 0 1
00111100 Fuera de rango 10011100 [(-100)10] 11000011 [(-61)10]
(la suma de dos negativos no puede dar un positivo)

## Slide 122
Tema 7. Digital
122

## Slide 123
Problema 1. Utilizando los mapas de Karnaugh, simplificar las siguientes funciones de conmutación, obtenerlas en función de suma de productos o producto de sumas:
f1(w,x,y,z) = åm(5,6,9,10)
f2(x,y,z) = åm(2,3,4,5,6,7)
f3(x,y,z) = åm(2,4,5,6)
f4(w,x,y,z) = åm(3,6,7,11,12,14,15)
Problema 2.
Para cada una de las funciones dadas a continuación, dibujar un circuito con puertas AND, OR Y NOT que la sintetice:
Problema 3. En un proceso químico la temperatura de la mezcla se ha de mantener entre los valores -4ºC y 4ºC, ambos incluidos. El sensor de temperatura en su salida ofrece la medida en cuatro bits codificados en complemento a 2. Se va a diseñar un circuito tal que si la temperatura de la mezcla está fuera de margen se activa una alarma luminosa, constituida por un LED, que se enciende cuando se le aplica un valor de tensión alta.
Se pide:
Escribir la tabla de verdad del sistema.
Expresar la variable de salida en forma de suma de productos.
Simplificar la función por el método que se crea más conveniente.
Implementar el circuito en puertas lógicas.
123

## Slide 124
Problema 4. Un motor es controlado por tres pulsadores A, B y C. Diseñe su circuito de control mediante puertas lógicas que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:
Si se pulsan los tres pulsadores el motor se activa
Si se pulsan dos pulsadores cualesquiera el motor se activa pero se enciende un LED como señal de emergencia
Si sólo se pulsa un pulsador el motor no se activa pero se enciende el LED indicador de emergencia
Si no se pulsa ningún pulsador, ni el motor ni el LED se activan.
Se pide:
Escribir la tabla de verdad de la señal que controla el motor (M) y de la señal que controla el LED de emergencia (L).
Expresar las funciones de salida del motor y del LED como suma de productos (Primera Forma Canónica).
Obtener las expresiones reducidas de las funciones por el método de Karnaugh.
Implementar los circuitos del motor y del LED utilizando puertas lógicas.
Problema 5. El circuito de la figura es un comparador binario de dos números (A y B) de dos bits. Las salidas (S0, S1 y S2) toman el valor lógico “1” cuando A>B, A=B y A<B respectivamente.
124

## Slide 125
Problema 6. Se quiere realizar un circuito para activar la alarma de incendios (A) para la evacuación de un edificio. Para ello se tiene un sensor de gases (G), un sensor de humos (H), y dos señales procedentes de un termómetro que indican si la temperatura es mayor de 45ºC (T45) y si la temperatura es mayor de 60ºC (T60).
Debido a que a veces los sensores detectan humos y gases que no siempre proceden de incendios (por ejemplo de los cigarrillos o las cocinas), para evitar falsas alarmas, la señal A se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Si la temperatura es mayor de 60ºC siempre se activará la alarma.
Si la temperatura está entre 45ºC y 60ºC se activará la alarma sólo si han detectado gases o humos (o ambos).
Si la temperatura es menor de 45ºC se activará la alarma sólo si se detectan gases y humos.
Resumiendo, las 4 señales binarias de entradas son:
G: vale '1' si se detecta GAS resultante de la combustión.
H: vale '1' si se detecta HUMO.
T45: vale '1' si la temperatura es superior a 45ºC.
T60: vale '1' si la temperatura es superior a 60ºC. La señal de salida A (alarma) se activará a nivel alto ‘1’.
Se pide:
  Realizar la tabla de verdad de la señal de alarma (A) a partir de las señales de entrada (G, H, T45, T60).
  Expresar la señal A como suma de productos (Primer Forma Canónica)
  Obtener la expresión reducida de la señal A en suma de productos por el método de Karnaugh.
  Implementa la señal A obtenida el en apartado anterior utilizando puertas lógicas.
Problema 7. Se necesita construir un sistema digital que acepte números del 1 al 10 codificados en binario puro y que genere una salida igual a 1 cuando la entrada sea múltiplo de 2 o igual a 9. Para ello:
Obtén la tabla de verdad del sistema.
Expresa la función de salida en Primera Forma Canónica.
Simplifica al máximo la función utilizando el método de Karnaugh.
Implementa la función de salida utilizando el mínimo número de puertas lógicas.
125

## Slide 126
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
Problema 1. Utilizando los mapas de Karnaugh, simplificar las siguientes funciones de conmutación, obtenerlas en función de suma de productos o producto de sumas:
f1(w,x,y,z) = ∑m(5,6,9,10)  No se puede simplificar
f2(x,y,z) =∑m(2,3,4,5,6,7) 
f3(x,y,z) = ∑m(2,4,5,6) 
f4(w,x,y,z) =∑ m(3,6,7,11,12,14,15)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
wx
00
01
11
10
yz
00
01
11
10
a) f1(w,x,y,z)

## Slide 127
b) f2(x,y,z) =∑m(2,3,4,5,6,7) 
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
x
0
1
yz
00
01
11
10
x y z
1 0 0
1 0 1
1 1 1
1 1 0
x
x y z
0 1 1
0 1 0
1 1 1
1 1 0
y

## Slide 128
c) f3(x,y,z) = ∑m(2,4,5,6) 
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
x
0
1
yz
00
01
11
10
x y z
1 0 0
1 0 1
x y z
0 1 0
1 1 0

## Slide 129
d) f4(w,x,y,z) =∑ m(3,6,7,11,12,14,15)
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
wx
00
01
11
10
yz
00
01
11
10
w x y z
0 1 1 1
0 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 0
w x y z
0 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
w x y z
1 1 0 0
1 1 1 0

## Slide 130
Problema 2. Para cada una de las funciones dadas a continuación, dibujar un circuito con puertas AND, OR Y NOT que la sintetice:

## Slide 133
Problema 3. En un proceso químico la temperatura de la mezcla se ha de mantener entre los valores -4ºC y 4ºC, ambos incluidos. El sensor de temperatura en su salida ofrece la medida en cuatro bits codificados en complemento a 2. Se va a diseñar un circuito tal que si la temperatura de la mezcla está fuera de margen se activa una alarma luminosa, constituida por un LED, que se enciende cuando se le aplica un valor de tensión alta.
Se pide:
Escribir la tabla de verdad del sistema.
Expresar la variable de salida en forma de suma de productos.
Simplificar la función por el método que se crea más conveniente.
Implementar el circuito en puertas lógicas.
0◦0 0 0 0
1◦0 0 0 1
…
7◦0 1 1 1
-1◦1 1 1 1
…
-7◦1 0 0 1
-8◦1 0 0 0

## Slide 134
A | B | C | D | Tempª | Salida
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 
A | B | C | D | Tempª | Salida
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 
1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 
1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 
1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 
1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 
1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 
1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 
A | B | C | D | Tempª | Salida
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
f(a,b,c,d) =
∑ m(5,6,7,8,9,10,11)

## Slide 135
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
ab
00
01
11
10
cd
00
01
11
10
a b c d
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 0 1 0
a b c d
0 1 1 1
0 1 1 0
a b c d
0 1 0 1
0 1 1 1
f(a,b,c,d) =∑ m(5,6,7,8,9,10,11)
f(a,b,c,d) = + +

## Slide 136
f(a,b,c,d) = + +

## Slide 137
Problema 4. Un motor es controlado por tres pulsadores A, B y C. Diseñe su circuito de control mediante puertas lógicas que cumpla las siguientes condiciones de funcionamiento:
Si se pulsan los tres pulsadores el motor se activa
Si se pulsan dos pulsadores cualesquiera el motor se activa pero se enciende un LED como señal de emergencia
Si sólo se pulsa un pulsador el motor no se activa pero se enciende el LED indicador de emergencia
Si no se pulsa ningún pulsador, ni el motor ni el LED se activan.
Se pide:
Escribir la tabla de verdad de la señal que controla el motor (M) y de la señal que controla el LED de emergencia (L).
Expresar las funciones de salida del motor y del LED como suma de productos (Primera Forma Canónica).
Obtener las expresiones reducidas de las funciones por el método de Karnaugh.
Implementar los circuitos del motor y del LED utilizando puertas lógicas.

## Slide 138
A | B | C | Motor (M) | LED (L)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
1
2
3
4
5
6
7
A | B | C | Motor (M) | LED (L)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 
A | B | C | Motor (M) | LED (L)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 
A | B | C | Motor (M) | LED (L)
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 
A | B | C | Motor (M) | LED (L)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
M(a,b,c,) =∑ m(3,5,6,7)
L(a,b,c,) =∑ m(1,2,3,4,5,6)
3 pulsadores  motor se activa
2 pulsadores  el motor se activa, LED activa
1 pulsador  el motor no se activa, pero se enciende el LED
Ningún pulsador  ni el motor ni el LED se activan.

## Slide 139
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
a
0
1
bc
00
01
11
10
M(a,b,c,) =∑ m(3,5,6,7)
L(a,b,c,) =∑ m(1,2,3,4,5,6)
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
a
0
1
bc
00
01
11
10
M(a,b,c,) =ac+bc+ab
L(a,b,c,) =

## Slide 140
ac
ab
bc
L(a,b,c,) =
M(a,b,c,) =ac+bc+ab

## Slide 141
Problema 5. El circuito de la figura es un comparador binario de dos números (A y B) de dos bits. Las salidas (S0, S1 y S2) toman el valor lógico “1” cuando A>B, A=B y A.
A0 | A1 | Número A
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 2
1 | 1 | 3
B0 | B1 | Número B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 2
1 | 1 | 3

## Slide 142
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S0(a,b,c,d) =
∑ m(4,8,9,12,13,14)
A0 | A1 | B0 | B1 | S0 (A>B) | S1(A=B) | S2(A<B)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
S1(a,b,c,d) =
∑ m(0,5,10,15)
S2(a,b,c,d) =
∑ m(1,2,3,6,7,11)

## Slide 143
S0(a,b,c,d) =
S1(a,b,c,d) =
No se puede simplificar
S2(a,b,c,d) =
S0

## Slide 144
Problema 6. Se quiere realizar un circuito para activar la alarma de incendios (A) para la evacuación de un edificio. Para ello se tiene un sensor de gases (G), un sensor de humos (H), y dos señales procedentes de un termómetro que indican si la temperatura es mayor de 45ºC (T45) y si la temperatura es mayor de 60ºC (T60).
Debido a que a veces los sensores detectan humos y gases que no siempre proceden de incendios (por ejemplo de los cigarrillos o las cocinas), para evitar falsas alarmas, la señal A se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:
• Si la temperatura es mayor de 60ºC siempre se activará la alarma.
• Si la temperatura está entre 45ºC y 60ºC se activará la alarma sólo si han detectado gases o humos (o ambos).
• Si la temperatura es menor de 45ºC se activará la alarma sólo si se detectan gases y humos.
Resumiendo, las 4 señales binarias de entradas son:
• G: vale '1' si se detecta GAS resultante de la combustión.
• H: vale '1' si se detecta HUMO.
• T45: vale '1' si la temperatura es superior a 45ºC.
• T60: vale '1' si la temperatura es superior a 60ºC. La señal de salida A (alarma) se activará a nivel alto ‘1’.
Se pide:
a) Realizar la tabla de verdad de la señal de alarma (A) a partir de las señales de entrada (G, H, T45, T60).
b) Expresar la señal A como suma de productos (Primer Forma Canónica)
c) Obtener la expresión reducida de la señal A en suma de productos por el método de Karnaugh.
d) Implementa la señal A obtenida el en apartado anterior utilizando puertas lógicas.

## Slide 145
G | H | T45 | T60 | Salida(A)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
=∑m(3,6,7,10,11,12,14,15)+ ∑ X(1,5,9,13)
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
0 | X | 1 | 0
0 | X | 1 | 1
1 | X | 1 | 1
0 | X | 1 | 1
GH
00
01
11
10
00
01
11
10
No se puede dar que la temperatura sea <45º y >60º al mismo tiempo
T45=0 y T60=1X

## Slide 147
Problema 7. Se necesita construir un sistema digital que acepte números del 1 al 10 codificados en binario puro y que genere una salida igual a 1 cuando la entrada sea múltiplo de 2 o igual a 9. Para ello:
Obtén la tabla de verdad del sistema.
Expresa la función de salida en Primera Forma Canónica.
Simplifica al máximo la función utilizando el método de Karnaugh.
Implementa la función de salida utilizando el mínimo número de puertas lógicas.
Acepta números del 1 al 10 en binario puro 4 bits.
Entrada: 0, 2, 4, 6, 8, 10  Salida: 1
Entrada: 1, 3, 5, 7, 9  Salida 0
Entrada: 11, 12, 13, 14, 15  ¿Salida? Indefinido: X
A | B | C | D | Salida
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0 | X
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 1 | X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 148
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
X | X | X | X
1 | 0 | X | 1
ab
00
01
11
10
cd
00
01
11
10
f(a,b,c,d) =∑m(0,2,4,6,8,10)+ ∑ X(11,22,13,14,15)
A | B | C | D | Salida
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0 | X
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 1 | X

## Slide 149
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
X | X | X | X
1 | 1 | X | 1
ab
00
01
11
10
cd
00
01
11
10
f(a,b,c,d) =∑m(0,2,4,6,8,9,10)+ ∑ X(11,22,13,14,15)
A | B | C | D | Salida
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0 | X
1 | 1 | 0 | 1 | X
1 | 1 | 1 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 1 | X
Añadiendo el 9:
Con el 9:

## Slide 150
©2022 Autor Alexander Cuadrado Conde
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons,
disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
Para cualquier duda o sugerencia de mejora, puedes escribir a alexander.cuadrado@urjc.es
Agradecimientos a los profesores Gonzalo del Pozo, Beatriz Romero, Belén Arredondo y Felipe Machado por su contribución a este documento