## Slide 1: Introducción a los sistemas de control en tiempo discreto
TEMA 1
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 2
Introducción
  Características de los sistemas discretos frente a los sistemas continuos
  Señales presentes en los sistemas discretos
Sistemas de adquisición, conversión y distribución de datos
  Estructura general
  Conversión A/D: muestreo y retención
    Errores asociados al proceso de discretización
  Conversión D/A
    Circuitos para la conversión D/A
    Orden de la retención
Ventajas e inconvenientes del control digital
Planteamiento del problema de control discreto o de naturaleza digital
Índice

## Slide 3: Introducción
R(s)
G(s)
H(s)
Fundamentos necesarios: Conceptos básicos de control y automática
Diagramas de bloques, modelado de sistemas mecánicos y eléctricos, análisis de la
respuesta temporal, diseño de controladores, análisis en el dominio de la frecuencia…
Sistemas de control continuos
+
-

## Slide 4: Introducción
Sistemas de control digitales/discretos
Aparición y evolución de
las computadores digitales
Finales de la década de los 60’s:
Aparición de minicomputadoras (palabra de 16 bits, 8 a 124 KB de memoria y una unidad de disco).
Se comienza a aplicar el control digital a proyectos cada vez más
pequeños.
Década de los 70’s:
Aparecen las microcomputadoras.
Coste y consumo mínimos. Se hace rentable su empleo en gran número de aplicaciones. Se comienza a pensar en aplicar un microcomputador a cada conjunto de variables de un proceso.
También en esta época hay grandes avances en la teoría de control y en desarrollo de sistemas de tiempo real.

## Slide 5
Características de los sistemas discretos frente a los sistemas continuos
Sistemas de control digitales/discretos:
  Controladores electrónicos: microcontrolador
  Diferentes opciones de control:
    Óptimo, mínima energía, multivariable…
  Control de sistemas complejos: robots, vehículos, plantas industriales, etc.
  “Barato” => electrodomésticos, electrónica de consumo, etc.
Ventajas Inconvenientes
Características generales
Proceso de conversión de analógico a digital (A/D)

## Slide 6
Características de los sistemas discretos frente a los sistemas continuos
Sistemas de control en tiempo discreto:
  Ecuaciones diferenciales  Ecuaciones en diferencias
  Las señales de control (sensores):
    Sólo pueden cambiar en instantes discretos: 𝑘𝑇 , 𝑘 ∈ ℕ.
    Su valor está restringido a ciertos intervalos (cuantificación).
  Periodo de muestreo T suficientemente corto.
Proceso de transformación de la señal de trabajo continua a digital (muestreo-cuantificación):
  Secuencia de valores en intervalos de tiempo discretos y equiespaciados.
  Cuantización del valor en un intervalo discreto y equiespaciado.
Características generales

## Slide 7: Señales presentes en los sistemas discretos
Conversión Analógico/Digital
Continua en tiempo Continua en amplitud
Continua en tiempo Discreta en amplitud
Discreta en tiempo Continua en amplitud
Discreta en tiempo Discreta en amplitud
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 8: Señales presentes en los sistemas discretos
Ejemplo: Muestreo
Señal continua original
Señales discretas reconstruidas
fmuestreo rápida = 31 Hz fmuestreo lenta = 5,5 Hz

## Slide 9: Señales presentes en los sistemas discretos
Problema: pérdida de información en la “digitalización”
Ejemplo: Muestreo
Existen diferentes tipos de muestreo:
Periódico: tk=kT, k=0,1,2…
De orden múltiple: Patrón de los tk se repite periódicamente
De tasa múltiple dependiente de las características del lazo de control
Aleatorio

## Slide 10: Señales presentes en los sistemas discretos
Ejemplo: Cuantificación
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 11
Señales presentes en los sistemas discretos
Comparativa de una señal digital vs. señal analógica:
Inmunidad al ruido
Facilidad para el procesamiento de la señal
Amplificación sin ruido
Pérdida de calidad/información
Muestreo
  Digitalización
  Redondeo de operaciones/coeficientes
Sincronización
Retraso A/D
Ventajas e inconvenientes

## Slide 12: Sistemas de adquisición, conversión y distribución de datos
Sistema digital
Microprocesador
Estructura general de un sistema discreto de control (I)
R(z)
G(s)
H(s)
Retención D/A
x(kT)
e(kT)
u(kT)
Muestreo
y A/D
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico

## Slide 13: Sistemas de adquisición, conversión y distribución de datos
Sistemas físicos
Sistema digital
Microprocesador
Estructura general de un sistema discreto de control (II)
Rj(z)
Retención D/A
xj(kT)
ej(kT)
uj(kT)
Muestreo y A/D
Y1(s)
yj(kT)
-
G1(s)
G2(s)
G3(s)
 |  | H1(s)
 |  | H2(s)
 |  | H3(s)
Y2(s)
Y3(s)
Multiplexador
Demultiplexador

## Slide 14: Sistemas de adquisición, conversión y distribución de datos
Sistema digital
Microprocesador
Estructura general de un sistema discreto de control: Muestreo y conversión A/D
R(z)
G(s)
H(s)
Retención
D/A
x(kT)
e(kT) u(kT)
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico
Muestreo y A/D
Muestreo
Retención
Codificación

## Slide 15: Conversión A/D
Muestreo y retención
Ejemplo de circuito S/H de muestro/retención: Dispositivo de memoria de tensión
Amplificador operacional 1: Aislamiento de la entrada
(impedancia de entrada alta).
Amplificador operacional 2: Aislamiento del voltaje en el condensador de retención.
Modos de operación:
Interruptor cerrado: Seguimiento de la entrada. El condensador se encuentra conectado a la misma.
Interruptor abierto: Retención. La tensión del condensador se mantiene constante por un tiempo específico.
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 16: Conversión A/D
Convertidor tipo flash o paralelo
(1 ciclo de reloj por conversión)
Circuitos para la codificación
Convertidor por aproximaciones sucesivas
(n ciclos de reloj por conversión)
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 17: Errores debidos al proceso de “digitalización”
Si n es suficientemente grande, se produce ruido blanco en el proceso, cuya varianza se encuentra en el intervalo 0 ± 𝑄Τ2.
Tomando la relación con el ancho de palabra, el valor promedio del error viene se
puede obtener mediante RMS:
𝑒 𝑡 =
1
𝑇2 − 𝑇1
𝑇2
න 𝑒 𝑡 2𝑑𝑡 =
𝑇1
𝑄
2𝑝
−
−𝑄
2𝑝
−𝑄ൗ2𝑝
𝑄ൗ2𝑝
න 𝑝 · 𝑡 2𝑑𝑡 =
1 𝑄
12
Por tanto, la varianza del error será: σ =
𝑄
12
2
=
𝑄2 12
=
𝐿𝑆𝐵2
12
Error de cuantificación (Q)
𝑄 =
𝐹𝑆𝑅
2𝑛
= 𝐿𝑆𝐵
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 18: Errores debidos al proceso de “digitalización”
Errores asociados a la conversión
Los CAD reales difieren de los convertidores ideales en que los primeros siempre tienen algunos errores, tales como errores de nivel, de linealidad y de ganancia. Además, sus características cambian con el tiempo y la temperatura.
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 19: Sistemas de adquisición, conversión y distribución de datos
Estructura general de un sistema discreto de control: Retención D/A
Sistema digital
Microprocesador
R(z)
G(s)
H(s)
Retención D/A
x(kT)
e(kT)
u(kT)
Muestreo
y A/D
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico

## Slide 20: Conversión D/A: Retenedores
Circuitos para la retención
Conversor en escalera
Conversor R-2R
0
𝑅
3
𝑅0 𝑏4 𝑏1 𝑏0
𝑉 = 𝑏 + 2 + 4 + 8 𝑉
𝑅𝑒𝑓
0
2
3
1 𝑏4 𝑏1 𝑏0
𝑉 = 𝑏 + 2 + 4 + 8 𝑉
𝑅𝑒𝑓
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 21: Conversión D/A: Retenedores
Orden de la retención
Orden cero (ZOH)
Polinomial
Mantiene la señal constante e igual al último valor obtenido hasta que se calcula uno nuevo.
𝑓 𝑡 = 𝑥𝑘 𝑐𝑜𝑛 𝑘𝑇 < 𝑡 < 𝑘 + 1 𝑇
Primer orden (FOH)
Genera la recta de interpolación entre cada dos valores obtenidos en instantes consecutivos:
𝑓 𝑡 = 𝑥
𝑘
𝑇
𝑥𝑘+1 −𝑥𝑘
+ 𝑡 − 𝑘𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑘𝑇 < 𝑡 < 𝑘 + 1 𝑇
Señales no causales: Para su realización en un sistema real es necesario conocer 𝑥𝑘+1. Se puede realizar aplicando un retardo en la muestra:
𝑓 𝑡 = 𝑥
𝑘
𝑇
𝑥𝑘 −𝑥𝑘−1
+ 𝑡 − 𝑘𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑘𝑇 < 𝑡 < 𝑘 + 1 𝑇
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 22: Ventajas e inconvenientes del control digital
Precisión: Se usan representaciones digitales de longitud finita (cuantificada) de las señales reales. La cuantificación implica un error de representación, pero menor que la degradación que pueden sufrir las señales analógicas (derivas con temperatura, con el paso del tiempo, sensibilidad a ruido eléctrico, etc.).
Errores de realización: Trabajar con señales digitales implica realizar operaciones aritméticas con los valores almacenados. Los errores debido a la representación digital son despreciables frente al procesamiento analógico de señales (circuitos realizados con componentes eléctricos –R,L,C- con valores reales distintos de los ideales usados para el diseño.
Flexibilidad: Los controladores digitales son realizaciones software. La modificación de los controladores es una reprogramación. Frente a ello, un controlador analógico se realiza en hardware y una modificación puede implicar el rediseño y construcción desde cero del nuevo controlador. Además, una ley de control compleja suele resultar mucho más sencilla de realizar en SW que fabricar el sistema HW que la realice.
Velocidad: La respuesta de un controlador analógico, en teoría será siempre más rápida que la de un control discreto. No obstante, el avance de los computadores y la mejora de su velocidad de proceso ha hecho que la velocidad de respuesta de los controladores digitales sea equiparable a la de los analógicos (continuos) en determinadas aplicaciones.
Transmisión de datos: La transmisión de datos a grandes distancias se puede llevar a cabo en formato digital a gran velocidad y por tanto sin introducir retrasos dinámicos, no así en sistemas analógicos.
Potencia de transmisión: La potencia necesaria para trasmitir datos de forma fiable es mucho menor en sistemas digitales que analógicos, evitando de esta forma la generación de perturbaciones y mejorando la robustez frente al ruido a igual potencia de transmisión.
Coste: El desarrollo de las técnicas de miniaturización ha hecho posible desarrollar sistemas digitales cada vez más potentes y de menor precio. Esto ha hecho que el control digital se introduzca incluso en pequeñas aplicaciones de bajo coste.
Ventajas

## Slide 23: Ventajas e inconvenientes del control digital
Margen de estabilidad del sistema: Al usar una señal muestreada, no es posible detectar cambios de la señal en el periodo entre dos instantes de muestreo. Estas variaciones se detectan en el siguiente instante, lo cual en la práctica resulta en un retraso de la señal y la consiguiente disminución del margen de fase y por tanto el empeoramiento del margen de estabilidad del sistema.
Peligro de excesiva centralización: El uso de un único computador para la realización de las acciones de control y supervisión de un sistema complejo entraña el peligro de que un fallo del computador afecte a todo el conjunto de procesos controlados. Este peligro puede mitigarse planteando una estrategia de control distribuido en el que el cooperen varios microprocesadores cada uno de los cuales se ocupa de una parte del proceso a controlar.
Inconvenientes

## Slide 24: Planteamiento del problema de control discreto o digital
La realización del sistema de control de un proceso suele realizarse en base a unas especificaciones de diseño en las que normalmente se pretenden garantizar, entre otros, los siguientes aspectos de comportamiento:
Respuesta transitoria en lazo cerrado.
Comportamiento en régimen permanente en lazo cerrado.
Rechazo a perturbaciones.
Robustez frente a cambios en los parámetros de la planta.
El cumplimiento de estas especificaciones se lleva a cabo mediante un proceso de diseño, habitualmente iterativo, que cubre las siguientes etapas:
Selección de los sensores encargados de medir las señales necesarias.
Selección de los actuadores que actuaran sobre el sistema a controlar.
Desarrollo del modelo matemático del proceso,
sensores y actuadores.
Selección de las especificaciones deseadas para el sistema controlado.
Obtención de los parámetros del controlador a partir de los modelos matemáticos desarrollados y de las especificaciones de diseño deseadas.
Realización analítica y simulación del sistema de control obtenido (posibles iteraciones).
Realización física del sistema de control y prueba
(posibles iteraciones).
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 25: La transformada Z
TEMA 2
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 26
La transformada Z
  Transformada Z de secuencias elementales
  Propiedades de la transformada Z
La transformada Z inversa
Convolución de secuencias discretas
Función de transferencia Z: G(z)
  Polos y ceros en el plano Z
Resolución de ecuaciones en diferencias mediante la transformada Z
Índice

## Slide 27: La transformada Z
El papel de la transformada Z en sistemas discretos es similar al de la transformada de Laplace en sistemas continuos:
  La dinámica de los sistemas continuos se caracteriza matemáticamente por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes
    Dominio de s: las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas de variable
compleja (polinomios en s).
  La dinámica de los sistemas discretos se modela matemáticamente a través de una ecuación en diferencias lineal
    Dominio de z: las ecuaciones en diferencias se transforman en ecuaciones algebraicas de variable
compleja z.

## Slide 28: La transformada Z
Secuencias: un conjunto numerado de valores
𝑥𝑘𝑇
𝑘 ∈ ℤ, T: Periodo de muestreo.
= 𝑥𝑘 = … , 𝑥−2, 𝑥−1, 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, …
−7,2, 1𝟎, 2,3,5
Sistemas discretos: un algoritmo que transforma una secuencia de entrada en otra de salida: 𝑦𝑘 = 𝑓 𝑥𝑘
  Sistema estático: el elemento de la secuencia de salida sólo depende del elemento de la secuencia de entrada con el mismo índice: 𝑦𝑘 = 𝑓 𝑥𝑘
  Sistema dinámico: el elemento de la secuencia de salida depende de elementos de la secuencia de entrada con índices (igual) y diferentes
    Sistema causal: el elemento de la secuencia de salida depende sólo de los elementos de la secuencia de entrada de índice igual o menor
    Sistema no causal: el elemento de la secuencia de salida depende sólo de los elementos de la secuencia de entrada de índice igual, menor o mayor
Señales en tiempo discreto
Sistema
discreto
𝑥𝑘
𝑦𝑘

## Slide 29: Transformada Z
En esta asignatura, tan sólo se considerará la transformada z de funciones del tiempo
“definido positivo”: 𝑡 ∈ 0, ∞
La transformada z de una función en el dominio del tiempo x(t) se define como:
𝑋 𝑧
= 𝑍 𝑥 𝑡
= 𝑍 𝑥 𝑘𝑇
∞
= ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘
𝑋 𝑧
= 𝑍 𝑥 𝑡
= 𝑍 𝑥𝑘
∞
= ෍ 𝑥𝑘 · 𝑧−𝑘
𝑘=0
Definición

## Slide 30: Transformada Z
𝑘=0
Para una serie potencias de variable compleja 𝑆(𝑧) = σ∞ 𝑎𝑘 · 𝑧𝑘 se demuestra que
< 𝑄 y diverge para 𝑧 > 𝑄
∃ 𝑄 ∈ ℝ; S(z) converge absolutamente ⟺ 𝑧
𝑄 ≡ radio de convergencia
𝑘
𝑧0 𝑧1 𝑧2
Si {𝑥 } es finita, entonces: 𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑥 = σ∞ 𝑥 · 𝑧−𝑘 = 𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ converge
𝑘
absolutamente ⟺
1
𝑧
< 𝑄 y diverge para
1
𝑧
𝑘=0 𝑘
> 𝑄
Análisis de convergencia
La transformada Z de una secuencia {𝑥𝑘} finita: ¿(la suma) es finita o infinita?, ¿converge?

## Slide 31: Transformada Z
𝑘=0
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝛿 𝑡 = σ∞
𝛿 𝑘𝑇 · 𝑧−𝑘 =
1 · 𝑧0 + 0 · 𝑧−1 + 0 · 𝑧−2 + ⋯ = 1
Escalón unitario: 𝑢 𝑡
= 1, ∀𝑡 ≥ 0
𝑢 𝑘𝑇 = … , 0, 10, 1,1,1,1,1, …
𝑘=0
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑢 𝑡 = σ∞
𝑢 𝑘𝑇 · 𝑧−𝑘 =
1 · 𝑧0 + 1 · 𝑧−1 + 1 · 𝑧−2 + ⋯ =
1
1−𝑧−1
=
𝑧
𝑧−1
Converge ⇔ 𝑧 < 1
Rampa unitaria: 𝑥 𝑡 = 𝑡, ∀𝑡 ≥ 0
  𝑥 𝑘𝑇 = … 0, 00, 1,2,3,4,5, …
𝑘=0
= σ∞ 𝑥 𝑘𝑇 · 𝑧−𝑘 =
0 · 𝑧0 + 1𝑇 · 𝑧−1 + 2𝑇 · 𝑧−2 + ⋯ = 𝑇
𝑧−1
1−𝑧−1 2
= 𝑇
𝑧
𝑧−1 2
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑥 𝑡
Converge ⇔
𝑧 < 1
Transformada Z de secuencias elementales (I)
Impulso: 𝛿 𝑡 = 1
  𝛿 𝑘𝑇 = … 0, 10, 0,0,0,0,0, …

## Slide 32: Transformada Z
Función polinómica: 𝑥 𝑡 = 𝑎𝑡, ∀𝑡 ≥ 0
0
𝑥 𝑘𝑇 = 𝑎0, 𝑎𝑇, 𝑎2𝑇, 𝑎3𝑇, 𝑎4𝑇, …
𝑘=0
𝑎𝑘·𝑇 · 𝑧−𝑘 =
𝑎0𝑧0 + 𝑎𝑇𝑧−1 + 𝑎2𝑇𝑧−2 + ⋯ =
1
1−𝑎𝑇𝑧−1
=
𝑧
𝑧−𝑎𝑇
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑥 𝑡 = σ∞
Converge ⇔
𝑎𝑇𝑧−1
< 1
Función exponencial inversa: 𝑥 𝑡
= 𝑒−𝑎·𝑡,
∀𝑡 ≥ 0
𝑥 𝑘𝑇 =
0
𝑒0, 𝑒−𝑎𝑇, 𝑒−2𝑎𝑇, 𝑒−3𝑎𝑇, 𝑒−4𝑎𝑇, …
𝑘=0
𝑒−𝑎·𝑘·𝑇 · 𝑧−𝑘 =
𝑒0𝑧0 + 𝑒−𝑎·𝑇𝑧−1 + 𝑒−2·𝑎·𝑇𝑧−2 + ⋯
=
1
1−𝑒−𝑎𝑇𝑧−1
=
𝑧
𝑧−𝑒−𝑎𝑇
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑥 𝑡 = σ∞
Converge ⇔
𝑒−𝑎𝑇𝑧−1
< 1
Transformada Z de secuencias elementales (II)

## Slide 33: La transformada Z
Tablas de transformadas: dominios del tiempo, Laplace y z
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 34
Las propiedades de la transformada z facilitan mucho la realización de transformadas más complejas
  Estrategias similares al cálculo de transformadas de Laplace: manipulaciones algebraicas + uso de propiedades + uso de tablas de transformación entre dominios.
Principales propiedades:
  Multiplicación por una constante
  Linealidad
  Multiplicación por 𝑎𝑘
  Traslación real
  Traslación compleja
  Teorema del valor inicial
  Teorema del valor final
Transformada Z

## Slide 35: La transformada Z
Demostración:
𝑋 𝑧 = 𝑍 𝑥 𝑡
𝑘=0
∞
= ෍ 𝑎 · 𝑥 𝑘𝑇
· 𝑧−𝑘
= 𝑎 · 𝑥 0 · 𝑧0 + 𝑎 · 𝑥 𝑇 · 𝑧−1 + 𝑎 · 𝑥 2𝑇
· 𝑧−2 + ⋯
= 𝑎 · 𝑥 0 · 𝑧0 + 𝑥 𝑇 · 𝑧−1 + 𝑥 2𝑇 · 𝑧−2 + ⋯
∞
= 𝑎 · ෍ 𝑥 𝑘𝑇 · 𝑧−𝑘 = 𝑎𝑍 𝑥 𝑡
𝑘=0
Multiplicación por una constante
Sea 𝑋 𝑧 la transformada Z de 𝑥 𝑡 . Entonces, se verifica que:
𝒁 𝒂𝒙 𝒕 = 𝒂𝒁 𝒙 𝒕 = 𝒂𝑿 𝒛

## Slide 36: La transformada Z
Linealidad
Sean 𝑋 𝑧 la transformada Z de 𝑥 𝑡 e 𝑌 𝑧 la transformada Z de 𝑦 𝑡 . Entonces, para cualesquiera dos escalares 𝛼, 𝛽 ϵ ℝ se verifica que:
𝜶𝒙 𝒕 + 𝜷𝒚 𝒕 = 𝜶𝑿 𝒛 + 𝜷𝒀 𝒛
Demostración:
𝑍 𝛼𝑥 𝑡
∞
= ෍ 𝛼 · 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
𝑘=0
∞
· 𝑧−𝑘 + ෍ 𝛽 · 𝑦 𝑘𝑇
· 𝑧−𝑘 =
+ 𝑍 𝛽𝑦 𝑡
∞
𝛼 · ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
∞
· 𝑧−𝑘 + 𝛽 · ෍ 𝑦 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘 =
𝛼𝑍 𝑥 𝑡 + 𝛽 𝑍 𝑦 𝑡

## Slide 37: La transformada Z
Sea 𝑋 𝑧
la transformada Z de 𝑥 𝑘 . Entonces, se verifica que:
𝒁 𝒂𝒌𝒙 𝒌 = 𝑿
𝒛
𝒂
𝑍 𝑎𝑘𝑥 𝑘
Demostración:
∞
= ෍ 𝑎𝑘 · 𝑥 𝑘
𝑘=0
∞
· 𝑧−𝑘 = ෍ 𝑥 𝑘
𝑘=0
∞
· 𝑧−𝑘 𝑎𝑘 = ෍ 𝑥 𝑘
𝑘=0
· 𝑎−1 · 𝑧
−𝑘 = 𝑋 𝑎−1𝑧
Multiplicación por 𝑎𝑘

## Slide 38: La transformada Z
𝒌=𝟎
· 𝒛−𝒌
Adelanto n muestras: 𝒁 𝒙 𝒕 + 𝒏𝑻 = 𝒛𝒏 𝑿 𝒛 − σ𝒏−𝟏 𝒙 𝒌𝑻
  Demo retardo:
𝑍 𝑥 𝑡 − 𝑛𝑇 = σ∞
𝑘=0 𝑘=0
𝑥 𝑘𝑇 − 𝑛𝑇 𝑥 𝑘𝑇 − 𝑛𝑇
𝑚=−𝑛
· 𝑧−𝑘 = 𝑧−𝑛 σ∞ · 𝑧𝑛−𝑘 = 𝑧−𝑛 σ∞
𝑥 𝑚𝑇 · 𝑧−𝑚,
con 𝑚 = 𝑘 − 𝑛. Dado que 𝑋(𝑧) es por definición definida semipositiva (𝑥 𝑚𝑇
= 0, ∀ 𝑚 < 0), por
tanto, se puede acotar desde m=0:
𝑍 𝑥 𝑡 − 𝑛𝑇
∞
= 𝑧−𝑛 ෍ 𝑥 𝑚𝑇
𝑚=0
∞
· 𝑧−𝑚 = 𝑧−𝑛 ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑚=0
· 𝑧−𝑘
Demo adelanto:
𝑍 𝑥 𝑡 + 𝑛𝑇
= 𝑧𝑛
∞
෍ 𝑥 𝑘𝑇 + 𝑛𝑇
𝑘=0
𝑛−1
· 𝑧−(𝑘+𝑛) + ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘
𝑛−1
− ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘
= 𝑧𝑛
∞
෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
𝑛−1
· 𝑧−𝑘 − ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘
Traslación real
Sea 𝑋 𝑧 la transformada Z de 𝑥 𝑡 . Entonces, se verifica que
Retardo n muestras: 𝒁 𝒙 𝒕 − 𝒏𝑻 = 𝒛−𝒏𝑿 𝒛

## Slide 39: La transformada Z
Sea 𝑋 𝑧
la transformada Z de 𝑥 𝑡 . Entonces, se verifica que:
𝒁 𝒆−𝒂𝒕𝒙 𝒕 = 𝑿 𝒆𝒂𝒕𝒛
Demostración:
𝑍 𝑒−𝑎𝑡 · 𝑥 𝑡
∞
= ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
∞
· 𝑒−𝑎𝑘𝑇 · 𝑧−𝑘 = ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
𝑧 · 𝑒𝑎𝑇 −𝑘 = 𝑋 𝑧 · 𝑒𝑎𝑡
Traslación compleja

## Slide 40: La transformada Z
Si 𝑥(𝑡) tiene transformada Z de valor 𝑋(𝑧), y el lim 𝑋(𝑧) existe, entonces el valor inicial
𝑧→∞
𝑥(0) de 𝑥(𝑡) o 𝑥(𝑘) viene dado por:
𝒙 𝟎
= 𝒍𝒊𝒎 𝑿 𝒛
𝒛→∞
Demostración:
𝑋 𝑧
∞
= ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑛=0
· 𝑧−𝑘 =
𝑥 0 𝑧0 + 𝑥 𝑇 𝑧−1 + 𝑥 2𝑇 𝑧−2 + ⋯
= 𝑥 0
Teorema del valor inicial
𝑧 → ∞
0
𝑧 → ∞
0

## Slide 41: La transformada Z
𝑧→1
lim 𝑍 𝑥 𝑘
− 𝑍 𝑥 𝑘 − 1
= 𝑙𝑖𝑚 𝑋 𝑧 − 𝑧−1𝑋 𝑧
𝑧→1
∞ ∞
lim ෍ 𝑥 𝑘𝑇 𝑧−𝑘 − ෍ 𝑥
𝑧→1
𝑘=0 𝑘=0
∞
𝑘 − 1 𝑇 𝑧−𝑘 = ෍
𝑘=0
𝑥 𝑘
− 𝑥 𝑘 − 1
𝑧−𝑘 =
= 𝑥 0 − 𝑥 −1 + 𝑥 1 − 𝑥 0 + 𝑥 2
− 𝑥 ∞ − 1
= 𝑥 ∞
= 𝑙𝑖𝑚 𝑥 𝑘
𝑘→∞
− 𝑥 1 + ⋯ + 𝑥 ∞
= 𝑙𝑖𝑚 𝑥(𝑡)
𝑡→∞
Teorema del valor final
Sea 𝑥(𝑡) cuya transformada Z existe y tiene valor 𝑋(𝑧). Además, todos los polos de 𝑋(𝑧)
están dentro del círculo unitario ( 𝑧 < 1). Entonces, se cumple que:
𝐥𝐢𝐦 𝒙(𝒕) = 𝒍𝒊𝒎 𝒙(𝒌) = 𝒍𝒊𝒎 𝟏 − 𝒛−𝟏 𝑿(𝒛)
𝒕→∞ 𝒌→∞ 𝒛→𝟏
Demostración:

## Slide 42: La transformada Z inversa (Z-1)
𝒁−𝟏 𝑿 𝒛 =
𝟏
𝟐𝝅𝒋
ර 𝑿 𝒛 𝒛𝒌−𝟏𝒅𝒛 = 𝒙 𝒌𝑻
Definición
Dada 𝑋 𝑧 la transformada Z de 𝑥 𝑡 . La transformada inversa de 𝑋 𝑧 se obtiene mediante la siguiente expresión:
Siendo 𝐶 una curva que rodea el origen del plano 𝑍 y está contenida en la región de convergencia de 𝑋 𝑧
La 𝑍−1 da como resultado la correspondiente secuencia temporal 𝑥 𝑘𝑇
  No se obtiene 𝑥 𝑡 , si no la secuencia temporal.
  𝑍−1 da una única 𝑥 𝑘𝑇 , pero no una única 𝑥 𝑡
  En otras palabras, 𝑍−1 proporciona los valores de 𝑥 𝑡 en los intervalos discretos de tiempo 𝑘𝑇, pero no puede reconstruirse los valores entre intervalos. Por tanto pueden existir muchas 𝑥 𝑡 que coincidan con la secuencia temporal (teorema del muestreo).

## Slide 43: La transformada Z inversa (Z-1)
Método de la integral de inversión
  Aconsejable cuando 𝑋 𝑧 𝑧𝑘−1 no tiene polos en el origen (𝑧 = 0)
  Expresar 𝑋(𝑧) en potencias positivas de z
Descomposición en fracciones parciales
  Cuando son muy complejos/laboriosos, probar con el método de la integral de inversión
  Expresar 𝑋(𝑧) en potencias positivas de z
División directa
  Sólo proporciona los valores de la secuencia, no la forma de la función 𝑥(𝑘𝑇)
  Sólo cuando no es posible encontrar una formulación cerrada de 𝑥(𝑘𝑇) y/o cuando sólo se desea
obtener los primeros términos.
Métodos computacionales (Matlab y Simulink)
Métodos de cálculo

## Slide 44: La transformada Z inversa (Z-1)
Método de la integral de inversión
Aplicando el teorema de los residuos a la definición de la integral inversa, se obtiene el siguiente resultado:
𝑚
𝑥 𝑘𝑇 = 𝐾1 + 𝐾2 + ⋯ + 𝐾𝑚 = ෍ residuos de 𝑋 𝑧 𝑧𝑘−1 en el polo 𝑧 = 𝑧𝑝 de 𝑋 𝑧 𝑧𝑘−1
𝑝=1
Residuo para un polo sencillo (𝑞 = 1):
𝐾𝑝 = lim
𝑧→𝑧𝑝
𝑧 − 𝑧𝑝 · 𝑋 𝑧 𝑧𝑘−1
Residuo para un polo de multiplicidad 𝑞:
𝐾𝑝 =
1
lim
𝑞 − 1 ! 𝑧→𝑧𝑝
𝜕𝑞−1
𝜕𝑧𝑞−1
𝑞
𝑧 − 𝑧𝑝 · 𝑋 𝑧 𝑧𝑘−1

## Slide 45: La transformada Z inversa (Z-1)
La metodología es igual que en el caso de la transformada de Laplace: Se trata de descomponer un cociente de polinomios en z en una suma de fracciones simples que sean fácilmente identificables en la tabla de transformadas Z:
𝑋 𝑧 = σ𝑁
𝐴𝑛
𝑛=1 𝑧−𝑝𝑛
𝑛
, con 𝑝 el n-ésimo polo de X(z)
𝑧
Si 𝑋 𝑧 tiene uno o más ceros en el origen, se calcula la descomposición en fracciones de 𝑋(𝑧) y se deshace
el cambio antes de identificar términos en las tablas.
𝑧
𝑋(𝑧) = σ𝑁
𝐴𝑛
𝑛=1 𝑧−𝑝𝑛
𝑛
, con 𝑝 el n-ésimo polo de X(z)
Descomposición en fracciones parciales (I)

## Slide 46: La transformada Z inversa (Z-1)
𝑋(𝑧)
𝑧
𝑧=𝑝𝑛
En el caso de polos múltiples:
𝐵𝑟
𝑧−𝑝1 𝑟
+
𝐵𝑟−1
𝑧−𝑝1 𝑟−1
+ ⋯ +
𝐵1
𝑧−𝑝1
𝑟
𝐵 = 𝑧 − 𝑝
1
𝑟𝑋(𝑧)
𝑧=𝑝1
𝑟
𝐵 = 𝑧 − 𝑝
1
𝑟 𝑋(𝑧)
𝑧
𝑧=𝑝1
𝐵𝑟−𝑗 =
1 𝜕𝑗
𝑗! 𝜕𝑧𝑗
𝑧 − 𝑝1
𝑟𝑋(𝑧) 𝑧=𝑝
1
𝐵𝑟−𝑗 =
1 𝜕𝑗
𝑗! 𝜕𝑧𝑗
𝑧 − 𝑝1
𝑋(𝑧)
𝑟
𝑧
𝑧=𝑝1
𝐵1 =
1
𝜕𝑟−1
𝑟 − 1 ! 𝜕𝑧𝑟−1
𝑧 − 𝑝1
𝑟𝑋(𝑧) 𝑧=𝑝
1
𝐵1 =
1
𝜕𝑟−1
𝑟 − 1 ! 𝜕𝑧𝑟−1
𝑧 − 𝑝1
𝑋(𝑧)
𝑟
𝑧
𝑧=𝑝1
Descomposición en fracciones parciales (II)
Para el cálculo de los coeficientes 𝐴𝑛 se puede obtener mediante el residuo:
𝐴𝑛 = 𝑧 − 𝑝𝑛 𝑋(𝑧) 𝑧=𝑝𝑛 𝐴𝑛 = 𝑧 − 𝑝𝑛

## Slide 47: La transformada Z inversa (Z-1)
Sólo proporciona la serie de valores 𝑥𝑘 =
𝑥𝑘𝑇
Serie finita o infinita => División sin/con resto.
Si 𝑋(𝑧) está expresada (expandida) en una serie de potencias 𝑧−𝑘, entonces:
∞
𝑋 𝑧 = ෍ 𝑥 𝑘𝑇 𝑧−𝑘 = 𝑥 0
𝑘=0
+ 𝑥 1 𝑧−1 + 𝑥 2 𝑧−2 + ⋯ + 𝑥 𝑘𝑇 𝑧−𝑘𝑇
Recordando el teorema del desplazamiento, 𝑧−𝑘 significa un retardo de k-muestras del factor al que
𝑥𝑘𝑇
multiplica: los coeficientes de 𝑧−𝑘 son los valores de la serie 𝑥𝑘 = .
Dado que se buscan los coeficientes de los factores 𝑧−𝑘, la expresión 𝑋(𝑧) debe estar en forma de potencias negativas de z.
Método de la división directa

## Slide 48
La transformada Z inversa (Z-1)
División directa

## Slide 49: Convolución de secuencias discretas
La convolución combina dos señales para producir una tercera señal. En el campo de las señales digitales es muy importante, ya que permite obtener la señal de salida de un sistema a partir de la señal de entrada y la respuesta al impulso.
Con las secuencias discretas se cumple que la transformada del producto de la convolución de dos secuencias es el producto de sus transformadas:
𝑍 𝑤 𝑘𝑇 = 𝑍 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝑦 𝑘𝑇 = 𝑍 𝑥 · 𝑍 𝑦
𝑤 𝑘
∞
= ෍ 𝑥 𝑛
𝑛=−∞
· 𝑦 𝑘 − 𝑛
∞
= ෍ 𝑦 𝑛 · 𝑥 𝑘 − 𝑛
𝑛=−∞
Definición
(Fuente: wikipedia)

## Slide 50: Convolución de secuencias discretas
Elemento neutro: 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝛿 𝑘𝑇 = 𝑥 𝑘𝑇
Propiedad conmutativa: 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝑦 𝑘𝑇 = 𝑦 𝑘𝑇 ∗ 𝑥 𝑘𝑇
Propiedad asociativa: 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝑦 𝑘𝑇 ∗ 𝑧 𝑘𝑇 = 𝑥 𝑘𝑇 * 𝑦 𝑘𝑇
* 𝑧 𝑘𝑇
Propiedad distributiva: 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝑦 𝑘𝑇 + 𝑧 𝑘𝑇 = 𝑥 𝑘𝑇 ∗ 𝑦 𝑘𝑇
+ 𝑥 𝑘𝑇 ∗𝑧 𝑘𝑇
Propiedades

## Slide 51: Polos y ceros en el plano Z
Normalmente las funciones de transferencia se expresan mediante potencias de z con exponente negativo.
Para el cálculo de polos y ceros de la FDT es conveniente expresarla en potencias con exponente positivo:
Sea 𝑋 𝑧 =
𝑧 𝑧+0,5
𝑧+1 𝑧+2
. Claramente se observa que tiene dos ceros z=0 y z=-0,5 y dos polos: z=-1 y z=-2.
Si se expresa mediante potencias negativas:
𝑧 + 1 𝑧 + 2
𝑧 𝑧 + 0,5 𝑧
𝑧−2
=
−2 2
𝑧 + 0,5𝑧 𝑧
−2
𝑧2 + 3𝑧 + 2 𝑧−2
𝑧2
ൗ 2 +
0,5𝑧ൗ
2
𝑧2
𝑧 𝑧 𝑧
ൗ 2 + ൗ 2 + ൗ 2
= 𝑧 𝑧 =
1 + 0,5𝑧
−1
=
1 + 0,5𝑧
−1
3𝑧 2 1 + 3𝑧−1 + 2𝑧−2 1 + 𝑧−1
1 + 2𝑧−1
𝑋 𝑧 =
En este caso, 𝑋 𝑧 =
1+0,5𝑧−1
1+𝑧−1 1+2𝑧−1
tiene un cero en z=-0,5 y dos polos: z=-1 y z=-2
El motivo es la indeterminación que causa la evaluación de z=0 en el cálculo de los ceros/polos en el origen, al utilizar potencias negativas de z:
𝑧 + 𝑎 𝑧 + 𝑏
𝑧 + 𝑐 𝑧 + 𝑑 ቤ
𝑧=0
𝑎 · 𝑏
= 𝑐 · 𝑑
1 + 𝑎𝑧−1
1 + 𝑐𝑧−1
𝑧=0
1 + 𝑏𝑧−1 ∞ · ∞
1 + 𝑑𝑧−1 อ = ∞ · ∞

## Slide 52: Función de transferencia Z
La secuencia de ponderación de un sistema es la secuencia de salida del sistema cuando la secuencia de entrada es una secuencia impulso.
La secuencia de ponderación contiene la información de la dinámica del sistema.
  Permite calcular la respuesta del sistema ante cualquier secuencia de entrada a partir de la secuencia de ponderación mediante convolución discreta.
𝑍 𝑦 𝑘𝑇 = 𝑍 𝑢 𝑘𝑇 ∗ 𝑔 𝑘𝑇 = 𝑍 𝑢 𝑘𝑇 · 𝑍 𝑔 𝑘𝑇
𝑦 𝑘
∞
= ෍ 𝑢 𝑛 · 𝑔 𝑘 − 𝑛
𝑛=−∞
∞
= ෍ 𝑔 𝑛
𝑛=−∞
· 𝑢 𝑘 − 𝑛
Secuencia de ponderación
𝑔𝑘
𝑢𝑘
𝑦𝑘

## Slide 53: Función de transferencia Z
𝐺(𝑧) es la transformada Z de la secuencia de ponderación del sistema.
𝐺(𝑧) es la relación entre la transformada de la salida del sistema y la transformada de la entrada del sistema con condiciones iniciales nulas.
Se calcula a partir de la ecuación en diferencias que define el sistema.
Definición y principales propiedades
𝑔𝑘
𝑢
𝑘
𝑦
𝑘
𝐺 𝑧 = 𝑍 𝑔𝑘
𝑈 𝑧
𝑍 𝑢𝑘
𝑈 𝑧
𝑍 𝑢𝑘
Sea una ecuación en diferencias de un sistema lineal con variable dependiente 𝑢 e independiente 𝑦:
𝑦𝑘 + 𝑎1𝑦𝑘−1 + 𝑎2𝑦𝑘−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦𝑘−𝑛 = 𝑏0𝑢𝑘 + 𝑏1𝑢𝑘−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢𝑘−𝑚
Esta ecuación es válida ∀ 𝑘 , por tanto al ser lineal y con coeficientes constantes, se puede verificar también para sus respectivas secuencias 𝑦𝑘 y 𝑢𝑘 :
𝑦𝑘 + 𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛 = 𝑏0 𝑢𝑘 + 𝑏1 + ⋯ + 𝑏𝑚
𝑦𝑘−1 𝑦𝑘−2 𝑦𝑘−𝑛 𝑢𝑘−1 𝑢𝑘−𝑚
Tomando la transformada Z de ambos términos de la ecuación, y aplicando el teorema del corrimiento:
𝑌 𝑧 + 𝑎1𝑧−1𝑌 𝑧 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧−𝑛𝑌 𝑧 = 𝑏𝑜𝑈 𝑧 + 𝑏1𝑧−1𝑈 𝑧 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑧−𝑚𝑈 𝑧
Reordenando:
𝑌 𝑧 =
𝑏𝑜 + 𝑏1𝑧−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑧−𝑚
1 + 𝑎1𝑧−1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑧−𝑛
𝑈 𝑧
⇒ 𝑮 𝒛 =
𝒃𝒐 + 𝒃𝟏𝒛−𝟏 + ⋯ + 𝒃𝒎𝒛−𝒎
𝟏 + 𝒂𝟏𝒛−𝟏 + ⋯ + 𝒂𝒏𝒛−𝒏

## Slide 54: Resolución de ecuaciones en diferencias mediante la transformada Z
Las ecuaciones en diferencias pueden ser resueltas fácilmente mediante ordenador si se dispone de los valores de todos los coeficientes. Pero no se obtiene un valor cerrado para 𝑥𝑘 . Sí se puede mediante el uso de la transformada Z.
Para aplicar el método, se debe pasar de la ecuación en diferencias a la función de transferencia que la define, y aplicar los métodos de cálculo de la transformada Z inversa.
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 55: Muestreo y retención de datos
TEMA 3 (parte 1)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 56
Introducción
Muestreo mediante impulsos
Retención de datos
Cálculo de transformadas Z que involucran al retenedor
La función de transferencia pulso
  FDTP de sistemas en cascada y realimentados
Métodos de discretización
Índice

## Slide 57: Introducción
Los sistemas discretos suelen tener
señales en tiempo discreto y continuo:
Secuencia de valores o código numérico
Funciones temporales
Los reguladores son discretos: 𝑅(𝑧)
Los actuadores, plantas y/o sensores son continuos: 𝐺(𝑠), 𝐻(𝑠)
Sistema digital
Microprocesador
R(z)
G(s)
H(s)
Retención D/A
x(kT)
e(kT)
u(kT)
Muestreo y A/D
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico
Es necesario homogeneizar el sistema para poder diseñar un regulador:
Diseñar en tiempo continuo y discretizar el regulador: 𝑅(𝑠) → 𝑅(𝑧)
Discretizar señales y sistemas en tiempo continuo y diseñar el regulador: 𝐺(𝑠), 𝐻(𝑠) →
𝐺(𝑧), 𝐻(𝑧)

## Slide 58: Introducción
Los sistemas discretos tienen dos
procesos fundamentales:
  Discretización (muestreo y A/D)
  Retención de datos (D/A)
¿Cuáles son sus representaciones matemáticas?
  Estudiar el efecto de tomar la transformada de Laplace a los procesos de muestreo y retención: Relación transformada de Laplace (dominio s)  Transformada Z.
¿Cómo se aplican a los sistemas de control discretos?
Sistema digital
Microprocesador
R(z)
G(s)
H(s)
Retención D/A
x(kT)
e(kT)
u(kT)
Muestreo y A/D
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico

## Slide 59: Muestreo mediante impulsos
Muestreo: tren de impulsos que comienza en 𝑡 = 0 y presentan en magnitud el valor muestreado (aplicación lineal de la función 𝛿 𝑡 con la función 𝑥(𝑡)):
𝑘=0
Tren de impulsos: 𝛿T 𝑡 = σ∞ 𝛿 𝑡 − 𝑘𝑇
∞, 𝑡 = 0
0, ∀ 𝑡 ≠ 0
La función 𝛿 𝑡 (no unitaria) se define como: 𝛿 𝑡 = ቊ
Magnitud: 𝑥 𝑘𝑇
t
x(t)
t
x*(t)
x(t)
X(s)
δT
x*(t)
X* (s)
𝑥∗
𝑋∗
· 𝛿 𝑡 − 𝑘𝑇
𝑋∗
𝑡 = 𝑥 0𝑇 · 𝛿 𝑡 − 0𝑇 + 𝑥 𝑇 · 𝛿 𝑡 − 𝑇 + 𝑥 2𝑇 · 𝛿 𝑡 − 2𝑇 + ⋯ + 𝑥 𝑘𝑇 · 𝛿 𝑡 − 𝑘𝑇
𝑠 = ℒ 𝑥∗ 𝑡 = ℒ 𝑥 0𝑇 · 𝛿 𝑡 − 0𝑇 + 𝑥 𝑇 · 𝛿 𝑡 − 𝑇 + 𝑥 2𝑇 · 𝛿 𝑡 − 2𝑇 + ⋯ + 𝑥 𝑘𝑇
𝑠 = 𝑥 0 ℒ 𝛿 𝑡 + 𝑥 𝑇 ℒ 𝛿 𝑡 − 𝑇 + 𝑥 2𝑇 ℒ 𝛿 𝑡 − 2𝑇 + ⋯ + 𝑥 𝑘𝑇 ℒ 𝛿 𝑡 − 𝑘𝑇
ℒ 𝛿 𝑡 = 1
ℒ 𝑓 𝑡 − 𝜏
= 𝑒−𝜏𝑠
𝑋∗
∞
𝑠 = ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑥∗
∞
𝑡 = ෍ 𝑥 𝑘𝑇 · 𝛿 𝑡 − 𝑘𝑇
𝑘=0

## Slide 60
Muestreo mediante impulsos:
𝑋∗
∞
𝑠 = ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑒−𝑘𝑇𝑠
Definición de transformada Z:
𝑋 𝑧
𝑘=0
∞
= ෍ 𝑥 𝑘𝑇
· 𝑧−𝑘
Muestreo mediante impulsos
𝑇
𝑒𝑇𝑠 = 𝑧 ⇔ 𝑠 = 1 ln 𝑧
𝑋∗
𝑠 ቚ
𝟏
𝒔=𝑻 𝐥𝐧 𝒛
∞
= 𝑋(𝑧) = ෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑧−𝑘𝑇
La transformada de Laplace de la señal muestreada mediante impulsos x*(t) es la misma que la transformada Z de la señal x(t) si se realiza el cambio de variable: 𝑧 = 𝑒𝑇𝑠
1
𝑇
Debe tenerse en cuenta que 𝑋 𝑧 ≠ 𝑋 𝑠 = 𝑧 , si no que 𝑋 𝑧 = 𝑋∗ 𝑠 = ln 𝑧
t
x(t)
t
x*(t)
x(t)
X(s)
δT
x*(t)
X* (s)

## Slide 61: Retención de datos
La retención de datos genera una señal en tiempo continuo ℎ(𝑡) a partir de una secuencia en tiempo discreto 𝑥(𝑘𝑇) mediante la interpolación entre muestras
𝑘 + 1 𝑇) se aproxima mediante un polinomio de
+ 𝑎1𝜏 + ⋯ + 𝑎𝑛𝜏𝑛
La señal ℎ(𝑡) entre intervalos de muestreo (𝑘𝑇 ≤ 𝑡 ≤
grado n:
ℎ 𝑘𝑇 + 𝜏 = 𝑎0 = 𝑥 𝑘𝑇
con 𝜏 ∈ 0, 𝑇 y 𝑘 = 0,1,2, …
Debido a que el polinomio de orden 𝑛 utiliza las 𝑛 − 1 muestras anteriores para calcular el valor en 𝑛,
aumentar el grado del polinomio implica mayor precisión en la retención, pero un retraso mayor.
  Habitualmente los circuitos electrónicos para la retención de datos implementan retenedores de orden 0 o 1, por tanto:
ZOH (m=0): 𝒉 𝒌𝑻 + 𝝉 = 𝒙 𝒌𝑻
FOH (m=1): 𝒉 𝒌𝑻 + 𝝉 = 𝒂𝟏𝝉 + 𝒙 𝒌𝑻
t
x*(t)

## Slide 62: Retención de datos
t
x*(t)
h(t)
X(s)
x*(t)=x(kT) X* (s)
Retenedor ZOH
t
x*(t)
t
x*(t)
h(t)
X(s)
x*(t)=x(kT) X* (s)
Retenedor
FOH
t
x*(t)
ZOH (n=0): 𝒉 𝒌𝑻 + 𝝉
= 𝒙 𝒌𝑻
FOH (n=1): 𝒉 𝒌𝑻 + 𝝉
= 𝒂𝟏𝝉 + 𝒙 𝒌𝑻

## Slide 63: Retención de datos
Función de transferencia del ZOH: 𝐺0 𝑠 =
1−𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑠
De manera similar, para el FOH: 𝐺1 𝑠 =
1−𝑒−𝑇𝑠
𝑠
2
𝑇𝑠+1
𝑇
Función de transferencia del retenedor
t
x(kT)
h(t)
H(s)
x(kT)
X* (s)
Retenedor
ZOH
t
h(t)
ℎ 𝑘𝑇 + 𝜏 = 𝑥 𝑘𝑇
𝑘𝑇 ≤ 𝜏 < 𝑘 + 1 𝑇
1 − 1 𝑡 − 𝑇 +
− 1 𝑡 − 2𝑇 +
− 1 𝑡 − 3𝑇 + ⋯
ℎ 𝑡 = 𝑥 0
𝑥 𝑇 1 𝑡 − 𝑇
𝑥 2𝑇 1 𝑡 − 2𝑇
1
ℒ 1 = 𝑠
ℒ 𝑓 𝑡 − 𝜏 = 𝐹(𝑠)𝑒−𝜏𝑠
ℒ 1 𝑡 − 𝑘𝑇 =
𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑠
ℒ ℎ(𝑡)
= 𝑯 𝒔
∞
= ෍ 𝑘𝑇 ·
𝑘=0
𝑒−𝑘𝑇𝑠 − 𝑒− 𝑘+1 𝑇𝑠
𝑠
=
1 − 𝑒−𝑇𝑠
𝑠
∞
෍ 𝑥 𝑘𝑇
𝑘=0
· 𝑒−𝑘𝑇𝑠 = 𝑍𝑂𝐻 𝑠 · 𝑋∗ 𝑠
𝑋∗
𝑠 ቚ
𝟏
𝒔=𝑻 𝒍𝒏 𝒛
Señal muestreada a la entrada del retenedor

## Slide 64: Cálculo de transformadas que involucran al retenedor
Estructura general de un sistema discreto de control
Sistema digital
Microprocesador
R(z)
G(s)
H(s)
Retención D/A
x(kT)
e(kT)
u(kT)
U(s)
Y(s)
y(kT)
-
Sistema físico
Muestreo
y A/D
Nos va a permitir discretizar funciones de transferencia y señales en tiempo continuo Pasar del dominio de Laplace al dominio Z

## Slide 65: Cálculo de transformadas que involucran al retenedor
𝑅(𝑧)
𝐺(𝑠)
𝑍𝑂𝐻
𝑥(𝑘𝑇)
𝑒(𝑘𝑇)
𝑢(𝑘𝑇)
𝐻(𝑠)
𝑌(𝑠)
y(kT)
-
δT
𝑅(𝑧)
𝑥(𝑘𝑇)
𝑒(𝑘𝑇)
𝑢(𝑘𝑇)
𝒚(𝒌𝑻)
𝑦(𝑘𝑇)
-
δT
𝑮(𝒛)
𝐺(𝑠)
𝑍𝑂𝐻
𝑭(𝒔)
𝐹 𝑠 =
1 − 𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑠
𝐺 𝑠
𝐹 𝑧 = 𝑍 𝐹 𝑠 = 𝑍
1 − 𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑠
𝐺 𝑠 = 𝑍
𝐺 𝑠
1 − 𝑒−𝑘𝑇𝑠
𝑠
=
= 𝑍 𝑠 − 𝐺′
𝐺′ 𝑠 𝑒−𝑘𝑇𝑠
, con 𝐺′ 𝑠
= 𝐺 𝑠
𝑠
= 𝑒−𝜏𝑠 ⇒ ℒ−1 𝐺′ 𝑠 𝑒−𝑘𝑇𝑠
Dado que ℒ 𝑓 𝑡 − 𝜏 = 𝑔′ 𝑡 − 𝑇
Tomando el teorema de desplazamiento: 𝑍 𝑔′ 𝑡 − 𝑇 = 𝑧−1𝑍 𝐺′ 𝑠
Volviendo a la expresión anterior inicial:
𝐺′
𝑍 𝑠 − 𝑧−1𝑍 𝐺′ 𝑠 = 1 − 𝑧−1 𝑍 𝐺′ 𝑠
= 𝟏 − 𝒛−𝟏 𝒁 𝑮 𝒔
𝒔
𝐹 𝑧 = 𝑍[𝐹 𝑠 ]
𝑭 𝒛
= 𝒁 𝑭 𝒔
= 𝒁 𝒁𝑶𝑯 · 𝑮(𝒔)
= 𝟏 − 𝒛−𝟏 𝒁 𝑮 𝒔
𝒔
𝐺 𝑧 = 1 − 𝑧−1
𝑇𝑠2
2𝑍 𝑇𝑠 + 1 𝐺 𝑠
Discretización mediante FOH:

## Slide 66
La función de transferencia (en el dominio de Laplace) relaciona las transformadas de
Laplace de las señales de entrada y salida de un sistema: 𝐺(𝑠) = 𝑌(𝑠)
𝑋(𝑠)
La función de transferencia (en el dominio Z) relaciona las transformadas Z de las señales
de entrada y salida de un sistema: 𝐺(𝑧) = 𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
¿Qué hacemos con una función de transferencia continua (Laplace) cuya señal de entrada es una señal discreta?
La función de transferencia pulso
Definición
𝐺(𝑠)
𝑥(𝑡)
δT
𝑋(𝑠)
∗
𝑥∗(𝑡)
𝑋 (𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝒀(𝒔)
∗
𝑿 (𝒔)
?
¿ 𝑮(𝒔) =

## Slide 67: La función de transferencia pulso
No hay ningún muestreador físico. Sólo tomamos en consideración el valor de 𝑦(𝑡) en los instantes de muestreo.
Tomamos la transformada Z de las ecuaciones resultantes del sistema (𝑌 𝑠 = 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠 ):
𝑍 𝑌 𝑠 = 𝑍 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠 → 𝑌∗ 𝑠 = 𝑌 𝑧 = 𝑍 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠
  La transformada Z (ninguna transformada) tiene la propiedad distributiva: A priori no se puede desacoplar 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠
  Sin embargo, 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠 representa la convolución de dos señales: la respuesta al impulso con una señal muestreada. Si se aplica la integral de convolución, y dado que se ha introducido el muestreador ficticio a la salida, se puede demostrar que:
𝑌 𝑧 = 𝑍 𝐺 𝑠 𝑋∗ 𝑠 = 𝑍 𝐺 𝑠 𝑍 𝑋∗ 𝑠 = 𝐺∗ 𝑠 𝑋 𝑧 = 𝐺 𝑧 𝑋(𝑧)
A 𝐺∗ 𝑠 se le denomina función de transferencia pulso
Análisis
Para analizar el sistema, suponemos un muestreador ficticio a la salida del sistema
𝐺(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡)
δ
T
𝑋(𝑠)
𝑥∗(𝑡)
𝑋∗(𝑠)
𝑌(𝑠)
δ
T
𝑦∗(𝑡)
𝑌∗(𝑠)
*
=
ó
Al calcular la transformada L* de un producto de transformadas, donde unas son L y otras L*, las transformadas que ya son * (muestreadas o discretas) se pueden factorizar de la operación L*

## Slide 68: La función de transferencia pulso
𝑈 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝑋∗ 𝑠 → 𝑍 → 𝑍 𝑈 𝑠
= 𝑍 𝐺1 𝑠 𝑋∗ 𝑠
Factoriza 𝑋∗ 𝑠 : 𝑍 𝑈 𝑠
𝑋∗
𝑠
↔ 𝑈∗ 𝑠
= 𝑍 𝐺1 𝑠
= 𝑍 𝐺1 𝑠
𝑋 𝑧
= 𝑍 𝐺1 𝑠 ]𝑍[𝑋∗ 𝑠
𝑈 𝑧
𝑌 𝑠 = 𝐺2 𝑠 𝑈∗ 𝑠
→ 𝑍 → 𝑍 𝑌 𝑠 = 𝑍 𝐺2 𝑠 𝑈∗ 𝑠
Factoriza 𝑈∗ 𝑠 :
𝑈∗
𝑠
𝑍 𝑌 𝑠 = 𝑍 𝐺2 𝑠 ]𝑍[𝑈∗ 𝑠 ↔ 𝑌∗ 𝑠 = 𝑍 𝐺1 𝑠
𝑌 𝑧 = 𝑍 𝐺2 𝑠 𝑈 𝑧
Por tanto:
𝑌(𝑧) 𝑍 𝐺2 𝑠 𝑈(𝑧)
𝑋(𝑧) = 𝑈 𝑧
൘𝑍[𝐺1 𝑠 ]
= 𝑍 𝐺1 𝑠
𝑍[𝐺2 𝑠 ]
Sistemas en cascada
𝐺1(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑥∗(𝑡)
𝑢(𝑡)
T
𝑋(𝑠)
𝑋∗(𝑠)
𝑈(𝑠)
𝐺2(𝑠)
𝑢∗(𝑡)
𝑦(𝑡)
𝑈∗(𝑠)
𝑌(𝑠)
δT
𝑦∗ 𝑡
𝑌∗(𝑠)
δ
T
Calcular la FDTP:
𝑌(𝑧)
δ
𝑋(𝑧)

## Slide 69: La función de transferencia pulso
Sistemas en cascada
𝐺1(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑥∗(𝑡)
𝑢(𝑡)
δT
𝑋(𝑠)
∗
𝑋 (𝑠)
𝑈(𝑠)
𝐺2(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
∗
𝑦 𝑡
δT
𝑌∗(𝑠)
Calcular la FDTP:
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
𝑈 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝑋∗ 𝑠 → 𝑍 → 𝑍 𝑈 𝑠
= 𝑍 𝐺1 𝑠 𝑋∗ 𝑠
No existe 𝑈∗ 𝑠 . Sólo puedo calcular considerando G1(s) y G2(s) en serie (𝑌(𝑠)/𝑋∗ 𝑠 ):
𝑌 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 𝑋∗ 𝑠 → 𝑍 → 𝑍 𝑌 𝑠 = 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 𝑋∗ 𝑠
Factorizo 𝑋∗ 𝑠 :
𝑍 𝑌 𝑠 = 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠
𝑋∗
𝑠 ↔ 𝑌∗ 𝑠 = 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠
𝑋∗
𝑠 ↔ 𝑌 𝑧
= 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠
𝑋(𝑧)
Por tanto,
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
= 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠)

## Slide 70: La función de transferencia pulso
𝑌 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 𝐸∗ 𝑠
𝐸 𝑠 = 𝑅 𝑠 − 𝐻 𝑠 𝑌 𝑠
Sistemas realimentados
𝐺1(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑋(𝑠)
𝑒(𝑡)
𝐸(𝑠)
𝐺2(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝑦∗ 𝑡
𝑌∗(𝑠)
𝐻(𝑠)
δT
δT
𝑒∗(𝑡)
∗
𝐸 (𝑠)
Puedo considerar que existe una correspondiente 𝑅∗(𝑠) = 𝑅(𝑧) dado que hay un muestreador tras el punto de suma al cual
se alimenta 𝑅 𝑠 .
El muestreador muestrea tanto 𝑅(𝑠) como 𝑌(𝑠)𝐻(𝑠), por lo que, de manera similar al muestreador ficticio de la salida, se puede considerar que existe 𝑅∗(𝑠) = 𝑅(𝑧)
𝐸∗
𝑠 =
𝐸 𝑠 = 𝑅 𝑠 − 𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠)𝐸∗ 𝑠
ℒ∗
𝐸∗
𝑠 = 𝑍 𝑅 𝑠 − 𝑍[𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]𝐸∗ 𝑠
𝑅(𝑧)
1 + 𝑍[𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ] 𝑌(𝑧)
𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]
𝑅(𝑧) = 1 + 𝑍[𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]
Calcular la FDTP:
𝑌(𝑧)
𝑅(𝑧)
𝑌 𝑧 = 𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]𝐸∗ 𝑠
Sólo se considera la salida del sistema

## Slide 71: La función de transferencia pulso
𝑌 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 𝐸∗ 𝑠
𝐸 𝑠 = 𝑅 𝑠 − 𝐻 𝑠 𝑌∗ 𝑠
𝑌∗
𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 𝐸∗ 𝑠
Sistemas realimentados
𝐺1(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑋(𝑠)
𝑒(𝑡)
𝐸(𝑠)
𝐺2(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝑦∗ 𝑡
𝑌∗(𝑠)
𝐻(𝑠)
δ
T
δ
T
𝑒∗(𝑡)
𝐸∗(𝑠)
Al existir un muestreador entre G2(s) y H(s) hay que analizar el sistema equivalente en serie:
𝐸∗
𝑠 =
𝑅(𝑧)
1 + 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠
𝑍[𝐻 𝑠 ]
𝑌 𝑧 = 𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]𝐸∗ 𝑠
𝐸 𝑠 = 𝑅 𝑠 − 𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠)𝐸∗ 𝑠
ℒ∗
𝐸∗
𝑠 = 𝑍 𝑅 𝑠 − 𝑍[𝐻 𝑠 𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]𝐸∗ 𝑠
𝑌(𝑧) 𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]
𝑋(𝑧) = 1 + 𝑍 𝐻 𝑠 𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2 𝑠 ]
Calcular la FDTP:
𝑌(𝑧)
𝑅(𝑧)
δ
T
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝑦∗(𝑡)
𝑌∗(𝑠)
𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠)
𝑒(𝑡) 𝑒∗(𝑡) 𝑦(𝑡)
δT
∗
𝐸(𝑠) 𝐸 (𝑠) 𝑌(𝑠)
𝐻(𝑠)
𝑦∗(𝑡) 𝑏(𝑡)
𝑌∗(𝑠) 𝐵(𝑠)
δT
∗
𝑏 𝑡
𝐵∗(𝑠)
δT
∗
𝑏 𝑡
𝐵∗(𝑠)
=
𝐵(𝑧) 𝑍 𝐻 𝑠 𝑌(𝑧)
𝐸(𝑧) 𝑌 𝑧 ൘
𝑍[𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠)]
= 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐺2(𝑠) 𝑍[𝐻 𝑠 ]

## Slide 72: La función de transferencia pulso
𝑌 𝑠 = 𝐺2 𝑠 𝑈∗ 𝑠
𝐸 𝑠 = 𝑅 𝑠 − 𝐻 𝑠 𝑌∗ 𝑠
𝑈 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝐸(𝑠)
Sistemas realimentados
𝐺1(𝑠)
𝐺2(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝑦∗ 𝑡
𝑌∗(𝑠)
𝐻(𝑠)
δT
𝐸 𝑠
= 𝑅 𝑠
− 𝐻 𝑠 𝐺2 𝑠 𝑈∗ 𝑠
ℒ∗
No existe 𝑍[𝐸∗ 𝑠 ], por lo tanto tampoco 𝑍[𝑅∗ 𝑠 ]. Opero para eliminar 𝑈∗ 𝑠 :
Calcular la FDTP:
𝑌(𝑧)
𝑅(𝑧)
δ
T
𝑦∗(𝑡)
𝑌∗(𝑠)
𝑒(𝑡)
𝐸(𝑠)
𝑟(𝑡)
𝑅(𝑠)
𝑢(𝑡)
𝑈(𝑠) δT
𝑢∗(𝑡)
𝑈∗(𝑠)
𝑌∗
𝑈 𝑠 = 𝐺1 𝑠 𝑅 𝑠 − 𝐺1 𝑠 𝐻 𝑠 𝑌∗ 𝑠 → ℒ∗ → 𝑈∗ 𝑠 = 𝑍 𝐺1 𝑠 𝑅 𝑠 − 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐻 𝑠 𝑠
𝑌 𝑠 = 𝐺2 𝑠 𝑈∗ 𝑠 → ℒ∗ → 𝑌∗(𝑠) = 𝑍[𝐺2 𝑠 ]𝑈∗ 𝑠 → 𝑈∗ 𝑠 =
𝑌∗(𝑠)
𝑍[𝐺2 𝑠 ]
∗
=
𝑌 (𝑠)
𝑍 𝐺1 𝑠 𝑅 𝑠
𝑍[𝐺2 𝑠 ]
1 + 𝑍 𝐺1 𝑠 𝐻 𝑠
𝑍[𝐺2 𝑠 ]
Cuando no hay muestreo tras el punto suma (la entrada al regulador), no existe función de transferencia pulso: La entrada R(s) queda “acoplada” (no puede factorizarse) a los elementos del interior del lazo

## Slide 73: La función de transferencia pulso de un sistema de control digital
𝑠
1−𝑒−𝑇𝑠 𝐺 𝑠
(discretización de la planta mediante ZOH), se tiene la siguiente
Definiendo 𝐺′(𝑧) como la 𝑍
FDTP:
𝐶(𝑧) 𝑅(𝑧)𝐺′(𝑧)
=
𝑅(𝑧) 1 + 𝑅(𝑧)𝐺′(𝑧)
Muestreador A/D
Controlador digital
Retenedor
D/A
Planta
𝑟(𝑡)
𝑒(𝑡)
𝑒(𝑘𝑇)
𝑚(𝑘𝑇)
𝑢(𝑡)
𝑐(𝑡)
∗
𝑅 𝑠 = 𝑅(𝑧)
𝑟(𝑡)
𝑅(𝑠)
𝑒(𝑡)
𝐸(𝑠)
1 − 𝑒−𝑇𝑠
𝑠
δ
T
𝑒∗(𝑡)
𝐸∗(𝑠)
𝑚∗(𝑡)
𝑀∗(𝑠)
𝐺(𝑠)
𝑢(𝑡)
𝑈(𝑠)
𝑐(𝑡)
𝐶(𝑠)
𝑐∗ 𝑡
𝐶∗(𝑠)
δT

## Slide 74: Métodos de discretización: Introducción
La operación de discretización se puede realizar:
  Sobre el regulador continuo para pasar a regulador discreto
  Sobre la planta continua para pasar a sistema
totalmente discreto
Métodos de discretización:
  Discretización mediante retenedor (diap. 11)
  Método de la integral de inversión
  Método de la aproximación de la derivada (método de Euler)
  Método de la integración trapezoidal (método
de Tustin)
  Equivalencia polo-cero
𝑅(𝑧)
𝑟(𝑡)
𝑅(𝑠)
𝑒(𝑡)
𝐸(𝑠)
𝐺(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝐻(𝑠)
δT
𝑒∗(𝑡)
𝐸∗(𝑠)
𝑍𝑂𝐻
𝑅 𝑠
𝑟(𝑡)
𝑅(𝑠)
𝐺(𝑠)
𝑦(𝑡)
𝑌(𝑠)
𝐻(𝑠)

## Slide 75: Método de la Integral de Convolución
Aplicando la integral de convolución a un sistema formado por un muestreador en serie con una
función de transferencia continua G(s), se tiene que:
𝑍 𝐺 𝑠 = 𝐺 𝑧
𝑚
= 𝐾1 + 𝐾2 + ⋯ + 𝐾𝑚 = ෍
𝑝=1
residuos de 𝐺 𝑠
𝑧
𝑧 − 𝑒−𝑇𝑠
en los polos de 𝐺(𝑠)
𝑝
Residuo para polos sencillos (𝑞 = 1): 𝐾 = lim
𝑠→𝑠𝑝
𝑠 − 𝑠
𝑝
· 𝐺 𝑠
𝑧
𝑧−𝑒−𝑇𝑠
𝑝
Residuo para polos de multiplicidad 𝑞: 𝐾 =
1
lim
𝑞−1 ! 𝑠→𝑠𝑝
𝜕𝑞−1
𝜕𝑧𝑞−1
𝑝
𝑞
𝑠 − 𝑠 · 𝐺 𝑠
𝑧
𝑧−𝑒−𝑇𝑠
El cálculo de la integral de convolución implica el cálculo de residuos, por tanto el grado del denominador debe ser superior al del numerador (en reguladores tipo PID no se cumple)
𝐺(𝑠)
𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡)
δ
T
𝑋(𝑠)
𝑥∗(𝑡)
𝑋∗(𝑠)
𝑥(𝑧)
𝐺(𝑧)
𝑌(𝑠)
𝑦(𝑧)

## Slide 76: Discretización numérica
Se aplican directamente sobre la G(s), sin considerar la topología específica del sistema.
Discretización mediante la aproximación de la derivada (método de Euler):
−1
Cambio de variable: 𝑠 = 1−𝑧
𝑇
Discretización mediante integración trapezoidal (método de Tustin):
2 1−𝑧−1
Cambio de variable: 𝑠 =
𝑇 1+𝑧−1
Discretización mediante equivalencia polo-cero:
Sustitución de polos/ceros: sustituir 𝑠 + 𝑎 por
𝑧 − 𝑒−𝑇𝑎
𝑅(𝑧)
La ganancia estática debe ser tal que cumpla con el valor final: 𝐾 = lim 𝑠 · 𝑅(𝑠) = lim 1 − 𝑧−1
𝑠→0 𝑧→1
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons,
disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 77: Correspondencia Plano S  Plano Z
TEMA 3 (parte 2)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 78
Introducción
Ecuación de transformación
Transformaciones:
  Eje Imaginario
  Eje Real
  Región de estabilidad
  Lugares de atenuación constante
  Lugares de frecuencia amortiguada constante
  Lugares de amortiguamiento constantes
  Ábaco
Índice

## Slide 79
Los polos y ceros en lazo abierto en el plano S: Conocimiento del comportamiento dinámico del sistema
  Estabilidad (absoluta, relativa)
  Diseño de controladores
Usar la misma estrategia en el plano Z
Introducción

## Slide 80: Ecuaciones de transformación
Polos/ceros en el dominio de s, donde las frecuencias difieran en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo (2π/T) se corresponden con mismas posiciones del plano Z.
Por cada polo/cero en el plano Z se tienen infinitos polo/ceros en el dominio de s.
Los valores periódicos de G(s) se superponen en Z.
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 81: Transformaciones plano S  Plano Z
Eje Imaginario (𝑠 = −𝜎 ± 𝒋𝝎)
𝑠 = 𝑗𝜔, con 𝜔 = (−∞, ∞). Si varia en el intervalo [
−𝜋 𝜋
𝑇 𝑇
, ]
•
𝑧 = 𝑒 𝑗𝜔𝑇
Variará sobre una circunferencia de radio unidad con argumento [-π, π]. Como la transformada es periódica, se recorrerán sucesivos círculos.
El eje imaginario 𝑗𝜔 se transforma en la circunferencia unidad en el
2𝜋
𝑇
plano z. Al recorrer el eje imaginario se recorre infinitas veces la circunferencia unidad

## Slide 82: Semiplano negativo (s = -σ±jω)
Dado que σ<0 => |z|=e(-σT)<1
  ↑σ => ↓|z|
El semiplano izquierdo en s corresponde al interior del circulo unitario, cuyos límites son:
  σ →0 => |z|=1
  σ → -∞ => |z|=0
Transformaciones plano S  Plano Z

## Slide 83: Transformaciones plano S  Plano Z
Región de estabilidad del plano S
Recorrer el semiplano negativo.
s = jω, para -π/T≤ω≤π/T
s = -σ +jπ/T, para σ≤c≤0
s =-c+jω, con c=cte, y -π/T≤ω≤π/T
s = σ-jω, para σ≤c≤0
Transformar en el plano z:
I.
II. III. IV.
z = e(jωT)
z = e(σ +jπ/T)T = eσT·ejπ = -eσT ∟π
z = e(c+jω)T = ecT·ejω
z = e(σ -jπ/T)T = eσT·ejπ = -eσT ∟π
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 84: Lugar geométrico de atenuación constante
Lugares en s con parte real constante => Círculos con radio constante en z
s = -c±jω
z = e(-c±jωT) = e-cTe±jωT = c2·e±jωT
Transformaciones plano S  Plano Z
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 85: Lugar geométrico de frecuencia amortiguada constante
Corresponden a lugares en S con parte imaginaria (jωd) constante => Rectas con ángulo (Re) constante
s = -σ±jωd
z = e(-σ±jωkT) = e- σT·e±jωT = e-σT∟ωkT
Transformaciones plano S  Plano Z
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 86: Lugar geométrico de amortiguamiento constante
Corresponden a lugares en S con ángulo 𝜁 = cos(𝜑) constante (rectas que pasan por el origen) => espirales logarítmicas
z = e(Ts) =e-λT·eλmTj = e-λT∟λmTj
s = -σ±jωk=λ·(-1+m·j)
𝑚 constante, 𝜆 ∈ ℝ.
Transformaciones plano S  Plano Z
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 87: Transformaciones plano S  Plano Z
Ábaco de diseño:
Las curvas de σ constante y ζ constante son perpendiculares

## Slide 88: Transformaciones plano S  Plano Z
Obtener la transformación en el plano z de la región limitada de la figura:
Ejemplo (I)

## Slide 89: Transformaciones plano S  Plano Z
Obtener la transformación en el plano z de la región limitada de la figura:
Ejemplo (II)
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 90: Estudio de la estabilidad de sistemas discretos
TEMA 3 (parte 3)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 91
Estabilidad de un sistema discreto
Análisis de estabilidad:
  Raíces de la ecuación característica en lazo cerrado
  Prueba de Jury
  Prueba de Routh-Hurwitz
Consideraciones finales
Índice

## Slide 92
Definición: “Un sistema es estable si ante cualquier entrada acotada la salida es acotada”
En la práctica, un sistema es estable si ante cualquier entrada acotada todas sus variables son acotadas.
  En un sistema discreto lineal y causal es estable si, y sólo sí, su secuencia de
𝑘=0
ponderación es absolutamente sumable: σ∞
𝑔𝑘 < ∞
El cálculo de la sumatoria de la secuencia de ponderación puede resultar complicado, sobre todo cuando viene dado en forma de G(z)
El cálculo de las raíces de P(z) puede ser complicado cuando el orden del polinomio es alto.
Es necesario tener métodos más sencillos para estudiar la estabilidad absoluta.
Estabilidad de un sistema discreto

## Slide 93: Estabilidad de un sistema discreto
Estabilidad absoluta: (sistema LIT discreto) depende de la localización de los polos en LC en el plano Z.
H(s)
X(s) E(s) E* (s) Y(s)
Bo(s) G(s)
Y*(s)
Sistema estable:
Raíces de 𝑃(𝑧) (polos en LC) están dentro del círculo unitario.
Polo(s) simple, complejos conjugados, múltiples…
Sistema críticamente estable1:
Raíces de 𝑃(𝑧) (polos en LC) están sobre el círculo unitario.
Polo(s) simple, complejos conjugados.
También polo(s) múltiples sobre el circulo unitario.
Sistema Inestable :
Los ceros en LC no afectan a la estabilidad absoluta
Cero(s) simple, complejos conjugados, múltiples…
Pueden estar dentro, sobre o fuera del circulo unitario.
Raíces de 𝑃(𝑧) (polos en LC) están fuera del círculo unitario (aunque sea sólo uno).
1 Recuérdese críticamente estable: oscilaciones mantenidas
no estable, no inestable
La FT en LA (𝑩𝟎𝑮𝑯(𝒛)) depende del periodo de muestreo: Las raíces de 𝑷(𝒛) cambiarían si cambia 𝑻 (muestreo-
discretización) => Si cambia 𝑻 se debe volver a estudiar la estabilidad.

## Slide 94: Análisis de estabilidad
Métodos para probar la estabilidad absoluta:
1.
2.
3.
Resolver 𝑃(𝑧) = 0 y comprobar la ubicación de los polos (en lazo cerrado) sobre el plano Z. Prueba de Jury.
Prueba de Routh-Hurwitz (+ transformación bilineal). Nótense más cantidad de cálculos que el método de Jury.

## Slide 95: Prueba de Jury
III.
P(z)=a0zn + a1zn-1 + a2zn-2 +… an-1z + an
Si n>3, construir la tabla de Jury con los coeficientes ai.
Grupos de 2 filas, la segunda invertida.
IV. Aplicar los criterios de Jury:
Criterios 1 a 3 pueden aplicarse sin la tabla
Coeficientes en la primera fila ordenados “al revés” que en la tabla de Routh
La segunda fila se invierte respecto de la anterior
Grupos pares de filas
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 96
Determinar la estabilidad de un sistema cuya ecuación característica es:
P(z)=z4-1.2z3+0.07z2+0.3z-0.08
1. |a4|=|-0.08|<a0=1
2. P(1)=0.09 >0
3. P(-1)=1.89 >0 (n=4 par)
4. Criterios de la tabla (n=4>3):
4.1 |b3|=0.994>0.204=b0
4.2 |c2|=0.946>0.315=c0
El sistema es estable
Prueba de Jury: Ejemplo
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 97: Prueba de Routh-Hurwitz
Es necesario pasar del plano z a otro plano (w) mediante la transformación bilineal:
El resto es igual que el criterio de Routh-Hurwitz aplicado en el dominio de Laplace.
Simplificar multiplicando ambos miembros por (w-1)n

## Slide 98: Prueba de Routh-Hurwitz
Construcción de la tabla de Routh-Hurwitz para la aplicación del criterio:
wn |  | b0 | b2 | b4 | b6 | …
wn-1 |  | b1 | b3 | b5 | b7 | …
wn-2 |  | c1 | c2 | c3 | c4 | …
wn-3 |  | d1 | d2 | d3 | d4 | …
⫶ |  | ⫶ | ⫶ | ⫶ | ⫶ | ⫶
w2 |  | e1 | e2 | e3 | 0 | 
w1 |  | f1 | f2 | 0 |  | 
w0 |  | g1 | 0 |  |  | 
Coeficientes de Q(w)
El número de raíces con parte real positiva de la ecuación Q(w) es igual al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna de la tabla

## Slide 99: Prueba de Routh-Hurwitz
Determinar la estabilidad de un sistema cuya ecuación característica es:
P(z)=z3+1.3z2-0.085z+0.24
Realizamos la transformación bilineal:
Simplificamos multiplicando ambos miembros por (w-1)3
Dividiendo por el coeficiente de mayor exponente (2.455)

## Slide 100: Prueba de Routh-Hurwitz: Ejemplo
Construcción de la tabla de Routh-Hurwitz
w3 | 1 | 1.02
w2 | 1.423 | -0.255
w1 | c1=1.204 | c2=0
w0 | d1=-0.255 | 
Existe un cambio de signo (d1). El sistema tiene 1 raíz con parte real positiva en el plano w: Hay una raíz fuera del circulo unitario del plano z y por tanto, el sistema es inestable.

## Slide 101: Consideraciones finales
La estabilidad de un sistema no tiene que ver con la precisión (capacidad para seguir
una entrada y/o anular el error en estado estacionario).
  La señal de error en LC puede crecer sin límite, aun cuando el sistema sea estable.
Si interesa conocer el comportamiento del sistema (estabilidad) en función de la variación de algún parámetro (K, T, R(z)), se recomienda dibujar y analizar el LDR.
Si el único objetivo es conocer si un sistema es estable o no para unas condiciones dadas (K, T, R(z)), lo habitual es calcular las raíces de P(z) mediante cálculo numérico (MATLAB).
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 102: Análisis de la respuesta transitoria
TEMA 3 (parte 4)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 103
2
Introducción
Especificaciones de la respuesta transitoria
  Respuesta frente a secuencia impulso
  Respuesta frente a escalón unitario
  Sistema reducido equivalente
Respuesta de sistemas de primer orden
  Especificaciones de los sistemas discretos de primer orden
Respuesta de sistemas de segundo orden
  Especificaciones de los sistemas discretos de segundo orden
Índice
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial

## Slide 104: La estabilidad absoluta es condición necesaria pero no suficiente para un adecuado diseño
Localización de polos fuera de |z|<1
Pruebas de Jury, Routh-Hurwitz
Estabilidad relativa: Régimen transitorio
  Polos del sistema en lazo cerrado (P(z))
Precisión: Régimen permanente
  Polos de la función de entrada
  Tipo de sistema
3
Señales de prueba: Pulso, escalón, rampa, sinusoidales…
R(z)
G(z)
X(s) Y(s)
H(z)
δT
δT Y(z)
Introducción

## Slide 105: Especificaciones de la respuesta transitoria
Las condiciones de funcionamiento las podemos imponer en los dominios del tiempo y/o frecuencia.
Tiempo: Se suele especificar la respuesta frente a una entrada escalón unitario
  Fácil de generar
  Suficientemente drástica como para excitar las frecuencias del sistema (establecer estabilidad
relativa)
  También da información del régimen permanente (establecer errores en régimen permanente)
Frecuencia: Especificar la respuesta frente a una entrada sinusoidal de frecuencia incremental
  Establecer la respuesta en frecuencia del sistema (ancho de banda, ganancia, etc.)

## Slide 106: Respuesta frente a secuencia impulso
Secuencia impulso unitario: 𝑥𝑘 =
1,0,0,0, …
⇒ 𝑋 𝑧 = 1
𝑁
𝑟
𝑦𝑛 = 𝐾 ෍ 𝑎𝑟 · 𝑝𝑘−1,
G(z)
X(z)
Y(z)
Aplicando el teorema de los residuos:
𝑟=1
𝑎𝑟: residuo en 𝑝𝑟 =
𝑧 − 𝑝𝑟 𝐺 𝑝𝑟
𝑌 𝑧 = 𝐺 𝑧 · 𝑋 𝑧 = 𝐾
𝑃(𝑧)
𝑄(𝑧)
· 1

## Slide 107: X(z)
Secuencia escalón unitario: 𝑥𝑘 =
𝑌 𝑧 = 𝐺 𝑧
1,1,1,1, … ⇒ 𝑋 𝑧
𝑃(𝑧)
· 𝑋 𝑧 = 𝐾 ·
= 1 = 𝑧 1−𝑧−1 𝑧−1
𝑧
𝑄(𝑧) 𝑧 − 1
𝑦𝑛 = 𝐾
𝑃(1)
𝑄(1)
𝑟=1
𝑁
𝑟
+ 𝐾 ෍ 𝑎𝑟 · 𝑝𝑘
∞
𝑧→1
𝑦 = lim 1 − 𝑧−1
· 𝐺(𝑧) · 𝑋(𝑧) = lim 1 − 𝑧−1
𝑧→1
𝑃(𝑧) 1
· 𝐾 ·
𝑄(𝑧) 1 − 𝑧−1
𝑄(1)
𝑃(1)
= 𝐾 ⇒ Ganancia Estática
G(z)
Y(z)
𝑎𝑟: residuo en 𝑝𝑟
𝑟
𝑎 =
𝐺 𝑝𝑟
𝑟
(𝑝 − 1)
Aplicando el teorema de los residuos:
Respuesta frente a escalón unitario

## Slide 108: Sistema reducido equivalente
Si un polo es comparativamente mas pequeño en módulo, su contribución a la respuesta total es despreciable (equivalente a los polos rápidos en el plano S: 𝑧 = 𝑒𝑇𝑠 = 𝑒𝜎𝑇𝑒±𝑗𝜔𝑇).
Si existe un par polo-cero muy cercano, el coeficiente ar correspondiente al polo será muy pequeño (P(pr)),
y por tanto su contribución a la respuesta total es despreciable.
Sistema reducido equivalente: comportamiento transitorio y permanente es similar, con un menor número
de polos.
1. El sistema reducido equivalente debe tener la misma ganancia estática que el original.
𝑃 1
𝐾
𝑄 1
𝑃𝑒𝑞
= 𝐾𝑒𝑞 𝑄
𝑒𝑞
1
⇒ 𝐾𝑒𝑞 = 𝐾 𝑄 1 ·
𝑄𝑒𝑞
1 𝑃 1 1
𝑒𝑞
𝑃 1
2. Deberá comprobarse el error en la reducción (simplificación).
𝑛
𝑃(1)
𝑦 = 𝐾 + 𝐾 ෍
𝑟=1
𝑁
𝐺 𝑝𝑟
𝑄(1) (𝑝𝑟 − 1)
𝑟
· 𝑝𝑛

## Slide 109: Sistema reducido equivalente
2.a) Eliminación de polos de módulo comparativamente pequeño
Comprobar el error al retirar el polo:
≈ ·
1 1 1
𝑝𝑟−𝑝𝑗 1−𝑝𝑗 𝑝𝑟
2.b) Eliminación de pares polo-cero
Comprobar la distancia del polo a z=1
  El coeficiente aj que determina la contribución del polo pj a la respuesta total del sistema es:
𝐺 𝑝𝑗
𝑎𝑗 = (𝑝
𝑗
− 1)
aj será menor cuanto mayor sea la distancia.
2. Comprobar la posición del par polo-cero respecto al resto de polos:
𝑐𝑟 − 𝑐𝑗 1 − 𝑐𝑗
𝑝 − 𝑝 ≈ 1 − 𝑝
𝑟 𝑗 𝑗
𝑝 : polo eliminado
𝑗
𝑝𝑟: resto de polos de 𝐺(𝑧)

## Slide 110
Sistemas de primer orden
Modelo de sistema de 1er orden
𝑌(𝑧) 𝑏 𝑏 · 𝑧
= =
𝑋(𝑧) 1 − 𝑎 · 𝑧−1 𝑧 − 𝑎
𝑦𝑛 = 𝑎 · 𝑦𝑛−1 + 𝑏 · 𝑥𝑛
𝑌 𝑧 = 𝑎 · 𝑧−1 · 𝑌 𝑧 + 𝑏 · 𝑋 𝑧
G(z)
X(z)
Y(z)

## Slide 111: X(z)
Sistemas de primer orden
Respuesta a la secuencia impulso
G(z)
Y(z)
𝑟=1
𝑦𝑛 = 𝐾 ෍ 𝑎𝑟
𝑟
· 𝑝𝑛−1
𝐺 𝑝𝑟
𝑎𝑟: residuo en 𝑝𝑟 =
𝑧 − 𝑝𝑟
𝑎
𝑧 − 𝑎
𝑦𝑛 = 𝑏 𝑧 − 𝑎 𝑎𝑛−1 = 𝑏 · 𝑎 · 𝑎𝑛−1 = 𝑏 · 𝑎𝑛
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
= 𝐺(𝑧) =
𝑏 · 𝑧
𝑧 − 𝑎
𝑥𝑘 =
1,0,0,0, …
𝑁
⇒ X z = 1

## Slide 112: Sistemas de primer orden
Respuesta a la secuencia impulso
𝑦𝑛 = 𝑏 · 𝑎𝑛
*
*
*
*

## Slide 113: X(z)
Sistemas de primer orden
Respuesta a la secuencia escalón unitario
G(z)
Y(z)
𝑄(1)
𝑟=1
𝑁
𝑛 𝑟 𝑟
𝑃(1)
𝑦 = 𝑏 + ෍ 𝑎 · 𝑝𝑛−1 = 𝑏
+ 𝑏
1 𝑎
1 − 𝑎 𝑎 − 1
𝑎𝑛 =
𝑏
1 − 𝑎
(1 − 𝑎𝑛+1)
𝑌(𝑧) 𝑏 · 𝑧
= 𝐺(𝑧) =
𝑋(𝑧) 𝑧 − 𝑎
𝑄(1)
𝑟=1
𝑛 𝑟 𝑟
𝑃(1)
𝑦 = 𝐾 + 𝐾 ෍ 𝑎 · 𝑝𝑛
𝑎𝑟: residuo en 𝑝𝑟
𝑟
𝑎 =
𝐺 𝑝𝑟
(𝑧 − 𝑝𝑟)(𝑝𝑟 − 1)
0
𝑦 = 𝑏
∞
𝑦 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 ·
·
𝑏𝑧 𝑧
𝑧 − 𝑎 𝑧 − 1
=
𝑏
1 − 𝑎
Secuencia escalón unitario: 𝑥𝑘
𝑁
= 1,1,1,1, …
⇒ 𝑋 𝑧
= 1 = 𝑧 1−𝑧−1 𝑧−1

## Slide 114: Sistemas de primer orden
*
*
*
*
𝑛
𝑦 =
𝑏
1 − 𝑎𝑛+1
∞
𝑦 =
1 − 𝑎
𝑏
1 − 𝑎
Respuesta a la secuencia escalón unitario

## Slide 115: Especificaciones de los sistemas discretos de primer orden
Intervalo de constante de tiempo (nr)
Número de periodos de muestreo que deben transcurrir para que la salida sea igual a 0,632 el valor permanente
Intervalo de establecimiento o de respuesta (nt)
Número de periodos de muestreo que deben transcurrir para que la salida sea igual al 95% (98%) de su valor permanente
𝑏
𝑦∞ = 1 − 𝑎
𝑏
1 − 𝑎𝑛𝑟
1 − 𝑎
𝑏
= 0,632 1 − 𝑎
log 0,368
𝑛𝑟 = log 𝑎
𝑏
𝑦∞ = 1 − 𝑎
𝑏
1 − 𝑎𝑛𝑡
𝑏
= 0,95 1 − 𝑎
log 0,05
𝑛𝑡 = log 𝑎
𝑏
1 − 𝑎
1 − 𝑎𝑛𝑡
1 − 𝑎
𝑏
= 0,98 1 − 𝑎
log 0,02
𝑛𝑡 = log 𝑎

## Slide 116: X(z)
Sistemas de segundo orden
Ecuación en diferencias: 𝑦𝑛 + 𝑎 · 𝑦𝑛−1 + 𝑏 · 𝑦𝑛−2= 𝑐 · 𝑥𝑛
Transformada Z: 𝑌 𝑧 + 𝑎 · 𝑧−1 · 𝑌 𝑧 + 𝑏 · 𝑧−2 · 𝑌 𝑧 = 𝑐 · 𝑋 𝑧
Función de transferencia: 𝑌(𝑧) =
=
𝑐 𝑐·𝑧2
𝑋(𝑧) 1+𝑎·𝑧−1+𝑏·𝑧−2 𝑧2+𝑎·𝑧+𝑏
La respuesta temporal dependerá del tipo y ubicación de los polos:
  Polos reales o polos complejos conjugados.
  Ubicación de los polos en el plano Z.
Modelo de sistema de segundo orden
G(z)
Y(z)

## Slide 117: X(z) Y(z)
Sistemas de segundo orden
𝑌(𝑧) 𝑐·𝑧2
Sea = donde 𝑃(𝑧) tiene dos polos reales:
𝑋(𝑧) 𝑧2+𝑎·𝑧+𝑏
𝑧 − 𝑎1
y (𝑧 − 𝑎2)
𝑛
Respuesta al impulso: 𝑦 =
𝑐
𝑎1·𝑎2
𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛+1
1 2
Respuesta a escalón: 𝑦𝑛 =
𝑐
(1−𝑎1)(1−𝑎2)
(1−𝑎1)(𝑎1−𝑎2)
+ 1 + 2
𝑐·𝑎𝑛+2 𝑐·𝑎𝑛+2
(1−𝑎2)(𝑎2−𝑎1)
Respuesta con dos polos reales
G(z)

## Slide 118: Sistemas de segundo orden
Respuesta a la secuencia impulso unitario
𝑦𝑛 =
𝑐
𝑎1 · 𝑎1
𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛+1
1 2
**
* *
**

## Slide 119: Sistemas de segundo orden
Respuesta a la secuencia escalón unitario
𝑛
𝑦 =
𝑐
(1 − 𝑎1)(1 − 𝑎2)
𝑐 · 𝑎2 𝑐 · 𝑎2
+ 1 + 2
(1 − 𝑎1)(𝑎1 − 𝑎2) (1 − 𝑎2)(𝑎2 − 𝑎1)
**
* *
**

## Slide 120: Sistemas de segundo orden
Sistema de segundo orden con un polo cc
G(z)
X(z)
Y(z)
Sea
𝑌(𝑧) = 𝑐·𝑧2 =
𝑋(𝑧) 𝑧2+𝑎·𝑧+𝑏
𝐾
𝑧+𝑎+𝑗𝑏 𝑧−𝑎+𝑗𝑏
donde 𝑃(𝑧) tiene un polo complejo conjugado en 𝑧 = 𝑎 ± 𝑗𝑏
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
se puede expresar como
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧)
𝐾
= donde los ángulos se relacionan con los polos:
𝑧2+𝑒−𝜎 cos 𝜃·𝑧+𝑒−2𝜎
Respuesta a impulso:
𝐾 · 𝑒−(𝑛−2)𝜎
sin 𝜃
𝑦𝑛 = · sin 𝑛 − 1 · 𝜃
𝑛
𝑦 =
Respuesta a escalón:
𝐾
1 − 2𝑒−𝜎 cos 𝜃 + 𝑒−2𝜎
+
𝐾
𝑝 − 1 𝑒−𝜎 sin 𝜃
𝑒−𝑛𝜎 · sin 𝑛 · 𝜃 + 𝛾

## Slide 121: Sistemas de segundo orden
Respuesta a impulso y escalón
*
*
*
*
*
*
*
*

## Slide 122: Especificaciones de los sistemas discretos de segundo orden
Intervalo de subida nr
𝑟
𝑛 = 𝛾 =
𝛾
𝜃 𝑇·𝜔𝑑
𝑟
, con 𝑛 𝜖 ℤ
Intervalo de pico de sobreoscilación n
p
𝜋 𝜋
𝑛𝑝 = 𝜃 = 𝑇·𝜔
𝑑
, con 𝑛𝑝 𝜖 ℤ
Valor de pico de sobreoscilación Mp
𝑀
𝑝
−𝜋
= 𝑒tan 𝜃 = 𝑒
−𝜋·𝜎
𝜔𝑛 1−𝜁2
=
𝑝 𝑛𝑝
Intervalo de establecimiento ns
𝑇·𝜎
𝑠 𝑠
𝑛 = 𝜋 , con 𝑛 𝜖 ℤ
Ganancia estática (valor final frente a escalón)
𝑧→1
−1
𝑦∞ = lim 1 − 𝑧 𝐺 𝑧
1
1 − 𝑧−1
Siempre se redondea hacia el entero más próximo
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 123: Análisis de la respuesta estacionaria
TEMA 3 (parte 5)
Antonio J. del Ama Espinosa

## Slide 124: Índice
Análisis del error en régimen permanente
  Error de posición
  Error de velocidad
  Error de aceleración
  Error con realimentación no unitaria
  Error con dinámica en la realimentación
Respuesta ante perturbaciones

## Slide 125: Error en régimen permanente
Análisis de error
𝑌(𝑧) 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
=
𝑋(𝑧) 1 + 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
𝐺 𝑧 = 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
𝑌(𝑧) 𝐺(𝑧)
=
𝑋(𝑧) 1 + 𝐺 𝑧
= 𝑀(𝑧)
𝐸 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝑌 𝑧 = 𝑈 𝑧 1 − 𝑀 𝑧
1
= 1 + 𝐺 𝑧
𝑋(𝑧)
Error del sistema: diferencia entre valor de entrada y salida => {ek} = {xk} - {yk}
𝑒∞ = lim 𝑒𝑘 = lim 𝑘→∞ 𝑧→1 | 1 − 𝑧−1 1 𝑋(𝑧) 1 + 𝐺 𝑧 | 
Aplicando teorema del valor final:
El error en rég. permanente depende de:
La entrada X(z)
La características (tipo) del sistema G(z)
La realimentación (si no es unitaria)
𝐺 𝑧 =
𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
1 + 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
=
1
1 − 𝑧−1
𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
r = tipo del sistema (r≥0)
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δT
E(z)
δT
-

## Slide 126: Error en régimen permanente
Error frente a entrada escalón => 𝑋 𝑧 =
1
1−𝑧−1
𝑝
𝑒 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1
1
1 + 𝐺 𝑧
·
1
1 − 𝑧−1
= lim
𝑧→1
1
1 + 𝐺 𝑧
= lim
𝑧→1
1
1 − 𝑧−1
𝑟
1 + 1 · 𝐺෠(𝑧)
𝑝
Se define la constante de error en posición, como: 𝐾 = lim 𝐺(𝑧) = lim
𝑧→1 𝑧→1
1
1−𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑝
𝑒 =
1
1 + 𝐾
𝑝
Error de posición

## Slide 127: Error en régimen permanente
Sistema Tipo 0 (r=0)
𝑒𝑝 = lim
1
෠
𝑧→1 1 + 𝐺(𝑧)
= lim
1
𝑧→1 1 + 𝐶
= 𝑒𝑝
𝑝
𝑧→1
𝑝
𝐾 = lim 𝐺෠(𝑧) = 𝐶 ⇒ 𝑒 =
1
1+𝑐
Sistema Tipo 1 (r=1)
lim
1
𝑧→1 1 +
1 1 − 𝑧−1
· 𝐺෠(𝑧)
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1
−1
෠
1 − 𝑧 +· 𝐺(𝑧)
= lim
0
𝑧→1 0 + 𝐶
= 0
𝑝
𝐾 = lim
𝑧→1
1
1−𝑧−1
෠
· 𝐺(𝑧)
= 1 · 𝐶 = ∞ ⇒ 𝑒 = 1 = 0
0 𝑝 1+∞
Sistema Tipo 2 (r=2)
lim
1
𝑧→1 1 +
1
1 − 𝑧−1 2
· 𝐺෠(𝑧)
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 2
−1 2
෠
1 − 𝑧 +· 𝐺(𝑧)
= lim
0
𝑧→1 0 + 𝐶
= 0
𝑝
𝐾 = lim
𝑧→1
1
1−𝑧
−1 2
෠
· 𝐺(𝑧)
= 1 · 𝐶 = ∞ ⇒ 𝑒 = 1 = 0
0 𝑝 1+∞
Error de posición
𝐺 𝑧 =
1
1−𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑋 𝑧 =
1
1 − 𝑧−1

## Slide 128: Error en régimen permanente
Error frente a entrada rampa => 𝑋 𝑧 =
𝑇𝑧−1
1−𝑧−1 2
𝑒𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1
1
1 + 𝐺 𝑧
·
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧−1 2
= lim
𝑧→1
1
·
𝑇𝑧−1
1 + 𝐺 𝑧 1 − 𝑧−1
= lim
𝑧→1
1
1 − 𝑧−1 𝑟
1 + 1 · 𝐺෠(𝑧)
·
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧−1
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 𝑟
−1 𝑟
෠
1 − 𝑧 + 𝐺(𝑧)
·
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧
−1
Se define la constante de error en velocidad 𝐾𝑣:
𝐾𝑣 = lim
𝑧→1
−1
1 − 𝑧 · 1 + 𝐺 𝑧
𝑇𝑧
−1
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1 +
1
1 − 𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
𝑣
𝑒 =
1
𝐾
𝑣
Error de velocidad

## Slide 129: Error en régimen permanente
Sistema Tipo 0 (r=0)
𝑒𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 0
1 − 𝑧
−1 0
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧
−1
=
1
෠
1 + 𝐺(𝑧)
𝑇
0
· = ∞
𝐾𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1 +
1
1 − 𝑧−1 0
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
=
1
0 1 + 1 · 𝐶
𝑇
1
0
= 0 ⇒ 𝑒𝑣 = = ∞
Sistema Tipo 1 (r=1)
𝑒𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1
1 − 𝑧
−1 1
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧
−1
= lim
𝑧→1
1
−1
෠
1 − 𝑧 + 𝐺(𝑧)
·
𝑇𝑧−1
1
=
· =
1 𝑇 𝑇
0 + 𝐶 1 𝐶
𝐾𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1 +
1
1 − 𝑧−1
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 + 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
=
0 + 𝐶 𝐶
𝑇 𝑇
= ⇒ 𝑒𝑣 = =
1 𝑇
𝐾𝑣 𝐶
Sistema Tipo 2 (r=2)
𝑒𝑣 = lim
𝑧→1
1−𝑧−1 2
𝑇𝑧−1
1−𝑧−1 2+𝐺෠(𝑧) · 1−𝑧−1
1−𝑧−1
𝑇𝑧−1
1−𝑧−1 2+𝐺෠(𝑧) · 1
0·𝑇
= = 0
0+𝐶
𝐾𝑣 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1 +
= lim
𝑧→1
1
1 − 𝑧−1 2
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
= lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 +
1
1 − 𝑧−1
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇𝑧
−1
=
0 + ∞ · 𝐶
𝑇
1 1
𝐾𝑣 ∞
= ∞ ⇒ 𝑒𝑣 = = = 0
Error de velocidad
𝐺 𝑧 =
1
1−𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑋 𝑧 =
𝑇𝑧−1
1 − 𝑧−1
2

## Slide 130: Error en régimen permanente
Error frente a entrada parábola => 𝑋 𝑧 =
𝑇2 1+𝑧−1 𝑧−1
2 1−𝑧−1 3
𝑒𝑎 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1
1
·
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
1 + 𝐺 𝑧 2 1 − 𝑧−1 3
= lim
𝑧→1
1
1 + 𝐺 𝑧
·
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
2 1 − 𝑧−1 2
= lim
𝑧→1
1
1 − 𝑧−1 𝑟
1 + 1 · 𝐺෠(𝑧)
·
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
2 1 − 𝑧−1 3
= lim
𝑧→1
−1 𝑟
෠
1 − 𝑧 + 𝐺(𝑧)
·
1 − 𝑧−1 𝑟 𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
2 1 − 𝑧
−1 3
Se define la constante de error en aceleración 𝐾𝑎, como:
𝐾𝑎 = lim
−1 2
2 1 − 𝑧 · 1 + 𝐺 𝑧
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
= lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧−1 3 1 +
1
1 − 𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
𝑎
𝑒 =
𝑧→1
1
𝐾
𝑎
Error de aceleración

## Slide 131: Error en régimen permanente
Sistema Tipo 0 (r=0)
𝑒𝑎 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 0
1 − 𝑧
−1 0
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
2 1 − 𝑧
−1 3
= lim
1
෠
𝑧→1 1 + 𝐺(𝑧)
·
𝑇2
2 1 − 𝑧
−1 2
=
1
1 + 𝐶 0
· = ∞
𝐾𝑎 = lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧−1 3
1
1 + 1 − 𝑧−1 0 · 𝐺෠(𝑧)
2
𝑇 1 + 𝑧 𝑧
−1 −1
= lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧
−1 2
+
2 1 − 𝑧−1 2
1
෠
· 𝐺(𝑧)
𝑇
2
=
0
0 + 1 · 𝐶
𝑇
2
1 1
𝐾𝑣 0
= 0 ⇒ 𝑒𝑣 = = = ∞
Sistema Tipo 1 (r=1)
𝑒𝑎 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 1
1 − 𝑧
−1 1
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇2 1 + 𝑧−1 𝑧−1
2 1 − 𝑧
−1 3
= lim
1
෠
𝑧→1 1 + 𝐺(𝑧)
·
𝑇2
2 1 − 𝑧
−1
=
1
𝑇2
1 + 𝐶 0
· = ∞
𝐾𝑎 = lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧−1 3
1
1 + 1 − 𝑧−1 1 · 𝐺෠(𝑧)
2
𝑇 1 + 𝑧 𝑧
−1 −1
= lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧
−1 2
+
2 1 − 𝑧−1
1
෠
· 𝐺(𝑧)
𝑇
2
=
0
0 + 1 · 𝐶
𝑇
2
1 1
𝐾𝑣 0
= 0 ⇒ 𝑒𝑣 = = = ∞
Sistema Tipo 2 (r=2)
𝑒𝑎 = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1 2
1 − 𝑧
−1 2
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇2 1 − 𝑧−1 𝑧−1
2 1 + 𝑧
−1 3
= lim
𝑧→1
1
1 − 𝑧
−1 2
෠
+ 𝐺(𝑧)
·
𝑇2
2
=
1
· =
𝑇2 𝑇2
0 + 𝐶 2 2𝐶
𝐾𝑎 = lim
𝑧→1
2 1 − 𝑧−1 3 1 +
1
1 − 𝑧−1 2
· 𝐺෠(𝑧)
2
𝑇 1 + 𝑧 𝑧
−1 −1
= lim
𝑧→1
2
෠
2 1 − 𝑧−1 2 + 1 · 𝐺(𝑧)
𝑇
2
=
1
0 + 2 · 𝐶
𝑇
2
2𝐶
𝑇
= 2 ⇒ 𝑒𝑣 = =
1 𝑇
2
𝐾𝑣 2𝐶
Error de aceleración
𝐺 𝑧 =
1
1−𝑧−1 𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
𝑋 𝑧 =
𝑇2
1 − 𝑧−1
𝑧−1
2 1 − 𝑧−1
𝑇2
3

## Slide 132: Error en régimen permanente
Resumen
1
= 1 + 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧
𝑋 𝑧
Error del sistema: diferencia entre valor de entrada y salida =>
{ek} = {xk} - h{yk} E(z)=X(z)-Y(z)
𝑒∞ = lim 𝑒𝑘 = lim 𝑘→∞ 𝑧→1 | 1 − 𝑧−1 1 𝑋(𝑧) 1 + 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧 | 
𝐸 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝑌 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝐸 𝑍 · 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧
Aplicando teorema del valor final:
𝐺 𝑧
𝑟 · 𝐺෠(𝑧)
𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧) 1
= 1 + 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧) = 1 − 𝑧−1
r = tipo del sistema (r≥0)
Errores en régimen permanente en función de la señal de prueba y el tipo de sistema |  |  | 
 | Entrada escalón | Entrada rampa | Entrada parábola
Sistema de tipo 0 | 1 1 + 𝐾𝑝 | ∞ | ∞
Sistema de tipo 1 | 0 | 𝑇 𝐾𝑣 | ∞
Sistema de tipo 2 | 0 | 0 | 𝑇2 𝐾𝑎
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δ
T
E(z)
-
δ
T

## Slide 133: Error en régimen permanente
Resumen: Realimentación no unitaria
1
= 1 + ℎ𝑅 𝑧
· 𝐵𝐹 𝑧
𝑋 𝑧
Error del sistema: diferencia entre valor de entrada y salida =>
{ek} = {xk} - h{yk} E(z)=X(z)-hY(z)
𝑒∞ = lim 𝑒𝑘 = lim 𝑘→∞ 𝑧→1 | 1 − 𝑧−1 1 𝑋(𝑧) 1 + ℎ𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧 | 
𝐸 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝑌 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝐸 𝑍 · ℎ 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧
Aplicando teorema del valor final:
𝐺 𝑧
𝑟 · 𝐺෠(𝑧)
𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧) 1
= 1 + ℎ𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧) = 1 − 𝑧−1
r = tipo del sistema (r≥0)
Errores en régimen permanente en función de la señal de prueba y el tipo de sistema |  |  | 
 | Entrada escalón | Entrada rampa | Entrada parábola
Sistema de tipo 0 | 1 1 + ℎ𝐾𝑝 | ∞ | ∞
Sistema de tipo 1 | 0 | 𝑇 ℎ𝐾𝑣 | ∞
Sistema de tipo 2 | 0 | 0 | 𝑇2 ℎ𝐾𝑎
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δ
T
E(z)
-
δ
T
h

## Slide 134: Error en régimen permanente
Resumen: Realimentación con dinámica
𝐸 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝑌 𝑧 = 𝑋 𝑧 − 𝐸 𝑍 · ℎ 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧 · 𝐻′ 𝑧
1
𝑋 𝑧
Separar la parte estática de la dinámica en H(s): 𝐻 𝑠 = ℎ · 𝐻′(𝑠)
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δ
T
E(z)
-
δ
T
H(s)
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δ
T
E(z)
-
H’(s)
h
-
δT
𝐸 z =
𝐺 𝑧 =
1 + ℎ 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧 · 𝐻′(𝑧)
𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹(𝑧)
1 + ℎ 𝑅 𝑧 · 𝐵𝐹 𝑧 · 𝐻′(𝑧)
=
1
1 − 𝑧−1
𝑟
· 𝐺෠(𝑧)
r = tipo del sistema (r≥0)
Errores en régimen permanente en función de la señal de prueba y el tipo de sistema |  |  | 
 | Entrada escalón | Entrada rampa | Entrada parábola
Sistema de tipo 0 | 1 1 + ℎ𝐾𝑝 | ∞ | ∞
Sistema de tipo 1 | 0 | 𝑇 ℎ𝐾𝑣 | ∞
Sistema de tipo 2 | 0 | ∞ | 𝑇2 ℎ𝐾𝑎

## Slide 135
Además de caracterizar la respuesta del sistema frente a entradas de prueba –impulso, escalón, rampa, parábola–, es necesario caracterizar la respuesta del sistema frente a perturbaciones:
  Entradas no conocidas
  Se pueden producir en múltiples partes del lazo.
    Habitualmente: Antes de la planta (N1)
En el lazo de realimentación (N2 , N3)
Respuesta frente a perturbaciones
R(z)
F(s)
X(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δT
E(z)
-
δT
H(s)
N1(z)
+
+
+
N2(z)
+
+
+
N3(z)

## Slide 136
Para analizar la robustez del sistema (estabilidad, inmunidad) frente a las perturbaciones, se aplica el principio de superposición1:
  Se considera nula la entrada conocida (𝑋(𝑠) o 𝑋(𝑧) ), y se analiza el efecto de la(s)
perturbación, esto es, la función de transferencia
𝑌 𝑧
𝑁 𝑧
Para las perturbaciones se usan las mismas entradas de prueba que para la caracterización del sistema –impulso, escalón, rampa, parábola-
Particularizando para el ruido tras el microcontrolador –antes de la planta-:
Respuesta frente a perturbaciones
1: Los sistemas estudiados en esta asignatura son lineales, invariantes con el tiempo, por lo que puede aplicarse este principio.
R(z)
F(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δT
-
δ
T
H(s)
N1(z) +

## Slide 137: Respuesta frente a perturbaciones
Para calcular el efecto de la perturbación, aplicamos el teorema del valor final a la salida del sistema en lazo cerrado
R(z)
F(s)
Y(s)
B(s)
Y(z)
δ
T
-
δ
T
H(s)
N1(z) +
𝑌 𝑧
𝒵 𝐹 𝑠
= 1 + 𝐹𝐵 𝑧 𝑅 𝑧
𝑁 𝑧
𝑦 ∞ = lim 1 − 𝑧−1 𝑌(𝑧)
𝑧→1
Si suponemos 𝒵 𝐹 𝑠 una función de transferencia genérica con polos 𝑝𝑖 se tiene:
𝒵 𝐹 𝑠
y 1 + 𝐹𝐵 𝑧 𝑅 𝑧
1−𝑧−1 𝑟 ς 𝑝𝑖+𝑧 ς 𝑝𝑗+𝑧 ς 𝑧2+𝑧+𝑎𝑘
= 𝐾1𝑁𝑢𝑚1(𝑧) = 𝐾2𝑁𝑢𝑚2(𝑧) 𝑅 𝑧
𝑦 ∞ = lim
𝑧→1
1 − 𝑧−1
𝐾1𝑁𝑢𝑚1(𝑧)
1 − 𝑧−1 𝑟 ς 𝑝𝑖 + 𝑧
𝐾2𝑁𝑢𝑚2(𝑧)
ς 𝑝𝑗 + 𝑧 ς 𝑧2 + 𝑧 + 𝑎𝑘
𝑅 𝑧
𝑁 𝑧
= lim
𝑧→1
𝐾1𝑁𝑢𝑚1(𝑧) ς 𝑝𝑗 + 𝑧 ς 𝑧2 + 𝑧 + 𝑎𝑘
1 − 𝑧−1 𝑟𝑅 𝑧 𝐾2𝑁𝑢𝑚2(𝑧) ς 𝑝𝑖 + 𝑧
1 − 𝑧−1 𝑁 𝑧

## Slide 138
Cuanto mayor sea la ganancia del regulador (K2) y menor la de la planta (K1) menor es el efecto de la perturbación:
Si el sistema formado por planta y regulador son de tipo 1 o superior, la influencia de la perturbación es nula frente a entrada escalón
Respuesta frente a perturbaciones
𝑲𝟏𝑁𝑢𝑚1(𝑧) ς 𝑝𝑗 + 𝑧 ς 𝑧2 + 𝑧 + 𝑎𝑘
1 − 𝑧−1 𝑟𝑅 𝑧 𝑲𝟐𝑁𝑢𝑚2(𝑧) ς 𝑝𝑖 + 𝑧
lim 1 − 𝑧−1 𝑁 𝑧
𝑧→1
lim 1 − 𝑧−1
𝑧→1
1
1 − 𝑧−1
=
𝐶
∞
= 0
𝐾1𝑁𝑢𝑚1(𝑧) ς 𝑝𝑗 + 𝑧 ς 𝑧2 + 𝑧 + 𝑎𝑘 1 − 𝑧−1 𝑅 𝑧 𝑁𝑢𝑚2(𝑧)𝐾2 ς 𝑝𝑖 + 𝑧
©2022 Autor Antonio J. del Ama Espinosa
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 139: Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria y estacionaria
TEMA 3 (parte 6)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 140
Número de oscilaciones necesarias para captar la respuesta dinámica del sistema
  Sistema subamortiguado: Muestrear 8-10 veces durante el ciclo de las oscilación
sinusoidal de la salida del sistema en lazo cerrado.
  Sistema sobreamortiguado y de primer orden: Muestrear 8-10 veces durante el tiempo de establecimiento de la respuesta a secuencia escalón.
Discretización de sistemas continuos:
  Se desplazan los polos en lazo abierto de la planta continua a lo largo del eje real
  Afecta a la posición de los polos en lazo cerrado
    Afecta a la respuesta transitoria
  Afecta al error en estacionario
  Tener en cuenta los polos en lazo cerrado finales para elegir la frecuencia de muestreo
al discretizar
Influencia del periodo de muestreo en la respuesta

## Slide 141: Elección del periodo de muestreo
𝐺 𝑠
1
= 2𝑠 + 1
Tiempo de establecimiento: ts=2s
𝐺 𝑧 =
1
2 1 − 𝑒
2
−1ൗ 𝑇
𝑧
−1
Debe seleccionarse un periodo de muestreo entre 8-10 muestras en el tiempo de establecimiento
Sistemas de primer orden
1
2𝑠 + 1
1
2 1 − 𝑒−1ൗ2𝑇𝑧−1

## Slide 142: Elección del periodo de muestreo
𝐺 𝑠 =
; 𝐺 𝑧 =
100 𝑒−2𝑇𝑧−1 sin 10𝑇
𝑠2+4𝑠+104 1−2𝑒−2𝑇𝑧−1 cos 10𝑇 +𝑒−4𝑇𝑧−1
El periodo de muestreo debe ser el necesario para poder representar la dinámica del sistema: mínimo 8-10
muestras en la primera oscilación
Sistemas de segundo orden y superior
𝐺(𝑠)
𝐺(𝑧)

## Slide 143: Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
La ubicación de los polos en lazo cerrado del sistema realimentado dependen del periodo de muestreo:
= 1 − 𝑧−1 𝑍
𝐺 𝑧 = 1 − 𝑧−1 𝑍 𝐺 𝑠 1
𝑠 𝑠 𝑠 + 1
1
1
1
𝑍 = 𝑍 −
𝑠 𝑠 + 1 𝑠 𝑠 + 1
1 1
= −
1 − 𝑧−1 1 − 𝑒−𝑇𝑧−1
𝐺 𝑧 = 1 − 𝑧−1
1
1 − 𝑧−1
−
= 1 −
1 1 − 𝑧−1
1 − 𝑒−𝑇𝑧−1 1 − 𝑒−𝑇𝑧−1
→ 𝐺 𝑧
= 𝑓(𝑇)
Localización de los polos en lazo cerrado (respuesta del sistema):
𝐺 𝑧
1+𝐺 𝑧
1 + 1 −
1 − 𝑧−1
1 − 𝑒−𝑇𝑧−1
= 0 ↔ 1 − 2𝑒−𝑇𝑧−1 + 𝑧−1 = 0 → 𝑧𝑝 = 𝑓(𝑇)
Efecto a través de la discretización
ZOH
1
𝑠 + 1
δT
X(s)
Y(s)
δT
Y(z)

## Slide 144
Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
Desplazamiento de los polos en LC

## Slide 145: Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
𝑑
𝜋 𝜋
𝑑
Intervalo de pico de sobreoscilación 𝑛𝑝 = 𝜃 = 𝑇·𝜔
−𝜋
−𝜋·𝜎
𝜔𝑛 1−𝜁2
= 𝑝
𝑛
𝑝
𝜋
Valor de pico de sobreoscilación 𝑀𝑝 = 𝑒tan 𝜃 = 𝑒
Intervalo de establecimiento 𝑛𝑠 = 𝑇·𝜎
Desplazamiento de los polos en LC
𝛾 𝛾
Intervalo de subida 𝑛𝑟 = 𝜃 = 𝑇·𝜔

## Slide 146: Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
Desplazamiento de los polos en LC
Aumentar T aumenta el amortiguamiento relativo
  Disminuye la estabilidad relativa
  Afecta al sobrepaso
  Tener 8-10 muestras
    Por ciclo de oscilación (subamortiguado)
    Durante el tiempo de levantamiento (sobreamortiguado)

## Slide 147
Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
Influencia en el LDR

## Slide 148
Influencia del periodo de muestreo en la respuesta transitoria
Influencia en el LDR: desplazamiento de los polos en LC

## Slide 149: Influencia del periodo de muestreo en la respuesta permanente
Aumentar T aumenta el error en régimen permanente
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 150: Controladores y filtros digitales
TEMA 4 (parte 1)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 151
Índice
Introducción.
Topologías:
  Programación directa
  Programación estándar
  Programación en serie
  Programación en paralelo
  Programación en escalera
Filtros IIR y FIR.

## Slide 152: Introducción
Estudio de controladores y filtros digitales
  Mediante la Función de transferencia pulso
  Realización física: HW, SW, HW+SW
Determinar la configuración apropiada de operaciones aritméticas y de almacenamiento.
En comunicaciones vs control: tiempo real.
Programación de filtros/controladores digitales: diagramas de bloques.
Filtro digital Controlador digital
Entrada
Salida

## Slide 153
Topologías
Programación directa
X(z)
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 154: Topologías
Programación en estándar
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 155: Topologías
Programación en estándar
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 156: Topologías
Fuentes de error:
Utilizar el menor número de elementos de retraso.
Utilizar el mínimo de puntos suma.
Error de cuantificación de la señal a la entrada.
Error de acumulación de errores de redondeo.
Error de cuantificación de los coeficientes ai y bi:
  Aumenta con el orden de la función de transferencia. En filtros de orden superior en programación directa pequeños errores en ai y bi dan grandes errores en las localizaciones de los polos/ceros del filtro.
    Minimizar mediante la descomposición en filtros de menor orden: programación en serie, en
paralelo y en escalera.

## Slide 157
Topologías
Implementar G(z) como conexión en serie (multiplicación) de función de transferencia de 1er y 2o orden:
Programación en serie

p
i
i
 i i
j
i
i
i j 1
2
1

i1
1
1
1 c ·z  d ·z
1 e ·z 1  f ·z 2
1 a ·z
1 b ·z
Gz  G1 z·G2 z·Gp z 
1

1 b ·z
X z 1 a ·z 1
Y z
i
i
1 2

X z 1 c ·z 1  d ·z 2
Y z 1 e ·z  f ·z
i
i
i i
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 158
Topologías
Implementar G(z) como suma paralela de funciones de transferencia de 1er y 2o orden:
Programación en paralelo


q
i i
i
i
b
i j 1
2
1
1
1 c ·z  d ·z
e  f ·z 1
i i
1 a ·z
j
Gz  A  G1 z G2 z Gq z  A  
i1
X z 1 a ·z 1
i
Y z  bi
e  f ·z 1
X z 1 c ·z 1  d ·z 2
Y z 
i i
i i
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 159: Topologías
Programación en escalera
Implementar G(z) como fracción continuada de la función de transferencia:
1
1
1
1
2
1
1
0

B ·z 
A 
B ·z 
Gz  A 
n
n
A
1
B ·z  1
A 
n1
Caso n=2:
2
2
1
1
0
A
1
1
1
B ·z  1
A 
B ·z 
Gz  A 
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)

## Slide 160: Filtros de respuesta infinita y finita al impulso (IIR-FIR)
La diferenciación entre los filtros FIR e IIR se realiza en base a su respuesta al impulso (su secuencia de
ponderación):
IIR: Filtro recursivo (programación directa)
FIR: Media móvil

## Slide 161
Filtros de respuesta infinita y finita al impulso (IIR-FIR)
Respuesta de un sistema (filtro) al impulso (δ de Kronecker):
Truncamiento a los N primeros términos de la serie:
Transformada Z:
Realización de un filtro FIR
k
ykT
h0
  ghT ·xkT  hT   g0·xkT  gT ·xk 1T  gkT ·x0
N
ykT
  ghT ·xkT  hT   g0·xkT  gT ·xk 1T  gNT ·xk  N ·T 
h0
Y Z   g0·X Z  gT ·z 1·X Z  gNT ·z  N ·X Z 

## Slide 162: Filtros de respuesta infinita y finita al impulso (IIR-FIR)
Ventajas:
No recursivo: evita la acumulación de errores de la salida.
La programación directa es equivalente a la programación estándar.
La respuesta del filtro es siempre estable.
Desventaja: Si hay componentes de alta frecuencia requieren más retardos
Realización de un filtro FIR
Y Z   g0·X Z  gT ·z1·X Z  gNT ·z N ·X Z 
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 163: Diseño de reguladores discretos: Lugar de las raíces
TEMA 4 (parte 2)
Enrique Hernández Balaguera

## Slide 164: Índice
Diseño de reguladores mediante el bosquejo del Lugar de las Raíces
  Lugar de las raíces de sistemas discretos
  Reglas de construcción
  Diseño de controladores PID discretos

## Slide 165: Lugar de las raíces de sistemas discretos
En temas previos se ha comprobado la relación entre la respuesta en lazo cerrado de un sistema y los polos y ceros de la función de transferencia discreta.
𝑅 𝑧 𝐺 𝑧
1+𝑅 𝑧 𝐺𝐻(𝑧)
𝑅 𝑧 𝐺 𝑧
1+𝑅 𝑧 𝐺𝐻 𝑧
𝑋 𝑧
La función de transferencia en lazo cerrado es: 𝑀 𝑧 =
La salida frente a una entrada normalizada escalón unitario es: 𝑌 𝑧 = 𝑀 𝑧 𝑋 𝑧 =
La salida en el dominio del tiempo 𝑦 𝑘𝑇 = 𝑍−1 𝑌 𝑧
= 𝑍−1
𝑅 𝑧 𝐺 𝑧
1+𝑅 𝑧 𝐺𝐻 𝑧
𝑋 𝑧
Al resolver 𝑦(𝑘𝑇) mediante los métodos que proporcionan una solución cerrada (integral de inversión y/o descomposición en fracciones simples), se descompone 𝑌(𝑧) en una suma de términos sencillos (fracciones con polos simples, múltiples e irreducibles de 1er orden) que se identifican en la tabla de transformadas Z. Por tanto, la estructura de 𝑦(𝑘𝑇) depende de los polos de 𝑌(𝑧), esto es, de las raíces del polinomio característico 𝑃 𝑧 = 1 + 𝑅 𝑧 𝐺𝐻 𝑧
Introducción al LDR
𝑹(𝒛)
𝑮(𝒔)
𝜹𝑻
𝒀(𝒔)
𝒀(𝒛)
𝜹𝑻
𝑿(𝒔)+
-
𝑯(𝒔)

## Slide 166: Lugar de las raíces de sistemas discretos
𝑹(𝒛)
𝑮(𝒔)
𝜹𝑻
𝒀(𝒔)
𝒀(𝒛)
𝜹𝑻
𝑿(𝒔)+
-
𝑯(𝒔)
Lugar de las Raíces
𝑃 𝑧 = 1 + 𝑲𝐺𝐻 𝑧 = 0
𝑦 𝑘𝑇 = 𝑍−1 𝑌 𝑧
= 𝑍−1
𝑲𝐺 𝑧
1 + 𝑲𝐺𝐻 𝑧
𝑋 𝑧
Introducción al LDR
Suponiendo el regulador más sencillo posible (proporcional de ganancia R(z)=K), la ecuación característica
toma la forma: 𝑃 𝑧 = 1 + 𝐾𝐺𝐻 𝑧 = 0
P(z) tiene infinitas soluciones en función del parámetro K  Hay infinitos polos en lazo cerrado
  ¿Qué efectos tiene sobre las raíces de P(z) (polos de la función de transferencia en lazo cerrado) la variación de K?
    Estable, inestable, rapidez, sobreoscilación (amortiguamiento relativo,
precisión…
  ¿Cómo selecciono un valor de K?
  Grafico las raíces de P(z) dando valores a K

## Slide 167: Lugar de las raíces de sistemas discretos
En el diseño de reguladores en el lugar de las raíces, el objetivo final es lograr que los polos en lazo cerrado deseados (respuesta del sistema en lazo cerrado) sean los que el diseñador quiere  Establecer una de las soluciones del polinomio característico.
Para ello utilizamos una ecuación –el regulador 𝑅(𝑧)– que nos permite manipular el comportamiento en
lazo cerrado, a partir de la ubicación de los polos y ceros en lazo abierto  Modificar el Lugar de las Raíces.
La metodología de construcción del LDR y de diseño del regulador es la misma que en el caso de los sistemas continuos, si bien los límites de estabilidad y las potenciales ubicaciones de los polos y ceros difieren (debido a la ecuación de transformación 𝑧 = 𝑒𝑇𝑠).
Algoritmo de construcción del Lugar de las Raíces
Operando con P(z), se puede expresar de la siguiente manera: 𝑃 𝑧 = 0  𝐾 · 𝐺𝐻 𝑧 = −1
Dado que 𝐺𝐻 𝑧 es (son) función de variable compleja 𝑧, 𝐾𝐺𝐻 𝑧 evaluado en 𝑧 = 𝑧𝑘 dará como resultado
un número complejo, que debe valer −1 ± 𝑗0, o en coordenadas polares 1±180 2𝑘+1
  Condición de magnitud: 𝑧 = 1
  Condición de argumento: ang[Z] ± 180 2𝑘 + 1
Condición de módulo y argumento
𝑹(𝒛)
𝑮(𝒔)
𝜹𝑻
𝒀(𝒔)
𝒀(𝒛)
𝜹𝑻
𝑿(𝒔)+
-
𝑯(𝒔)

## Slide 168: Lugar de las raíces de sistemas discretos
Factorizando el polinomio característico 𝑃 𝑧
= 1 + 𝐾
𝑖=1
ς𝑁
𝑧−𝑧𝑖
𝑖=1
ς𝑀
𝑧−𝑝𝑖
= 0
Operando se obtiene:
ς𝑀 ς𝑁
𝑧 − 𝑧𝑖 + 𝐾 𝑧 − 𝑝𝑖 = 0 Resolviendo para K: 𝐾 = −
𝑖=1
ς𝑁
𝑧−𝑝𝑖
𝑖=1
𝑖=1 𝑖=1 ς𝑀
𝑧−𝑧𝑖
Si un punto z es solución de P(z)=0, entonces la ganancia K se obtiene a través de la relación entre el
producto de las distancias del punto a los polos y los ceros (criterio del módulo):
𝐾 =
𝑖=1
ς𝑁
𝑧 − 𝑝𝑖
𝑖=1
ς𝑀
𝑧 − 𝑧𝑖
Si un punto z es solución de P(z)=0, entonces se verifica que la diferencia de ángulos entre los vectores polo
y los vectores cero, para un valor dado de K, es 180º múltiplo (criterio del argumento):
𝑁
෍ ∠ 𝑧 − 𝑝𝑖
𝑖=1
𝑀
− ෍ ∠ 𝑧 − 𝑧𝑖
𝑖=1
= ±180 2𝑘 + 1
Condición de módulo y argumento

## Slide 169: Reglas para el bosquejo del LDR
Situar polos y ceros del Lazo Abierto sobre el plano z.
Determinar las ramas del LDR:
  Ramas = número de polos (𝑛𝑝)
  Ramas nacen en los polos (K=0) y mueren en los ceros (K→∞).
  Los ceros pueden ser finitos o infinitos (asíntotas) => Habrá 𝑖 = 𝑛𝑝 − 𝑛𝑐 asíntotas
Determinar las ramas del LDR sobre el eje Re: un punto (de prueba) pertenece al LDR  deja a su derecha
un número impar de polos y ceros
𝑛𝑝−𝑛𝑐
Calcular el ángulo de las asíntotas: 𝜃 = 180(2𝑘+1) , 𝑘 = 0,1,2, … 𝑛
𝑖 𝑝
𝑐
− 𝑛 − 1
σ𝑚
Calcular el punto de corte de las asíntotas (centroide) sobre Re: 𝜎 = 𝑗=1 𝑖=1
𝑝𝑗−σ𝑛 𝑧𝑖
𝑛𝑝−𝑛𝑐
Calcular los puntos de ruptura (entrada/salida) resolviendo 𝜕𝐾 z = 0
𝜕𝑧
Si el valor de K correspondiente a una raíz 𝑧 = 𝑧0 de 𝑑𝐾/𝑑𝑧 = 0 es positivo => 𝑧0 es punto de ruptura (también puede ubicarse en las ramas sobre Re)
Reglas de construcción

## Slide 170: Reglas para el bosquejo del LDR
Encontrar los puntos de corte del LDR con la circunferencia z=1 => aplicar el criterio de Routh-Hurwitz
Aplicar la transformación bilineal: P(z) => P(w)
Buscar puntos de corte con el eje jω
Deshacer el cambio de la transformación bilineal
Encontrar puntos del corte del LDR con el eje Im => Aplicar el criterio de Routh-Hurwitz al polinomio característico P(z) (sin transformación bilineal, procedimiento análogo a sistemas continuos)
Determinar el ángulo de salida (polo cc) o de llegada (cero cc) aplicando el criterio del argumento en las inmediaciones del polo/cero cc
Reglas de construcción
1 + 𝑤
𝑧 =
1 − 𝑤

## Slide 171: Diseño de reguladores PID discretos
Un controlador PID es un tipo de regulador o compensador que aplica una señal de control u(t) a la planta que es una combinación lineal de acciones proporcional (P), integral (I) y derivada (D) de la señal de error e(t):
Tipos:
Proporcional (P)
Proporcional-derivada (PD)
Proporcional-Integral (PI)
Proporcional-Integral-Derivada (PID)
Reguladores PID
“Más de la mitad de los controladores industriales que se utilizan hoy en día utilizan esquemas de control PID o PID modificado”
OGATA: INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA, 5a. Ed (2010)

## Slide 172: Diseño de reguladores PID discretos
𝑡
𝑢(𝑡) = 𝑢𝑃(𝑡) + 𝑢𝐼(𝑡) + 𝑢𝐷(𝑡) = 𝐾𝑃 ⋅ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ⋅ න 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝐷 ⋅
0
𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡
Tomando versiones discretas de la derivada y la integral:
𝑇𝑖
𝑛=0
Acción integral: 𝑥 𝑘 = 𝐾 𝑒 𝑘 + 𝑇 σ𝑘
𝑒 𝑛
𝑖
Siendo su función de transferencia 𝑅 𝑧 = 𝐾
2𝑇𝑖+𝑇 𝑧− 2𝑇𝑖−𝑇
2𝑇𝑖 𝑧−1
= 𝐾
𝑧−𝑏 2𝑇𝑖−𝑇
donde 𝑏 =
𝐼 𝑧−1 2𝑇𝑖+𝑇
La introducción del polo en 𝑧 = 1 aumenta el tipo del sistema
Acción derivativa: 𝑥 𝑘 = 𝐾 𝑒 𝑘 + 𝑇
𝑑
𝑒 𝑘 −𝑒 𝑘−1
𝑇
𝑑
Siendo su función de transferencia 𝑅 𝑧
= 𝐾 𝑇+𝑇𝑑 𝑧 − 𝑇𝑑
𝑧 𝑇 𝑇
= 𝐾
𝐷
𝑧
𝑧−𝑎
donde 𝑎 =
𝑇𝑑
𝑇+𝑇𝑑
< 1
La acción derivativa se sitúa en el semiplano derecho (𝑧 = 1)
Función de transferencia del controlador PID
El algoritmo de control PID en el dominio del tiempo es:

## Slide 173: Diseño de reguladores PID discretos
Proporcional: 𝑅 𝑧
= 𝐾𝑃
𝐷
𝑧
Derivativa: 𝑅 𝑧 = 𝐾 𝑧−𝑎 con 0 < 𝑎 < 1
La acción derivativa se sitúa en el semiplano derecho (𝑧 = 1)
Integral: 𝑅 𝑧 = 𝐾
𝑧−𝑏
𝐼 𝑧−1
La acción integral está dada por el polo en 𝑧 = 1
El cero en z=b se usa para compensar el exceso de ángulo introducido por la acción integral
La introducción del polo en 𝑧 = 1 aumenta el tipo del sistema
PID: 𝑅 𝑧 = 𝐾
𝑧−𝑎 𝑧−𝑏
𝑧−1
La discretización de un regulador PID continuo por los métodos estudiados (retenedor, Euler, Tustin, equivalencia polo-cero) pueden dar lugar a ecuaciones ligeramente diferentes a las de los reguladores discretos.
Regulador PID discreto

## Slide 174: Diseño de reguladores PID discretos
El procedimiento de diseño del regulador trata de lograr cumplir los requisitos establecidos por el problema:
Régimen transitorio: especificados a partir de la respuesta deseada a una entrada normalizada conocida (secuencia escalón); sobrepaso, intervalo de subida, intervalo de pico, intervalo de establecimiento...
  Polos en lazo cerrado (dominantes)
Régimen estacionario: lograr una determinada magnitud en el error en régimen estacionario.
  Ganancia del regulador, tipo del sistema en lazo directo...
Procedimiento de diseño

## Slide 175: Diseño de reguladores PID discretos
Se trata de lograr que los polos en lazo cerrado sean los que codifican la respuesta deseada.
¿El LDR de la planta (sistema) incluye a esos polos en lazo cerrado? ¿Los polos en lazo cerrado son una de las posibles soluciones del polinomio característico?
  Sí => ¿Para qué valor de 𝐾𝑅? Se resuelve la ecuación característica P(z) utilizado como z los polos en lazo cerrado.
Una manera sencilla de hacerlo es aplicar el criterio del módulo:
ς 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠 𝐿𝐶 − 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠 𝐿𝐴
𝐾𝑅 · 𝐾𝐿𝐴 = ς 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠 𝐿𝐶 − 𝐶𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐿𝐴
  No => Hay que modificar el LDR para lograr que los polos en lazo cerrado son una de las posibles soluciones del polinomio característico. Las modificaciones a la geometría del LDR se realizan introduciendo polos/ceros en el lazo directo del sistema, dentro de R(z). La introducción de polos/ceros se realiza utilizando la estructura del regulador. Siempre se parte de la acción derivativa (adición de un cero ajustable)
    Para ubicar el cero del regulador (acción derivativa) se utiliza el criterio del módulo: Un punto (los polos en lazo cerrado deseados) pertenece al LDR si cumple la condición de argumento. Al añadir un polo en el origen y un cero ajustable (a), se ubica a para lograr cumplir el criterio del argumento.
    Tras ajustar el cero, el LDR ya incluye a los polos en lazo cerrado deseados => ¿Para qué valor de 𝐾𝑅?
Requisitos transitorios
𝑑
𝑧
𝑅 𝑧 = 𝐾 𝑧−𝑎 con 0 < 𝑎 < 1

## Slide 176: Diseño de reguladores PID discretos
Una vez que se ha logrado ajustar el regulador para que cumpla los criterios transitorios, se comprueban los requisitos estacionarios: Error en estado estacionario o precisión.
Si el sistema no cumple, dado que no es aconsejable aumentar la ganancia (alteraríamos la respuesta transitoria sin lograr un gran cambio en el error), se debe estudiar el tipo del sistema. Habitualmente se debe aumentar el tipo del sistema => introducir un integrador en el lazo directo: Acción integral en el regulador.
Al introducir un polo adicional en z=1, se altera el balance del criterio del argumento (recordemos que estaba ajustado mediante el cero en z=a) Por tanto, para volver a equilibrarlo se introduce un cero que “compense” el ángulo introducido por el integrador. Se compensaría totalmente si el polo aporta el mismo ángulo que el polo en z=1, pero se anularían. Para ello, el cero se ubica lo más cercano al integrador pero sin anularlo. Como criterio general, a 1/6 de la distancia entre el círculo unitario y los PD, medido desde z=1 (una diferencia de ángulo de no más de 5º)
Requisitos estacionarios
𝑅 𝑧
𝑧 − 𝑏
= 𝐾
𝑖 𝑧 − 1

## Slide 177: Diseño de reguladores PID discretos
Algoritmo de diseño
Parámetros de diseño (Mp, np, nr, ns, ess)
Cálculo de los polos dominantes en lazo cerrado
PD
pertenecen al LDR
Calcular K
R(z) cumple requisitos
estacionarios
Añadir acción derivativa
𝑧−𝑎
𝑧
con 0 < 𝑎 < 1
Calcular K
Añadir acción integral
𝑧 − 𝑏
𝑧 − 1
Calcular K
Regulador P
𝑅 𝑧 = 𝐾𝑝
𝑅 𝑧 = 𝐾𝑑
Regulador PID
𝑧 − 𝑎 𝑧 − 𝑏
𝑧 − 1
con 0 < 𝑎 < 1
𝑅 𝑧
Regulador PI
𝑧 − 𝑏
= 𝐾𝑖 𝑧 − 1
R(z) cumple requisitos
estacionarios
Añadir acción integral
𝑧 − 𝑏
𝑧 − 1
Calcular K
𝑅 𝑧 = 𝐾𝑑
Regulador PD
𝑧 − 𝑎
𝑧
con 0 < 𝑎 < 1
Si
Si
Si
Si
No
No
©2022 Autores Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 178: Respuesta en frecuencia
TEMA 4 (parte 3)
Antonio J. del Ama Espinosa

## Slide 179
Respuesta en frecuencia de sistemas discretos
Diagramas de Bode de sistemas discretos
Diseño de reguladores mediante la respuesta en frecuencia
  Compensación de Adelanto de Fase
  Compensación de Retraso de Fase
  Consideraciones
Índice

## Slide 180: Respuesta en frecuencia de sistemas discretos
La respuesta en frecuencia se obtiene estudiando la salida cuando la entrada es una función senoidal de frecuencia creciente (𝐺(𝑧) se supone estable)
Cuando la entrada es una secuencia senoidal de frecuencia 𝜔, la respuesta en régimen permanente es una secuencia senoidal
  De la misma frecuencia 𝜔 que la secuencia de entrada
  La misma amplitud que la secuencia de entrada afectada por el módulo de la FDTP, que depende a su vez de 𝜔
  Desfase que depende de la frecuencia 𝜔
La función 𝐺 𝑒𝑗𝜔𝑡 que define la amplitud y el desfase de la secuencia de salida => Función de transferencia pulso senoidal del sistema discreto
es periódica con periodo T: 𝑒𝑗 𝜔+ 2𝜋Τ𝑇
𝐺 𝑒𝑗𝜔𝑡 𝑇 = 𝑒𝑗𝜔𝑇𝑒𝑗2𝜋 = 𝑒𝑗𝜔𝑇
𝑥 𝑘𝑇 = 𝐴0 sin 𝜔𝑘𝑇
𝐺(𝑧)
𝑥(𝑡)
𝑥(𝑘𝑇)
𝑦 𝑘𝑇 = 𝐴0 𝐺 𝑒𝑗𝜔𝑇
sin 𝜔𝑘𝑇 + ฬ𝐺 𝑒𝑗𝜔𝑇
= 𝑀 𝜔 ฬ𝜑 𝜔
𝑦(𝑘𝑇)
𝑥 𝑡 = 𝐴0 sin 𝜔𝑡
𝐺 𝑠 = 0 + 𝑗𝜔
𝑧 = 𝑒𝑇𝑠 = 𝑒 𝜎+𝑗𝜔 𝑇
𝐺 𝑒𝑗𝜔𝑇

## Slide 181: Respuesta en frecuencia de sistemas discretos
Como en el plano z la frecuencia aparece en la forma z = 𝑒𝑗𝜔𝑇si se intenta trazar la respuesta en frecuencia se confundirían con las trazas logarítmicas  no se puede utilizar con facilidad para la caracterización y el diseño de reguladores (p.ej. redes de compensación sobre el LDR)
Se utiliza la transformación bilineal, que hace corresponder el interior del círculo unitario con el semiplano
izquierdo del plano 𝑤:
Con la transformación bilineal se consigue que los planos s y w sean similares sobre las regiones de interés
  No debe olvidarse que el círculo unitario sólo incluye la franja primaria del semiplano negativo s, que se
transforma en todo el semiplano negativo 𝑤
La respuesta en el plano s en el intervalo
−𝜔𝑠 ≤ 𝜔 ≤ 𝜔𝑠
2 2
corresponde al intervalo −∞ ≤ 𝑣 ≤ ∞ en el plano 𝑤,
donde 𝑣 es la frecuencia ficticia (eje Im del plano 𝑤)=> Las características de la respuesta del controlador/red/filtro analógico (intervalo infinito) serán reproducidas por el controlador/red/filtro digital en un intervalo finito.
1 + 𝑤 𝑇
𝑧 = 2
1 − 𝑤 𝑇
2

## Slide 182: Respuesta en frecuencia de sistemas discretos
Si bien con la transformación bilineal se consigue que los planos s y w sean similares sobre las regiones de interés, existen algunas diferencias entre los planos s y 𝑤:
No debe olvidarse que el círculo unitario sólo incluye la franja primaria del semiplano negativo s, que se transforma en todo el semiplano negativo 𝑤
La respuesta en el plano s en el intervalo
−𝜔𝑠 ≤ 𝜔 ≤ 𝜔𝑠
2 2
corresponde al intervalo −∞ ≤ 𝑣 ≤ ∞ en el plano 𝑤, donde 𝑣 es la
frecuencia ficticia => Las características de la respuesta del controlador/red/filtro analógico (intervalo infinito) serán reproducidas por el controlador/red/filtro digital en un intervalo finito.
El eje de frecuencias en el plano 𝑤 (𝑗𝑣) está distorsionado respecto al eje de frecuencias del plano s (𝑗𝜔 ). Ambas
2
𝑇
frecuencias están relacionadas mediante la siguiente ecuación: 𝑣 = tan
𝜔𝑇 2
1 + 𝑤 𝑇
𝑧 = 2
1 − 𝑤 𝑇
2
Esta relación confirma el resultado anterior, en el que al variar la frecuencia (real 𝜔) en el plano s desde
−𝜔𝑠 ≤ 𝜔 ≤ 𝜔𝑠
2 2
, la frecuencia ficticia varía en el intervalo −∞ ≤ 𝑣 ≤ ∞
Con esta relación se puede “traducir” los requerimientos entre los dominios frecuenciales continuos y discretos en términos de la frecuencia (ancho de banda, frecuencia de cruce de ganancias, frecuencias esquina, etc.)
Debe observarse que, para valore de 𝜔𝑇 pequeños, la frecuencia ficticia y la real son aproximadamente iguales: 𝑣 ≅ 𝜔

## Slide 183: Respuesta en frecuencia de sistemas discretos
Debe tenerse en cuenta que, si bien 𝐺(𝑧) está representada en forma de fracción propia (grado de denominador ≥ grado de numerador  𝑛𝑝 ≥ 𝑛𝑧), la transformación bilineal puede dar lugar a una 𝐺(𝑤) que puede ser o no fracción propia, y puede o no tener todos los coeficientes.
𝐺 𝑧 =
𝑏 𝑧𝑚 + 𝑏 𝑧𝑚−1 + ⋯ + 𝑏
𝑚 𝑚−1 0
𝑎𝑛𝑧𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑧𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0
⇒ 𝑧 =
1 + 𝑤 𝑇
2
1 − 𝑤 𝑇
2
⇒ 𝐺 𝑤
𝛽 𝑤𝑟 + 𝛽 𝑤𝑟−1 + ⋯ + 𝛽
= 𝑟 𝑟−1 0
𝛼𝑙𝑤𝑙 + 𝛼𝑙−1𝑤𝑙−1 + ⋯ + 𝛼0
En cualquier caso, 𝐺(𝑗𝑣) es una función racional de variable frecuencial 𝑣 a la que es de aplicación
Bosquejo asintótico de los diagramas de Bode
Criterio de estabilidad de Nyquist
Obtención e interpretación de los márgenes de ganancia y de fase.
1 + 𝜔 𝑇
𝑧 = 2
1 − 𝜔 𝑇
2

## Slide 184: Diagramas de Bode de sistemas discretos
1+𝑤𝑇
Obtener 𝐺 𝑤 a partir de 𝐺(𝑧) mediante la transformación bilineal 𝑧 = 2
1−𝑤𝑇
2
Representar el diagrama de Bode (Magnitud y Fase) de 𝐺(𝑗𝑣) donde 𝑣 es la frecuencia ficticia, utilizando la misma metodología asintótica que para los sistemas continuos:
Se parte necesita la función de transferencia 𝐺(𝑗𝑣) del sistema factorizada en términos simples (factorizada en productos de: ganancia constante, polos y ceros (1º y 2º orden).
La definición del módulo y la fase de 𝐺(𝑗𝑣) (log y arg) permite que “los productos y cocientes de números complejos se transformen en sumas (con su signo) de logaritmos de módulos y en sumas (con su signo) de argumentos”.
Ello permite trazar inicialmente la gráfica de cada término simple por separado. El diagrama de Bode completo se obtiene por la
composición algebraica (suma con su signo) de cada uno de los términos del sumatorio
2
Q
D
d
nq
M
I
jw
z
w
pm
wni
jw 2
q1
m1 i1
2q  jw 
20 log G( jw)  20 log K  20 log 1
d 1
 20 log 1  jw   w


nq 
 jw 2

 wni 


20n log jw  20 log 1  20 log 1  i  jw  

## Slide 185: Diagramas de Bode de sistemas discretos
Los distintos tipos de términos que podemos tener en 𝐺(𝑗𝑣) son:
𝐾
𝑗𝑣
±1
𝑗𝑣 + 𝑎
±1
Términos de ganancia constante:
Términos integrales o derivativos:
Términos de primer orden:
Términos de segundo orden o cuadráticos:
𝑗𝑣 2 + 2𝜉𝜔𝑛𝑗𝑣 + 𝜔2
𝑛
±1
Cada término simple tiene una determinada configuración de asíntotas en magnitud y fase, en función de las frecuencias esquina (posición de los polos/ceros: 𝑎, 𝜔𝑛)

## Slide 186
Diagramas de Bode de sistemas discretos
Configuración de asíntotas en magnitud y fase de los términos simples de G(jv)

## Slide 187: Diagramas de Bode de sistemas discretos
MARGEN DE GANANCIA (MG): Es el valor por el que habría que multiplicar (o los dB que habría que sumar) a ganancia para alcanzar el valor de 1 (0 dB) cuando la fase es de -180º.
  Si la curva de fase no corta nunca el valor de - 180º el margen de ganancia será infinito
MARGEN DE FASE (MF): Es el ángulo (en grados) que habría que restarle a la fase para alcanzar los -180º cuando la ganancia es 1 (0 dB).
  Si la curva de ganancia es siempre inferior a 0 dB el margen de fase será infinito.
Márgenes de fase y de ganancia

## Slide 188: Diagramas de Bode de sistemas discretos
MG y MF permiten conocer la estabilidad relativa (o márgenes hasta la inestabilidad) de un sistema de control a partir de su diagrama de Bode.
Para sistemas de fase mínima, si la respuesta en frecuencia de la función de transferencia en lazo abierto G(w)H(w) presenta frecuencias en las que la ganancia es positiva y a la vez la fase tiene un valor entre -180º y -360º, el sistema en lazo cerrado M(s) realimentado negativamente será inestable => Un margen de ganancia y de fase negativo indica inestabilidad
Márgenes de fase y de ganancia
Estable Dudoso Dudoso Inestable
Si MG  0
Si MG  0
Si MG  0
Si MG  0
y MF  0
y MF  0
y MF  0
y MF  0

## Slide 189: Diagramas de Bode de sistemas discretos
Sistema de fase mínima: todos sus polos y sus ceros están en el semiplano izquierdo del plano w
Sistema de fase no mínima: tiene algún cero o polo en el semiplano derecho
Ambos tipos de sistemas tienen el mismo diagrama de Bode de ganancia pero no de fase. En un sistema de fase mínima, el rango de variación del ángulo de fase es el más pequeño de entre todos los sistemas de ese tipo.
Sistemas de fase mínima y no mínima
𝐺1 𝑤
10(𝑤 + 1)
=
(𝑤 + 10)
𝐺2 𝑤
10(𝑤 − 1)
=
(𝑤 + 10)
En general, uno o más ceros de 𝐺(𝑤) se presentan en el semiplano derecho del plano w, por lo que 𝐺(𝑤) es una función de transferencia de fase no mínima.

## Slide 190: Diseño de reguladores mediante la respuesta en frecuencia
Diseño del regulador:
Obtener en el diagrama de Bode las constantes de error estático y los márgenes de fase y ganancia
En la zona de bajas frecuencias, determinar la ganancia del controlador para la constante de error dada
Ubicar los polos y ceros de la red de compensación (adelanto-atraso) mediante las técnicas de control continuo
4. Obtener 𝐺 𝑧 a partir de 𝐺 𝑤 deshaciendo la transformación bilineal 𝑤 =
2 𝑧−1
𝑇 𝑧+1
Metodología general

## Slide 191: Compensación de Adelanto de Fase
𝐺𝑐 𝑠
= 𝐾𝐴𝛼
𝑇𝑠 + 1
𝑠 + 1
𝑠 + 1
𝛼𝑇
La introducción de un par polo-cero puede mejorar el régimen transitorio (disminuir Tr) si el cero está más cerca del origen que el polo  las ramas del LDR se alejan del eje 𝑗𝜔𝑑
Mejora la respuesta transitoria y suele usarse para mejorar los márgenes de estabilidad.
Para entender el efecto del compensador de adelanto, se muestra sus diagramas de Bode y polar
= 𝐾𝐴𝛼 𝑇 = 𝐾𝑐
𝑠 + 𝑎
𝛼𝑇𝑠 + 1 𝑠 + 𝑏
0 < 𝛼 < 1
El cero se sitúa a la derecha del polo

## Slide 192: Compensación de Adelanto de Fase
Los aportes en magnitud son constantes a bajas y altas frecuencias.
El aporte a altas frecuencias es siempre mayor que a bajas frecuencias => puede acentuar los efectos de ruido en alta frecuencia
El aporte en magnitud a bajas frecuencias depende de la ganancia estática del compensador
El aporte en magnitud a altas frecuencias depende de la ganancia estática del compensador y de la separación polo- cero
Efecto sobre la magnitud
𝑐
𝐴
𝑇𝑠 + 1
𝐺 𝑠 = 𝐾 𝛼
𝛼𝑇𝑠 + 1

## Slide 193: Compensación de Adelanto de Fase
No aporta fase a bajas y altas frecuencias
Entre el par polo-cero aporta fase positiva => adelanta la fase entre el par polo-cero
Desplaza la frecuencia de cruce de ganancia a la derecha,
es decir, disminuye el margen de fase
El ángulo de adelanto máximo:
𝒎𝒂𝒙
= 𝟏−𝜶
𝟏+𝜶
Depende de la separación polo-cero: 𝐬𝐢𝐧 𝝓
𝛼 ≡Factor de atenuación
Se encuentra en la media geométrica de sus frecuencias
𝟏
esquina: 𝝎𝒎 = 𝑻
𝜶
El valor máximo de adelanto es 90º, pero en la práctica no suele superar 65º
Efecto sobre la fase
𝑐
𝐴
𝑇𝑠 + 1
𝐺 𝑠 = 𝐾 𝛼
𝛼𝑇𝑠 + 1

## Slide 194: Compensación de Adelanto de Fase
Determinar la 𝐾𝑐 que satisface el requisito de error en estado estacionario
  Aplicación del teorema del valor final:
𝐺𝑐 𝑠 𝐺 𝑠
𝑇𝑠 + 1
= 𝐾𝐴𝛼 𝛼𝑇𝑠 + 1 𝐺 𝑠
𝑇𝑠 + 1
= 𝐾𝐴𝛼𝐺 𝑠
𝛼𝑇𝑠 + 1
𝑇𝑠 + 1
= ·𝐺1
𝛼𝑇𝑠 + 1
𝑠 ⇒ 𝐺1 𝑠 = 𝐾𝑐𝐺 𝑠
Dibujar el diagrama de Bode de 𝐺1 𝑗𝜔 = 𝐾𝑐𝐺 𝑗𝜔 . Determinar el MF (que se habrá modificado como consecuencia de Kc) y calcular el adelanto de fase que debe aportar el compensador 𝜙𝑚ax Añadir 5° − 12° debido a que el compensador desplaza la frecuencia de cruce de ganancias (añade magnitud) y por tanto reduce el MF
Determinar el factor de atenuación (𝛼) según la expresión (del diagrama polar):
sin 𝜙
𝑚ax
= 1−𝛼 ⇒ 𝛼 = 1−sin 𝜙𝑚
1+𝛼 1+sin 𝜙𝑚
Método de diseño
𝑠 + 𝑎
𝐾
𝑐 𝑠 + 𝑏
𝐺 𝑠
𝑌
𝑋 +
-
Compensador
Planta
Con este paso se obtiene la separación polo-cero que produce la fase necesaria 𝜙𝑚
Pero todavía no se sabe dónde se ubican el par polo-cero (sólo su separación 𝛼)
La frecuencia de aporte de fase máximo estará en la media geométrica de la
1 1 1
1
⇒ 𝜔𝑚 = 𝑇 𝛼 Pero todavía
separación polo-cero: log 𝜔𝑚 = 2 log 𝑇 + log 𝛼𝑇
desconocemos la constante de tiempo T.

## Slide 195: Compensación de Adelanto de Fase
4. Para calcular la constante de tiempo T que define la posición del par polo-cero, se debe determinar la nueva frecuencia de cruce de ganancias 𝜔𝑐𝑔, que debe coincidir con la frecuencia a la cual la red agrega la máxima fase. Para ello se calcula la modificación del diagrama de magnitud debido al compensador, que “agrega” magnitud en la frecuencia de adelanto máximo (𝜔𝑚) de valor:
1 + 𝑗𝜔𝑇
20 log 1 + 𝑗𝜔𝛼𝑇
𝜔=1ൗ𝑇
𝛼
= 20 log
1 + 𝑗 1
𝛼
1 + 𝑗𝛼
1
𝛼
1
= −20 log = −10 · log 𝛼
𝛼
𝑑𝐵
Método de diseño
𝑠 + 𝑎
𝐾
𝑐 𝑠 + 𝑏
𝐺 𝑠
𝑌
𝑋 +
-
Compensador
Planta
Una vez calculado el “exceso” de magnitud en la frecuencia 𝜔𝑚, debe buscarse en el diagrama de magnitud de 𝐺1 𝑠 = 𝐾𝑐𝐺 𝑠 (sin todavía el efecto del compensador) el punto que será el nuevo 𝜔𝑐𝑔 = 𝜔𝑚, que es la frecuencia donde se ubicará el nuevo MF del sistema. Para ello:
Gráficamente: entrar en el diagrama de magnitud con el valor de magnitud añadida y leer la frecuencia, que será 𝜔𝑐𝑔. Calcular la constante de tiempo del
1
cero (T) a partir de la expresión 𝜔𝑚 = 𝜔𝑐𝑔 = 𝑇 𝛼
Numéricamente: evaluar iterativamente hasta encontrar 𝜔 la expresión:
−20 log 𝐾𝑐𝐺 jω = −10 log 𝛼

## Slide 196: Compensación de Adelanto de Fase
𝑀𝐹 ≥ 50°
𝑀𝐺 ≥ 10 𝑑𝐵
Constante de error de velocidad 𝐾𝑣 = 2𝑠−1
Ejemplo
Diseñar un compensador de adelanto de fase para el sistema discreto de la figura, para un periodo de muestreo 𝑇 = 0.2𝑠, que cumpla con las siguientes especificaciones:
𝑍𝑂𝐻
𝐾
𝑠 𝑠 + 1
𝑋(𝑠) 𝑌(𝑠)
𝑌(𝑧)
𝑅(𝑧)

## Slide 197: Compensación de Retraso de Fase
𝐺𝑐 𝑠 = 𝐾𝑅𝛽
𝑇𝑠 + 1
𝛽𝑇𝑠 + 1
= 𝐾𝑅
1
𝑠 +
𝑠 + 1
𝛽𝑇
Proporciona una atenuación en el rango de las altas frecuencias a fin de aportar un margen de fase suficiente al sistema
Los compensadores de retardo son, en esencia filtros paso bajo, es decir, permiten una ganancia alta a bajas frecuencias (mejora el comportamiento en estado estacionario) y reduce la ganancia en frecuencias altas.
Reducen el ancho de banda y provoca una respuesta transitoria más lenta.
𝑇 = 𝐾𝑐
𝑠 + 𝑎
𝑠 + 𝑏 𝛽 > 1
El polo se sitúa a la derecha del cero

## Slide 198: Compensación de Retraso de Fase
Los aportes en magnitud son constantes a bajas y altas frecuencias.
El aporte a bajas frecuencias es siempre mayor que a altas frecuencias => atenúa los efectos de ruido en alta frecuencia
El aporte en magnitud a bajas frecuencias depende de la ganancia estática del compensador
El aporte en magnitud a altas frecuencias depende de la ganancia estática del compensador y de la separación polo- cero
Efecto sobre la magnitud
𝑐
𝑐
𝑇𝑠 + 1
𝐺 𝑠 = 𝐾 𝛽
𝛽𝑇𝑠 + 1

## Slide 199: Compensación de Retraso de Fase
No aporta fase a bajas y altas frecuencias
Entre el par polo-cero aporta fase positiva => atrasa la fase entre el par polo-cero. Es un efecto en general no deseado de la compensación de retardo.
Desplaza la frecuencia de cruce de ganancia a la izquierda, es decir, aumenta el margen de fase
El ángulo de retraso máximo:
𝒎𝒊𝒏
= 𝟏−𝜷
𝟏+𝜷
Depende de la separación polo-cero: 𝐬𝐢𝐧 𝝓
𝛽 ≡Factor de atenuación
Se encuentra en la media geométrica de sus frecuencias
𝟏
esquina: 𝝎𝒎 = 𝑻
𝜷
El valor máximo de retraso es -90º, pero en la práctica no suele superar -65º
Efecto sobre la fase
𝑐
𝑐
𝑇𝑠 + 1
𝐺 𝑠 = 𝐾 𝛽
𝛽𝑇𝑠 + 1

## Slide 200: Compensación de Retraso de Fase
Determinar la K que satisfaga la constante de error de velocidad:
  Aplicando el teorema del valor final:
𝐺𝑐 𝑠 𝐺 𝑠
𝑇𝑠 + 1 𝑇𝑠 + 1 𝑇𝑠 + 1
= 𝐾𝑐 𝛽𝑇𝑠 + 1 𝐺 𝑠 = 𝛽𝑇𝑠 + 1 𝐾𝑐𝐺 𝑠 = 𝛽𝑇𝑠 + 1 ·𝐺1
𝑠 ⇒ 𝐺1 𝑠 = 𝐾𝑐𝐺 𝑠
Dibujar el diagrama de Bode de 𝐺1 𝑗𝜔 = 𝐾𝑐𝐺 𝑗𝜔 , y determinar la frecuencia a la que el MF (que se habrá modificado como consecuencia de Kc) es el deseado, añadiendo 5° − 12° debido a que el compensador desplaza la frecuencia de cruce de ganancias (añade magnitud) y por tanto reduce el MF. Esta frecuencia es la nueva frecuencia de cruce de ganancia 𝜔𝑐𝑔
Seleccionar la frecuencia de esquina del cero 𝜔𝑧 = 1Τ𝑇 entre una octava y una década por debajo de la nueva
frecuencia de cruce de ganancia. Esto se hace para evitar los efectos adversos de la fase negativa.
Determinar la atenuación necesaria para llevar la curva de magnitud a 0 dB en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Si se considera que esta atenuación es −20 log 𝛽 la frecuencia esquina del polo viene determinada por
𝜔𝑝 = 1ൗ𝛽𝑇
Método de diseño

## Slide 201: Consideraciones
 | Adelanto de fase | Retraso de fase
Método | Aporte de fase próximo a la frecuencia de cruce para lograr los polos en LC deseados | Aporte de fase negativa para mejorar la constante de error, manteniendo la ubicación de los polos en LC (margen de fase)
Resultados | Aumenta el ancho de banda del sistema en LC Aumenta la ganancia en frecuencias altas | Disminuye el ancho de banda del sistema en LC
Ventajas | Permite lograr la respuesta deseada (polos en LC, MF) Mejora la dinámica de la respuesta (rapidez) | Suprime el ruido de alta frecuencia Reduce el error en estado estacionario
Desventajas | Al aumentar el ancho de banda es más susceptible al efecto del ruido | Empeora la dinámica del a respuesta (rapidez)
Aplicaciones | Cuando se desea mejorar la respuesta transitoria (rapidez) | Cuando se especifican las constantes de error (estado estacionario)
No aplicable | Cuando la fase disminuya rápidamente cerca de la frecuencia de cruce | Cuando no existe un intervalo de bajas frecuencias donde la fase sea igual al MF deseado
©2022 Autor Antonio J. del Ama Espinosa
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

## Slide 202: Introducción a la representación en espacio de estados
TEMA 5
Antonio J. del Ama Espinosa

## Slide 203: Nociones básicas
Estados: Los estados de un sistema dinámico son los elementos del conjunto mínimo de variables tal que su conocimiento en t0 junto con las entradas para t> t0 nos permite conocer toda la dinámica para t> t0 (posición, velocidad, voltaje, etc.)
Variable de estado: El conjunto de estados que conforma el conjunto antes descrito.
Vector de estado: Dado un sistema con N variables de estado. El vector de estado es un vector conformado por N elementos que representan el valor de cada una de las variables de estado o estados en un tiempo t.
Ecuación de estado: Representación matemática que relaciona entradas salidas y estados en el sistema.
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
2

## Slide 204: Nociones básicas
Representación en diagrama de bloques para la obtención de la ecuación de estado lineal en tiempo discreto y en continuo:
Katsuhiko OGATA, Discrete-time control systems. Prentice Hall (1994)
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
3

## Slide 205: Linealización
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
4

## Slide 206: Linealización
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
5

## Slide 207: Controlabilidad y observabilidad
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
6

## Slide 208: Consideraciones
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
7
Si un sistema esta completamente caracterizado por su función de transferencia la descripción por variables de estado es controlable y observable.
Si el sistema es controlable y observable está completamente caracterizado por G(s) y esta se puede emplear para análisis y diseño.
Una función racional es irreducible si y solo si no hay términos comunes entre los polinomios del numerador y denominador, excepto una constante.
Un sistema está completamente caracterizado por su función de transferencia propia e irreducible G(s), si el grado de esta es igual al número de variables de estado del sistema.

## Slide 209: Ejemplo de resolución de problema
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
8

## Slide 210: Ejemplo de resolución de problema
©2022 Autor Antonio J. del Ama Espinosa y Enrique Hernández Balaguera
Algunos derechos reservados
Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
Control Discreto
Máster en Ingeniería Industrial
9