## Slide 1
1
©2023 Autoras Beatriz Romero y Belén Arredondo
Algunos derechos reservados Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (2023/2024)

## Slide 2: Temario
2
Tema 1. Amplificador Operacional. Amplificación y ganancia. Modelo ideal del amplificación operacional. Circuitos lineales del amplificador operacional.
Amplificador en lazo abierto.
Tema 2. Diodo y rectificación. Modelo ideal del diodo en DC. Diodo Zener. Circuitos con combinaciones de diodos, circuitos rectificadores y limitadores.
Tema 3. Transistor. Modelo circuital en DC del Transistor bipolar y Transistor de efecto campo. Punto de trabajo y zonas de funcionamiento. Circuitos de polarización.
Tema 4. Amplificación con transistores. Modelos de pequeña señal del BJT y del FET. Circuitos amplificadores de entrada simple con componentes discretos.
Tema 5. Respuesta en frecuencia. Modelo de pequeña señal del transistor en alta frecuencia. Aproximación polo dominante. Constantes de tiempo.

## Slide 3: Tema 1. Amplificador Operacional
3

## Slide 4: Introducción Modelo ideal
Índice
Límites de funcionamiento
Amplificador operacional sin realimentación Amplificador operacional realimentado Montajes lineales con A.O.
Montajes no lineales con A.O.
4

## Slide 5
BIBLIOGRAFÍA
Microelectrónica. Jacob Millman, Arvin Grabel. McGraw Hill.
Microelectrónica: Circuitos y Dispositivos. Mark N. Horenstein. Ed. Prentice Hall
The Art of Electronics. Paul Horowitz. Cambridge University Press.
5

## Slide 6: Introducción
6
Amplificador real
Amplificador ideal
Excitación
Carga
Amplificador de tensión
+
Ve
-
+
Vout
-
Ganancia en tensión
Excitación
Carga
V
in e
V V
A  Vout  Vout
V
in e
V V
A  Vout  Vout
Vin
+
-
+
Vout
-
Rin=∞ Ve
Rout=0
Vin

## Slide 7: | Introducción
7
Amplificador de tensión
Ejemplo 1
Amplificador ideal con Av=10, Ri=∞ y Ro=0.
El amplificador conectado en su entrada con un sensor de 2V de salida y una resistencia de salida de 100. El amplificador conectado a la salida una carga de 50 . Calcular la tensión de salida.
Vin
Ve
AvVe

## Slide 8: Introducción
8
Vin  Vin  Ve  2 V
Ri
Rs  Ri
Ve 
50 
 10  2 50   20 V
 10 V
e 0   50 
50 
o
L
RL
o v e R
V  AV
 R
V
in
V
Voltage gain (A )  Vo
 Vo
e
 20  10
V 2
Solución Ejemplo 1
Amplificador de tensión
Vin
Ve
AvVe

## Slide 9: Introducción
9
Ejemplo 2
Amplificador real con Av=10, Ri=1k y Ro=10.
El amplificador conectado en su entrada con un sensor de 2V de salida y una resistencia de salida de 100. El amplificador conectado a la salida una carga de 50 . Calcular la tensión de salida.
Amplificador de tensión
Vin
Ve
AvVe

## Slide 10: Introducción
10
Solución Ejemplo 2
 1 k 2 V  1.82 V
100   1 k
Ri
e
in
Rs  Ri
V 
V
50 
 10 Ve 10 
 50 
 10 1.82 50   15.2 V
10   50 
RL
Vo  AvVe
Ro  RL
V
i
V 2
Voltage gain (A )  Vo  15.2  7.6
Amplificador de tensión
Vin
Ve
AvVe

## Slide 11: Introducción
11
El A.O. es un amplificador de tensión de ganancia muy alta.
Numerosas aplicaciones en electrónica analógica: amplificación, filtrado analógico, acoplamiento, rectificación, detección de umbrales, operaciones analógicas, etc.
Símbolo circuital del AO:
v
0
v
+
v-
+vpos
-vneg
+VCC
-V
CC
Vin
 (V V )
V0  A0 (V V )
+
-

## Slide 12: Introducción
12
El AO es un Circuito Integrado
+VCC
+VCC
-VCC
-VCC
v0
v+
v-
+vpos
-vneg
+VCC
-VCC
+
-

## Slide 13: Modelo simplificado A.O.
13
Dispositivo electrónico con dos entradas a las cuales se conecta una señal llamada fuente (source) y produce una señal de salida proporcional, ganancia (gain), a la señal de entrada. Esta señal de salida se conecta normalmente a otro circuito o elemento, llamado carga (load).
rs
re
V0=A0·(v+-v-)
Amplificador
rg
Vg
RC
Generador
Carga
Ve
v+
v-
Vs
C
s
RC
re
g
Vs
r  R
V re  rg

·A ·
0
0
 A
Vg
Vs
idealmente
V0
0
e
 
A  V0 
V V V

## Slide 14: Modelo Ideal del AO
14
V- (inversora)
I-
+VCC
-VCC
I+
V+ (no inversora)
Vin  (V V )
Entrada diferencial
Salida
V0  A0 (V V )
Valores típicos de A.O. reales
0
A →∞
Ri →∞
Ro → 0
V
A0
(V V)  0
; V  V
I  I  0
V0  VS
A.O. ideal
rS
re
104  A 106
0
Ri 106
Ro 100

## Slide 15: Resumen parámetros AO ideal
15
Parámetros del Amplificador Operacional Ideal
Ganancia en lazo abierto (Av) | → ∞ | 
Impedancia de entrada (Ri) | → ∞ | 
Impedancia de salida (R0) |  | → 0
Corrientes de polarización (I+, I-) |  | → 0

## Slide 16: Límites de funcionamiento del AO Ideal
Saturación de la salida a (+Vcc y -Vcc)
0 cc 0
 cc 


v0  A0 (v  v) si Vcc  A0 (v  v)  Vcc
v0  Vcc si A0 (v  v)  Vcc si v  v 
v  V si A (v  v )  V si v  v 
16
Vin  (v  v )
Idealmente A0→∞
Comportamiento lineal Rango de salida V0 = A0(v+ –v-) +VCC < V0 < -VCC
V
0
+
-
+Vcc
-Vcc
+VCC
Zona Lineal (pendiente A0)
Saturación positiva
-VCC
Saturación negativa
Vin  (v  v )

## Slide 17: Ganancia en lazo abierto del A.O
17
Vin  0  V0  Vcc
Vin  0  V0  Vcc
Obtener diferentes funcionalidades del AO Estabilizar al AO frente cambios externos de Tª, etc.
Realimentación → conectar la salida con la entrada.
V0  A·Vin  A(v  v )
V0
+
-
+Vcc
-Vcc
Vin  (v  v )
A  
A  
La ganancia A es variable con la Tª

## Slide 18: AO Realimentado (en lazo cerrado)
18
V-
V+
Realimentación
A: Ganancia en Lazo Abierto Af: Ganancia en Lazo Cerrado
1
f
f

A  1 
1
1
A  

 A
 1
A  
Vin  (V V )
Ve -  V0
V0=A(Ve -  V0)
V
e
A
1 A  
Vin
f
Vin
A
1 A  
V0  A Ve  V0   V0 
V  A 
e
Af sólo depende de la realimentación

## Slide 19: AO realimentado negativamente
19
Realimentación negativa: sistema estable
Realimentación negativa: comportamiento lineal
Realimentación positiva: sistema inestable. Aplicación: osciladores
Ganancia Ideal en Lazo Cerrado (Af) = 1/β
La ganancia en lazo cerrado sólo depende de la red de realimentación y es independiente de las propiedades internas del AO: A, re, ro…
Af →1/ 
Cortocircuito Virtual
0
0
0
; A  
in
V  (v  v ) 
V
A


V0  0 Vin  0 
v  v

## Slide 20: Montajes lineales con AO
20
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )
Amplificador inversor
R2
R1
i1
i1
Ve
V
s
-
+
1
2
V  0 0 V
e  s  Vs   R2
R
R
Vin
R1

## Slide 21: Montajes lineales con AO
21
Amplificador Sumador
Amplificador utilizado en mezcla de audio
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )

## Slide 22: Montajes lineales con AO
22
Amplificador no inversor
R1
R2
vs
ve
+
-
i+=0
i-=0
S
R2
V
R1  R2

V 
1
2
e  S
R
V  V  2 V 
R  R
V S  R1  R2
Ve R2

El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )

## Slide 23: Montajes lineales con AO
23
Amplificador seguidor de tensión
 1
vs ve
R1  0 y R2  
v
e
v
s
+
-
i+=0
i-=0
Buffer o adaptador impedancias
A la entrada es una carga ideal A la salida es un generador ideal
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )

## Slide 24: Montajes lineales con AO Amplificador Integrador
24
vs
-
+
R
ve
C
VC  0 Vs  Vs
i  Ve
R
 C dVC  dVC  Ve dt dt RC
dVs
s e
  Ve 
V   1 V dt
dt
RC RC
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )
R 1/ jC
Ve  0  0 Vs  Ve Vs
R Zc

s
Ve jRC
V  

## Slide 25: Montajes lineales con AO
25
Amplificador Derivador
R
i  C dVe
dt
vs
-
+
ve
C
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )
Ve  0  0 Vs Ve
Zc R 1/ jC R

 Vs
Vs   jRCVe

## Slide 26: Montajes lineales con AO
26
Amplificador Diferencial
Amplificador básico de instrumentación
Circuitos de acondicionamiento de señal que minimizan el ruido. Amplifican señales débiles procedentes de sensores.
Aplicaciones:
Acondicionar la salida de un puente de Wheatstone
Amplificar señales eléctricas biológicas.
El AO es ideal
(v  v ; i  i  0; vs  v0 )

## Slide 27: Montajes no lineales con AO. Comparador lazo abierto.
e 0 cc
v  0  V  V
Un AO sin realimentación se satura circuitos no lineales
Los circuitos no lineales tienen muchas aplicaciones en procesamiento de señal.
Vpos
V
out
-
Ve +
V
neg
ve  0  V0  Vcc
Comparador en Lazo Abierto y Detector de Polaridad
vs
+
_
ve
vr
Tensión a la entrada
V
r
Vs
t
t
Ve
Tensión a la V
salida
pos
Vneg
Si ve > vr
(ve- vr) > 0
v0 = +Vcc
Si v < v
e r
e r
(v - v ) < 0
v = -V
0 cc
27

## Slide 28: Montajes no lineales con AO. Comparador lazo abierto.
28
Tensión a la entrada
Vr
Vs
t
t
Ve
Vpos
Tensión a la salida
Vneg
Si Ve fluctúa en torno a Vref, a la salida se producen fluctuaciones
¿Cómo lo evitamos?

## Slide 29: Montajes no lineales con AO. Trigger Schmitt
29
Disparador Schmitt (Schmitt Trigger). Comparador con histéresis
Función de transferencia con histéresis
Vs
Ve
1 2
R1
V
neg R  R
1 2
R1
V
pos R  R
pos
V
Vneg
Vs
-
+
R2
R1
Ve
1 2
R1
V
pos R  R

## Slide 30: Montajes no lineales con AO. Trigger Schmitt
30
R1  R2
 Vneg ·R1
R1  R2
 Vpos ·R1
R1  R2
vs ·R1
 v
v 
pos
 (v  v )  0  vs  V
pos
s
Si v  V

 v )  0  vs  Vneg  v

Si ve  v  (v



s
V conmuta a V
pos
si Ve se hace más negativa que v+, por tanto si
Disparador Schmitt. Comparador con histéresis.
Para Ve = 0
Vs puede ser Vpos o Vneg:
2
1
V ·R
neg 1
R  R
e
V 

## Slide 31: Montajes no lineales con AO. Trigger Schmitt
31
Sin fluctuaciones de la salida. Comparador con histéresis.
Ve
Vs
Vpos
Vneg
1 2
R1
V
neg R  R
1 2
R1
V
pos R  R

## Slide 32: Tema 2. Diodo y rectificación
32

## Slide 33: La unión p-n. El diodo de unión
Índice
Principio básico de operación. Característica I-V Modelos circuitales del diodo
Circuitos básicos con diodos. Rectificación. El diodo Zener. Otros tipos de diodos
33

## Slide 34
BIBLIOGRAFÍA
34
Microelectrónica. Jacob Millman, Arvin Grabel. McGraw Hill.
Microelectrónica: Circuitos y Dispositivos. Mark N. Horenstein. Ed. Prentice Hall
The Art of Electronics. Paul Horowitz. Cambridge University Press.

## Slide 35: El Diodo de Unión
35
Cuando un semiconductor dopado tipo P y un semiconductor dopado tipo N se ponen en contacto, se forma una unión P-N.
Si realizamos un “buen” contacto eléctrico (denominado contacto óhmico) en cada zona, tenemos un dispositivo electrónico llamado diodo de unión.
VA o VD: tensión aplicada al diodo (V)
ID: corriente del diodo (A)
JD: densidad de corriente, I/Área (A/cm2)
xj: posición de la unión (m)

## Slide 36: El Diodo. Unión P-N. Semiconductores
36
Unión P-N sin polarización externa
Al formar la unión P-N, dado que la zona dopada tipo N posee menos huecos que la zona tipo P, los electrones libres de la zona N SE DIFUNDEN hacia la zona P, ocupando
Si dopado n
Si dopado p
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + | + | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
P N
-
Electrones libres del átomo pentavalente en la capa de conducción
+ Hueco libre del átomo trivalente en la capa de valencia
N
+ | + | + | + |  |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + |  |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + |  |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
+ | + | + | + |  |  | - | - | - | -
- | - | - | - | - | + | + | + | + | +
P
Se unen
Región de carga espacial o agotamiento
En las proximidades de la unión p-n sólo quedan átomos de IMPUREZAS cargadas (ya que dichos átomos NO son móviles), creando la denominada Zona de Carga Espacial
los huecos libres existentes en la zona P.

## Slide 37: El Diodo. Unión P-N. Semiconductores
37
Unión P-N con polarización externa
Polarización directa Polarización inversa
- -
+ +
- - - -
- - - -
- - - -
+ + + +
+ + + +
+ + - - - -
- - - - - + + + + +
+ + + +
- - - - - + + + + +
+ + + +
- - - +
+ + + +
- - - - - +
P N
-
-
+
_
- -
+ + +
+ + +
- - -
- - -
- - -
- - - - - + + + + +
+ + + + - - - -
- - - - - + + + + +
- - - + + + + +
- - - - - + + + + +
+ + +
P N
-
-
+
_
ID  0
Corrientes de arrastre

## Slide 38: Símbolo circuital del diodo. Encapsulados
38

## Slide 39: Característica I-V de la unión PN
39
Tensión de ruptura
iD inversa (A)
vD
iD (mA)
V
TH
Tensión umbral
VBR
V /V
1)  IS (e D T 1)
e·V /T
iD  IS (e D
VD voltaje aplicado al diodo
iD corriente del diodo
IS corriente inversa de saturación =
f(T, concentración de portadores, área de unión...) 10-8-10-14: dispositivos discretos de Si;
10-16: en un diodo de C.I.
 coeficiente de emisión
(C.I o diodos discretos que operan con más de10mA)
(diodos discretos de Si que operan hasta 10mA)
T
V =KT/q (V tensión térmica, 25,9 mV a 300K: K cte de
T
Boltzmann, T temperatura, q carga del electrón)
VTH voltaje umbral (0,6 - 0,8V para diodos de Si;
0,2 - 0,3V para diodos de Ge; 0,9 – 1,1V en GaAs)
VBR voltaje o tensión de ruptura (breakdown), a la que aparece una corriente muy elevada en polarización inversa (-50V para diodos convencionales de Si).

## Slide 40: Modelos circuitales del diodo
40
Cuando se construyen circuitos complejos con diodos, el cálculo de las tensiones y corrientes en el circuito utilizando la característica I-V del diodo anterior sólo se puede realizar de manera numérica (simulación mediante computador, herramientas de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales…)
Por ello, se recurre a modelos simplificados (llamados modelos circuitales) del diodo que permitan el análisis y resolución de circuitos de una manera aproximada.
V /V
1)  IS (e D T 1)
e·V /T
iD  IS (e D

I
 iD 
VD  VT ln 1
 S 

## Slide 41: Modelos circuitales del diodo
41
Modelo
Rr
Rf
VT
Curva I-V real
Curva I-V aproximada
Curva I-V ideal
iD
vBR
vT
iD
vD
vD vBR
vT
1/Rr
1/Rf
iD
vD
vT
-
VT
+
P. Directa
P. Inversa

## Slide 42: ¿Cómo analizar circuitos con diodos?
42
No se puede aplicar superposición con elementos no lineales (diodo).
No se puede aplicar Thèvenin en un circuito con elementos no lineales.
Existen diferentes formas para resolver circuitos con diodos:
iii.
Desconectar el elemento no lineal (diodo) y aplicar Thevenin/Norton del resto del circuito.
Resolución gráfica: Superponer la característica I-V del diodo a la recta de carga del circuito.
Suponiendo el estado de cada diodo y aplicando las leyes de Kirchhoff. Verificar si hay contradicciones.

## Slide 43: Recta de carga
Vamos a analizar el circuito más sencillo: una resistencia R, un diodo y una fuente de tensión continua VDD. ¿Cuánto vale la corriente del circuito y las tensiones en cada elemento?
R
Si aplicamos la ley de mallas de Kirchhoff, sustituimos en ella la ley de Ohm (tensión en la resistencia) y despejamos el valor de la corriente:
Ambos elementos están en serie, luego la corriente (I) del circuito es la misma en el
R D
diodo y en la resistencia: I = I = I .
A esta ecuación se le denomina RECTA DE CARGA
La recta de carga del circuito lineal determina todos los puntos de operación permitidos de dicho dispositivo en el circuito en que se halla.
VE
ID
+
-
VD
R
V V
ID  E D
VE  VR  VD  ID ·R  VD 

## Slide 44: Punto de trabajo (Q) del diodo
44
iD
vD
Característica V-I de entrada de un diodo
Punto de operación Q
v
DQ
IDQ
Punto de trabajo Q = (VDQ, IDQ): es la intersección de la recta de carga con la curva característica del componente
R
D
V  0
D
D
E
V  i ·R  V
R
 VE
i
D
iD  0
VD  VE
La recta de carga se dibuja hallando los cortes con los ejes:
V
iD  E
R
VD  VE
VE
ID
+
-
VD
Pendiente= -1/R
E
D  ID ;
R
V V

## Slide 45: ¿Cómo analizar circuitos suponiendo el estado de los diodos?
45
Suponer razonadamente el estado de cada diodo (directa o inversa).
Dibujar el esquema del circuito sustituyendo los diodos por el modelo circuital elegido en función de su estado:
  Diodos en directa (conducción)  modelo circuital.
  Diodos en inversa (corte)  interruptor abierto.
Determinar las corrientes y tensiones en todo el circuito mediante las leyes de Kirchhoff.
Comprobar si existen contradicciones con las suposiciones hechas para cada diodo. Habrá contradicción si:
  Por el cortocircuito pasa una corriente negativa
  En el circuito abierto aparece una tensión positiva.
Si hay alguna contradicción modificar las hipótesis del punto 1. Si no hay contracciones, los valores de tensión y corriente calculados se aproximarán bastante a los reales.

## Slide 46: Circuitos con diodos: Rectificadores
46
Un circuito rectificador ideal convierte una tensión alterna (generalmente sinusoidal) en una tensión continua.
En la práctica, los
rectificadores no son circuitos ideales, por lo que la tensión continua de salida suele presentar pequeñas variaciones y no ser perfectamente continua.
Los circuitos rectificadores más utilizados son circuitos con diodos, entre los que destacan:
  Rectificador de media onda
  Rectificador de onda completa con puente de diodos

## Slide 47: Rectificador de media onda
47
Vγ
Vγ
Ideal Vγ
I  vs V
R
s
El diodo del circuito conducirá sólo si la tensión v supera el voltaje de codo. Por ello v0 = vs-Vγ (semiciclos positivos, cuando vs > Vγ ), y v0 = 0 (semiciclos negativos, cuando (cuando vs < Vγ ):
La tensión de salida v0 es positiva pero NO CONTINUA. Esto se corrige si se introduce un condensador C en paralelo con la resistencia R.

## Slide 48: Rectificador de media onda
48
Cuando el diodo conduce, el condensador almacena carga eléctrica.
Cuando el diodo se corta (interruptor abierto), el condensador se descarga poco a poco a través de la resistencia R.
En el siguiente ciclo el diodo vuelve a conducir y el condensador recupera la carga perdida mientras el diodo estaba en corte.
Si la capacidad del condensador C, la resistencia R o ambos son de valor elevado, la tensión de salida apenas disminuye en el tiempo.
Por ello, para reducir el rizado de la tensión de salida, en la práctica se utilizan valores elevados de C.

## Slide 49: Rectificador de onda completa con puente
49
El circuito rectificador de media onda es el más sencillo, pero no se aprovecha el semiciclo negativo de la tensión alterna sinusoidal. Para transformar a tensión continua ambos ciclos de la tensión alterna sinusoidal de entrada, se utilizan circuitos rectificadores de onda completa.
Uno de los circuitos más utilizados consta de cuatro diodos y se conoce como PUENTE de diodos. Disponible comercialmente.
ve
vs
+
-
D1
D4
D
2
D
3
R
+
v0
-
x
En el puente de diodos, siempre hay DOS diodos que conducen simultáneamente: en el semiciclo positivo de vs conducen D1 y D2, en el semiciclo negativo lo hacen D3 y D4

## Slide 50: Rectificador de onda completa con puente
50
En el semiciclo positivo de vs:
  La corriente pasa por D1, luego por la resistencia R y por último por D2.
  D3 y D4 se encuentran en inversa (corte).
vs
+
-
-
vs
+
En el semiciclo negativo de vs:
  La corriente pasa por D3, luego por la resistencia R y por último por D4.
  D1 y D2 se encuentran en inversa (corte).

## Slide 51: Rectificador de onda completa con puente
51
Dado que siempre hay dos diodos conduciendo, la tensión de salida del transformador debe superar el doble de la tensión de codo para que exista conducción:
2 Vγ
Como en los circuitos rectificadores anteriores, un condensador C conectado en paralelo con la resistencia R permite reducir el rizado de la tensión de salida v0.
D1 D2
D1 D2
D1 D2
D3 D4
D3 D4

## Slide 52: Circuito recortador o limitador
52
Un circuito recortador (limitador, o selector) de tensión permite eliminar en la tensión de salida vo una parte de la tensión de entrada vi que supere un cierto intervalo de voltaje.
Recortador a un nivel superior VL+ = VR2 + VTH
Recortador a un nivel inferior VL- = VR1 - VTH
1
2

## Slide 53: Otros diodos: el diodo Zener
53
La curva característica del diodo Zener es la siguiente:
  En directa funciona como un diodo normal.
  Vz es la tensión Zener.
  IzMIN es la corriente mínima necesaria para entrar en la zona de ruptura Zener.
  IzMAX es la mayor corriente en ruptura soportada (dada por la potencia máxima)
Los símbolos circuitales del diodo Zener son los siguientes:

## Slide 54: Circuito regulador de tensión con diodo Zener
54
La aplicación más importante de los diodos Zener tiene que ver con circuitos donde se necesite una tensión muy constante y estable: circuitos reguladores de tensión.
V
E
VS
Circuito regulador Zener
Si en el circuito anterior se hace circular por el diodo Zener una corriente en inversa entre IzMIN e IzMAX, la tensión de salida VS será fija y de valor Vz. De esta manera, aunque varíe el valor de la resistencia RL, ésta siempre estará sometida a la misma tensión (VS = VZ)
Carga (resistencia) variable

## Slide 55: Otros diodos
55
Diodo varicap o varactor: La unión P-N de un diodo polarizado en inversa se comporta como un condensador de capacidad variable: a mayor tensión inversa disminuye la capacidad de la unión. Útil en circuitos de sintonizado RLC, para modificar la frecuencia de resonancia con la tensión aplicada.
Diodo LED (Light Emitting Diode): diodo que emiten luz al paso de la corriente.
Existen LED de distintas longitudes de onda (desde el infrarrojo al ultravioleta) en función del semiconductor en el que esté fabricado. Usados en indicadores, pantallas, comunicaciones...

## Slide 56: Otros diodos
56
Diodo Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente espacialmente (haz colimado) y temporalmente (monocromático). Usados en lectores de CD, DVD, comunicaciones ópticas, impresoras láser…

## Slide 57: Otros diodos
57
Célula fotovoltaica (célula solar): Unión p-n que cuando absorbe radiación luminosa produce una tensión y corriente eléctrica (fotocorriente) por efecto fotovoltaico. Su objetivo es producir energía eléctrica, luego suelen ser de área elevada.
Fotodiodo: Funciona también por efecto fotovoltaico, pero no se utiliza para producir energía eléctrica sino como sensor de luz, por lo que suele ser de tamaño más reducido. Se polariza en inversa, produciendo una fotocorriente proporcional a la radiación incidente. Se usa en comunicaciones ópticas.
Los fototransistores además amplifican esa corriente, ganando sensibilidad.
Optoacoplador u optoaislador: La combinación de un diodo LED y un fototransistor en un circuito integrado, que permite aislar eléctricamente una señal.

## Slide 58: Tema 3. Transistor
58

## Slide 59: Transistor Bipolar. BJT. Transistor de efecto campo. FET.
Índice
59

## Slide 60
BIBLIOGRAFÍA
Electronics. A System Approach. Neil Storey. Pearson- Prentice Hall. 4ª edición.
Microelectrónica: Circuitos y Dispositivos. Mark N. Horenstein. Ed. Prentice Hall
Microelectrónica. Jacob Millman, Arvin Grabel. McGraw Hill.
The Art of Electronics. Paul Horowitz. Cambridge University Press.
60

## Slide 61: Transistores
61
Es un componente de 3 terminales con 3 pares de posibles curvas características I-V. Dos de ellas son suficientes para definir el componente.
Esas dos curvas características son la curva I-V de entrada y la curva I-V de salida. La curva característica I-V de salida es un conjunto de curvas en función de uno de los parámetros de entrada.
Componente de 3 terminales
Entrada
Salida
ve
is
vs
ie

## Slide 62: Transistores
62
Componentes de 3 terminales:
BJT (Transistor Bipolar de Unión):
Fuente controlada
de corriente por corriente
(salida) (entrada).
Ganancia de corriente (β ó hFE/hfe). Terminales: Base, Emisor y Colector.
FET (Transistor de Efecto Campo):
Fuente de corriente (salida)
controlada por tensión (entrada). Transconductancia (gm).
Terminales: Puerta, Fuente.
vGD
Drenador y
BJT
B
C
vBE
i
c
vCE
ib
E
ie
vBC
FET
G
D
vGS
i
d
vDS
ig
S
is
J. Bardeen, W.H. Brattain, y W. Shockley, 1948
W. Shockley, 1952

## Slide 63: Transistores
63
Clasificación de los componentes de 3 terminales
npn
BJT
pnp
FET
JFET
MOSFET
Canal p
Canal n
Canal p
Canal n
Canal p
Deplexión
Canal n
Enriquecimiento

## Slide 64: Transistor Bipolar. BJT.
64
Estructura y símbolo del transistor. npn y pnp
Terminales: Base, Emisor y Colector. Componente asimétrico.
C
B
E
iB
iC
iE
C
B
E
iB
iC
iE
N
E N P
B
C
P
P N
E
B
C

## Slide 65: Transistores bipolares. BJT.
65
Zonas de funcionamiento
Zona Activa: Unión Base-Emisor polarizada directamente (VBE>VT).
B
  iB
B
Unión Base-Colector invei rsa.
C
i
iE
VBE
C
iC    iB
iE  iC  iB
Amplificación
Zona de Corte: Unión Base-Emisor y Base-Colector polarizada inversamente. No hay movimiento de electrones (sólo minoritarios)
i  0
C
iE  0
B
iB
iC
iE
C
Interruptor abierto
VBE  0, 7
BC
V  0.7
V  0, 7
BE
VBC  0.7
E
E

## Slide 66: Transistores bipolares. BJT.
66
Zonas de funcionamiento
Zona Saturación: Unión Base-Emisor polarizada directamente (VBE>VT). Unión Base-Colector polarizada directamente. La corriente de colector ic depende del circuito externo.
E
C
I  I
Interruptor cerrado
0.7
BE
VBC
V  0, 7
VCE  0.2
IC   IB
B
iB
VBE
VBC iC
iE
E
Zona de Transistor inverso: Unión Base-Emisor polarizada inversamente. Base- Colector polarizada directamente. Es como la zona activa, pero sólo mueve los electrones de fugas, no los mayoritarios. Transistor “muy malo”.
C

## Slide 67: Transistores bipolares. BJT.
67
Zonas de funcionamiento. Tabla Resumen.
Unión BE | Unión BC | Estado | 
Directa | Inversa | Activa | iE  iB  iC ; V  0, 7V ; iC    iB BE
Directa | Directa | Saturación | iC    iB ; VCE  0, 2V
Inversa | Inversa | Corte | iB  0; iC  0
Z. Activa  Amplificación corriente  E. Analógica
Z. Corte - Z. Saturación E. Digital

## Slide 68: Transistores bipolares. BJT.
68
Característica I-V de entrada
iB
vBE
Característica V-I de entrada de un transistor
Zona Corte
Zona Conducción
Depende de V
CE
Curvas características
iC
vCE
Zona Corte
VCEsat
ibn
ib3
ib2 ib1
ib0 = 0
Zona Saturación
Zona Activa o Lineal
Potencia máxima
Característica I-V de salida
C
B
E
iB
iC
iE

## Slide 69: Transistores bipolares. BJT.
69
Polarización. Análisis en CC. (Emisor Común)
iB
vBE
Característica V-I de entrada de un transistor
Punto de operación Q
vBEQ
IBQ
B
B
R
 VBB
i
VBE  0
iB  0
BE
B B
BB
V  i ·R  V
B
B
R
 VBB
i
VBE  VBB
VBE  VBB
Pto. De Operación. Intersección de la recta de carga con la curva característica de entrada.
C
B
E
VBB
iC
iE
RB
iB
RC
VCC

## Slide 70: Transistores bipolares. BJT.
70
vCE
Característica V-I de salida de un transistor
ICQ
vCEQ
Punto de operación Q
CE
V  0
C
C
R
iC
 VCC
i
VCE  VCC
C
i  0
CE CC
V  V
 iC ·RC  VCE
VCC
C
C
R
 VCC
i
Pto. De Operación. Intersección de la recta de carga con la curva del valor de iB dado por la característica de entrada.
Polarización. Análisis en CC. (Emisor Común)
C
B
E
VBB
iC
iE
RB
iB
RC
VCC

## Slide 71: Transistores bipolares. BJT.
71
Aplicaciones. Interruptor.
Interruptor: Corte y Saturación. Inversores. Polarización de base.
C
B
E
VBB
iC
iE
R
B
iB
RC
VCC
iB  0;
Zona de Corte
C
i  0
VCE  0;
Zona de Saturación
iC  f VCC , RC 

## Slide 72: Transistores bipolares. BJT.
72
Aplicaciones. Amplificador.
Emisor Común. Amplificador inversor de tensión. Polarización de emisor.
VBB  iB ·RB  VBE  iE ·RE
 iC ·RC  VCE  iE ·RE
VCC
Ganancia de tensión y corriente 
Alta impedancia de entrada y de salida
Amplificación de tensión CA
C
B
E
VBB
iE
RB
iB
RC
VCC
iC
Vs
RE

## Slide 73: Transistores bipolares. BJT.
73
Transistor BJT real
Sus características varían con la temperatura.
La β varía mucho de un transistor a otro aún dentro de la misma familia.
La curva característica de salida no es plana en su Zona Lineal. No es totalmente lineal.
La tensión máxima que soporta un transistor entre terminales es finita. Por encima de ellas se rompe el componente.
La máxima corriente viene limitada por la capacidad de disipación de potencia del componente.
La existencia de capacidades y resistencia parásitas hacen que la velocidad de respuesta del transistor sea limitada.

## Slide 74: Transistores
74
Emisor y
FET (Transistor de Efecto Campo): Fuente de corriente (salida) controlada por tensión (entrada).
Transconductancia (gm).
Terminales: Puerta, Fuente.
vGD
Drenador y
BJT
B
C
vBE
i
c
vCE
Componentes de 3 terminales:
BJT (Transistor Bipolar de Unión): Fuente de corriente (salida) controlada por corriente (entrada). Ganancia de corriente (β ó hFE/hfe).
Terminales: Base, Colector.
vBC
ib
ie
E
J. Bardeen, W.H. Brattain, y W. Shockley, 1948
FET
G
D
vGS
i
d
vDS
ig
is
S
W. Shockley, 1952

## Slide 75: Transistores de efecto campo. Principio de funcionamiento (FET)
75
G
D
S
Sustrato
Terminales: Puerta, Drenador y Fuente. Componente simétrico.
Una tensión controla el flujo de portadores en un canal de conducción
El canal de conducción unipolar (monopolar) regulado por la tensión en G.
El canal puede engrosarse, adelgazarse o incluso desaparecer dependiendo de VGS
Resistencia de entrada infinita.
Semejanza entre las ecuaciones y curvas
características de los FET.
Se emplean en Electrónica Digital ya que alcanzan mayores velocidades de procesamiento.

## Slide 76: Transistores de efecto campo. JFET.
76
Estructura y símbolo del transistor. Canal n y Canal p
Terminales: Puerta, Drenador y Fuente. Componente simétrico.
iS
S
G
D
iD
iG ~ 0
n-
S
D
G
p+
p+
Canal n
Canal p
p+
S
G
D
G
G
n+
n+
iS
S
G
D
iD
iG ~ 0

## Slide 77: Transistores de efecto campo. JFET.
77
Efecto campo. Canal n
Tensión VDS y VGS polarizado en inversa: Polarización p-n inversa y aparece una zona de transición. El canal de conducción se estrecha. iD proporcional a VDS hasta un valor máximo. Comportamiento no lineal.
iD
vDS
VDSsat
VGS=0V
VGS=-1V
VGS=-2V
VGS corte
Canal p: Igual funcionamiento pero cambiando el signo de VGS
VGS
n-
S
G
D
G
p+
p+
iD
Zona de agotamiento o transición de la
unión p-n
+
-
+
-
+
-
VGS

## Slide 78: Transistores de efecto campo. JFET.
78
Zonas de funcionamiento
Zona Lineal: Para una determinada tensión V >V
GS TR D
la i varía
linealmente según se incrementa VDS hasta una Vsat . Vsat ~VGS -VTR
Si VGS  VTR y 0  VDS  Vsat ( VGS VTR )
V 2
TR
D GS TR DS DS
i  k  2V V V V 2 ; k  iDSS
Zona de Saturación: Para una determinada tensión VGS>VTR, si VDS>Vsat la iD permanece constante aunque aumente VDS.
G VGS
iD
D
VDS
S
Si VGS  VTR y VDS  Vsat ( VGS VTR )
2
TR
TR
V 2
iDSS
iD  k  VGS V  ; k 
G VGS
D
i
D
VDS
S
iS
S
G
D
i
D
iG ~ 0

## Slide 79: Transistores de efecto campo. JFET.
79
Zonas de funcionamiento
Zona de Corte: Para una determinada tensión VGS<VTR en canal está estrangulado y no circula la corriente iD.
iD  0
S
Zona de ruptura: Si estando en la zona de saturación se aumenta mucho VDS se produce la ruptura del componente.
No hay Zona inversa: El componente es simétrico.
G VGS
D
VDS

## Slide 80: Transistores de efecto campo. JFET.
80
Curvas características
Característica I-V de entrada Característica I-V de salida S
iD
vDS
VDSsat
VGS=5V
VGS=4V
VGS corte
VDS  VGS  VTR
Zona saturación
Zona lineal
Zona corte
VGS=3V VGS=2V
i
D
vGS
Conducción
vTR
VDS = Cte.
Corte
Zona Activa o Saturación
iD  f VDS ,VTR 
Zona de Corte
D
i  0
VGS>VTR
VGS<VTR
En la zona de saturación:

 
 V 2 
 mA 
i  k  V V 2 ; k 
D GS TR
iS
G
D
iD
iG ~ 0

## Slide 81: Transistores de efecto campo. MOSFET.
81
Estructura y símbolo del MOSFET de enriquecimiento. Canal n y Canal p
Canal n
Canal p
iS
G
D
iD
iG ~ 0
S
D
Terminales: Puerta, Drenador y Fuente. Componente simétrico.
SiO2
D
Sustrato p
S G
n
n
S
SiO2
D
G
Sustrato n
p
p
i
S
S
G
iD
iG ~ 0

## Slide 82: Transistores de efecto campo. MOSFET.
82
Funcionamiento. MOSFET de enriquecimiento canal n
Tensión VDS y VGS: La tensión VGS atrae electrones del sustrato hacia la capa aislante de SiO2, creando un canal. La corriente iD comienza a circular cuando la tensión VDS supera un umbral VTR. El sustrato p se conecta a la fuente. En transistores usados en C.I. el sustrato puede estar conectado a otra tensión.
VDS
- +
- +
S
G
D
iD
VGS
Sustrato p
n+
n+
Conectado a S
Canal n generado
SiO2

## Slide 83: Transistores de efecto campo. MOSFET.
83
Zonas de funcionamiento
Zona Lineal: Para una determinada tensión VGS>VTR la iD varía linealmente según se incrementa VDS hasta una Vsat . Vsat ~VGS -VTR
Si VGS y 0  VDS  Vsat ( VGS VTR )
VTR
i  k  2V V V V 2 
D GS TR DS DS
Zona de Saturación: Para una determinada tensión VGS>VTR, si VDS>Vsat la iD permanece constante aunque aumente VDS.
iD
G D
V
GS
S
V
DS
Si VGS  VTR y VDS  Vsat ( VGS VTR )
i  k  V V 2 ;
D GS TR
G VGS
iD
D
VDS
S

## Slide 84: Transistores de efecto campo. MOSFET.
84
Zonas de funcionamiento
Zona de Corte: Para una determinada tensión VGS<VTR en canal está estrangulado o no se ha formado y no circula la corriente iD.
iD  0
S
Zona de ruptura: Si estando en la zona de saturación se aumenta mucho VDS se produce la ruptura del componente.
G VGS
D
VDS

## Slide 85: Transistores de efecto campo. MOSFET.
85
Curvas características (Enriquecimiento canal n)
Característica I-V de entrada Característica I-V de salida
iD
vDS
VDSsat
VGS=5V
VGS=4V
VGS corte
VDS  VGS  VTR
Zona saturación
Zona lineal
Zona corte
VGS=3V VGS=2V
i
D
vGS
Conducción
vTR
VDS = Cte.
Corte
Zona Activa o Saturación
iD  f VDS ,VTR 
Zona de Corte
D
i  0
VGS>VTR
VGS<VTR
En la zona de saturación:

 
 V 2 
 mA 
i  k  V V 2 ; k 
D GS TR

## Slide 86: Transistores de efecto campo. MOSFET.
86
iD
vDS
VDSsat
VGS=4V
VGS=3V
VGS corte
VGS=5V
Punto de operación Q
VDQ
GS
V =2V
Punto de operación
DS
V  0
Circuito de salida
VDD  iD·RD  VDS
DD
DS
V  V
D
i  0
D
D
R
 VDD
i
Pto. De Operación. Intersección de la recta de carga con la curva del valor de VGS conectado en la entrada.

## Slide 87: Transistores de efecto campo. MOSFET.
87
Aplicaciones. Amplificador inversor de tensión
Suponiendo zona de saturación:
D
G
S
Ve
VDD
iD
V
s
RD
 
 
 V 2 
 mA 
Polarización CC (Pto. de operación o trabajo):
VDD  iD·RD  VDS
Vs  VDS
Se comprueba la suposición
2
TR
iD  k  VGS V  ; k
VTR y VDS  VGS VTR
VGS
VTR y VDS  VGS VTR
VGS

## Slide 88: Transistores de efecto campo. MOSFET.
88
Aplicaciones
Interruptores analógicos o digitales.
Etapas de entrada a amplificadores diferenciales.
Amplificadores especiales.
Resistencias controladas por tensión.

## Slide 89: Transistores de efecto campo
89
Transistor JFET y MOSFET reales
Sus características varían con la temperatura.
La curva característica de salida no es plana en su Zona de Saturación. No es totalmente lineal.
La tensión máxima que soporta un transistor entre terminales es finita. Por encima de ellas se rompe el componente.
La máxima corriente viene limitada por la capacidad de disipación de potencia del componente.
La existencia de capacidades y resistencia parásitas hacen que la velocidad de respuesta del transistor sea limitada.
Sensibles a descargas electroestáticas.

## Slide 90: Tema 4. Amplificación con transistores
90

## Slide 91: Amplificadores. Función de transferencia. Tipos. Linealizar el amplificador
Índice
Modelo equivalente de pequeña señal. Acoplamiento capacitivo
Método de resolución de circuitos con DC y AC. Ejemplos de amplificadores de una etapa con BJT.
91

## Slide 92: Microelectrónica: circuitos y dispositivos. M. N. Horenstein, Prentice Hall
BIBLIOGRAFÍA
Circuitos Electrónicos, análisis simulación y diseño. N. Malik, Prentice Hall
The art of electronics, P. Horowitz, Cambridge University Press
92

## Slide 93: Resumen Transistores ( Repaso)
93
 | BJT (bipolar) | FET (unipolar)
Terminales | Emisor (E) Colector (C) Base (B) | Fuente (S) Drenador (D) Puerta (G)
Símbolo |  | 
Puerto de entrada Puerto de salida | Base-emisor Colector-emisor | Puerta-fuente Drenador-fuente
Funciona como fuente de corriente | Controlada por corriente | Controlada por tensión
Zonas de funcionamiento | Corte Saturación Activa | Corte Triodo (lineal) Saturación

## Slide 94: Amplificadores
94
Los transductores proporcionan señales débiles, con poca energía, que necesitan ser amplificadas. El bloque funcional que cumple esta tarea es el amplificador de señal.
Para que la información no cambie, el amplificador debe ser lineal: la salida ha de ser una réplica exacta de la entrada. Sin distorsión (cambios en la forma de onda)
Siendo v0 la señal de salida y vi la señal de entrada. A es la ganancia del amplificador
v0 (t)  Avi (t)

## Slide 95: Parámetros característicos de amplificadores
Excitación
Carga
Amplificador
95
Ganancia en tensión, Av y G
Ganancia en corriente, Ai
Resistencia de entrada, Zin
Resistencia de salida, Zout
Av  v0 / vi Ai  i0 / ii
Zin  vi / ii Zout  vo / io
G  v0 / vg
v
en dBs 20 log | A |
Ganancia en potencia
v i
pi viii
p
 A A
p  v0i0
A 
0
p
en dBs 10 log | A |

## Slide 96: Amplificación
96
La excitación puede ser:
En tensión: equivalente Thévenin de la fuente de excitación
En corriente: equivalente Norton de la fuente de excitación
Circuito equivalente de un generador de tensión.
Rg típica 50
Circuito equivalente de un generador de corriente.
Rg típica M
vg
Rg
ig
Rg

## Slide 97: Amplificación
97
Sistema Completo
+_
Ro
Ri
RL
Aie
Ro
Ri
v
L
iL RL
Tensión
Corriente
Excitación
Amplificador
Carga
v
e
V
A  Vo
I
e
I
A  Io
+
Ve
-
Ave =v
0
i0
ie ↓
vg
Rg
ig
Rg

## Slide 98: Amplificación
Característica de entrada del amplificador: impedancia de entrada, Zin
Excitación en Tensión
Interesa Zin>>Rg≈50 Caso ideal Zin = 
Excitación en Corriente
Interesa Zin << Rg≈M Caso ideal Zin = 0
98
Zin
e
in g
Zin
v  v
 v
Z  R
Zin
Zin
Rg
e
Zin  Rg
i  i
 i
v
Rg
i
Rg
+
Ve
-

## Slide 99: Amplificación
99
Característica de salida del amplificador: impedancia de salida, Z0
Generador de tensión Generador de corriente
Interesa R0<<RL Caso ideal R0 = 0
Interesa R0>>RL Caso ideal R0 =
RL
RL
v0
R0
i0
R0
0
R0  RL
vL  v0
 v
RL
0
0
R0
iL  i0
 i
L
R  R
+ VL
-

## Slide 100: Tipos Amplificadores
100
e
Ro
Aie
Ro
Ave
Aie
 | Entrada | Salida | [A] | Ri | Ro | Modelo Ri Ro
Tensión | V | V | AV=V/V | ∞ | 0 | +_ Av Ri
Corriente | I | I | AI=I/I | 0 | ∞ | 
Trans- conductancia | V | I | AG=I/V | ∞ | ∞ | Ri Ri Ro
Trans- impedancia | I | V | AZ=V/I | 0 | 0 | +_

## Slide 101: Polarizacion del transistor (recordatorio)
101
i
C
vCE
Característica V-I de salida de un transistor
ICQ
vCEQ
Punto de operación Q
iB
vBE
Característica V-I de entrada de un transistor
Punto de operación Q
vBEQ
IBQ
C
B
E
VBB
iC
iE
RB
iB
RC
VCC
Circuito de entrada • Circuito de salida
VBB  iB ·RB  VBE VCC  iC ·RC  VCE
C
C
V
i
R
 CC
V  0
VCC
CE
iC  0  VCE
 BB
V  0,7
R
B
V  0,7 i
VBE  VBB
BE B
iB  0

## Slide 102: Amplificador Inversor (emisor común)
102
iB
vBE
Característica V-I de entrada de un transistor
vBEQ
IBQ
iC
vce
ICQ
VCEQ
Punto de operación Q
VCC
V /R
CC C
t
C
B
E
VBB
iC
iE
RB
iB
RC
VCC
Recta de carga dinámica
Punto de trabajo en el centro de la recta de carga
Punto de operación Q
Amplitud v (t) pequeña
para que la respuesta sea lineal

## Slide 103: Distorsión de la forma de onda
103
Amplificador Inversor (emisor común)

## Slide 104: El Amplificador no lineal
104
Linealizar un amplificador no lineal:
Polarizar el circuito para que opere en un punto adecuado Q (mitad de la recta de carga).
Superponer una señal pequeña que varíe con el tiempo, vi (t)
Señal vi(t) es suficientemente pequeña amplificador sea lineal aproximadamente. VI voltaje de polarización (DC)
vi (t) voltaje de pequeña señal (AC)
Entrada: VI+vi(t) (voltaje total DC+AC) Salida: VO+vo (t)
para que la respuesta del
vo (t) = A vi (t), siendo A la pendiente de la tangente a la Característica de Transferencia en el punto de trabajo (Q).

## Slide 105: Aproximación de los modelos lineales
105
vo
Q
y = mx + b
Ordenada en el origen Pendiente de la recta
Alrededor del punto Q se puede aproximar la característica del dispositivo a la recta tangente a dicha característica
El modelo lineal de este dispositivo en el punto Q será la recta v0 = mvi + b
En el régimen de pequeña señal (amplitud AC “pocos mV”) cualquier dispositivo no lineal (diodo, transistor) se comporta de forma lineal.
VO(t)
Vi(t)
vi

## Slide 106: Modelo equivalente de pequeña señal del BJT
106
vBE
 hieiB
iC  h feiB
depende del punto de polarización!
hie: resistencia de entrada
hfe: ganancia de corriente en AC
hie
ie
vCE
vBE
En pequeña señal y a frecuencias medias, el modelo simplificado del BJT es:
iB iC
hfe· iB
 0.026
ie
B
B
I I
h  Vt
I I 1
B  B 
VBE Vt
VBE  Vt
hie
 hie  r
B B
I I

## Slide 107: Modelo equivalente de pequeña señal del FET
107
En pequeña señal y a frecuencias medias, el modelo simplificado del FET es:
resistencia de entrada infinita
gm ganancia de transconductancia en AC
gm depende del punto de polarización!
ID
D
m
 2 kI  g
GS
V

## Slide 108: Modelos equivalentes de pequeña señal
108
Estudian el comportamiento del transistor alrededor del punto de trabajo.
Son válidos para la zona de corriente constante (en la curva característica de salida del transistor)
Metodología:
Se anulan las fuentes constantes (DC) del circuito
Se reemplaza cada componente por un equivalente lineal que modele la respuesta a pequeñas perturbaciones (modelo en pequeña señal).

## Slide 109: Acoplamiento capacitivo
109
¿Cómo separar el circuito de polarización del transistor de la señal que queremos amplificar?¿Cómo acoplar pequeña señal sin cambiar Q?
Ppo. de superposición: anular la fuente de pequeña señal para hallar el punto de trabajo del transistor.
Al conectar el generador de señal el pto. de trabajo no debe cambiar. Ejemplo:
Si interruptor cerrado vG= 0  TRT en corte.
Cambia en punto de trabajo!!
Rc1
Vcc
R3
Re1
R4
V1
Vout
2
3
1

## Slide 110: Acoplamiento capacitivo
110
En DC (w=0) el condensador es un circuito abierto (la alterna no interfiere en Q). Zc=1/jwC  Zc = ∞
En AC y a frecuencias medias y altas (kHz-MHz) los condensadores se eligen grandes para que sean cortocircuitos.
Si C grande, Zc=1/jwC  Zc = 0  VG =Vi
Solución: Acoplamiento Capacitivo para conectar pequeña señal
Rc1
Vcc
R3
Re1
R4
V1
Vout
2
3
1
Problema: en baja frecuencia los condensadores no son cortocircuitos y la ganancia disminuye a baja frecuencia!

## Slide 111: Acoplamiento capacitivo
111
Conectar la resistencia de carga también puede cambiar el punto de trabajo.
Solución: Introducir otro condensador entre la salida y la resistencia de carga. Conexión entre varias etapas también se realiza mediante condensadores.
0
1
3
2
1
3
2
Vcc
RL
Cout
Cacoplo
Cin
Vin
Etapa 1
Etapa 2

## Slide 112: Resumen acoplamiento capacitivo
112
El punto de trabajo NO puede cambiar al conectar: la señal de alterna, la carga o dos etapas entre sí
Usaremos condensadores para acoplar etapas, la señal de entrada y la resistencia de carga
En el análisis de continua (DC) los condensadores se sustituirán por circuito abierto
En el análisis de alterna (AC) a frecuencias bajas o medias los condensadores se sustituyen por cortocircuito

## Slide 113: Acoplo directo
113
¿Cómo acoplar pequeña señal sin cambiar Q y sin usar condensadores?
Estrategia usada en circuitos integrados, por ejemplo, A.O.
Se usan alimentaciones simétricas.
Son diseños muy complicados.
Problema de los condensadores de acoplo. A baja frecuencias disminuye la ganancia.
Diseño cuidadoso del circuito de manera que el punto de operación sea independiente de la tensión de la entrada.
Vcc
Vbb
Vee
V01
V02
Rc
Rb
Re
1
2
3

## Slide 114: Método de resolución de circuitos
114
Análisis de un amplificador con transistores:
Calcular del punto de trabajo (los condensadores externos son c. abiertos en DC). Dibujar el circuito equivalente de pequeña señal:
Se anulan las fuentes de continua.
Se sustituyen los condensadores de acoplo y desacoplo por cortos. Se reemplaza el transistor por su modelo de pequeña señal.
Hallar los parámetros de pequeña señal. Calcular los parámetros del amplificador.

## Slide 115: Cálculo impedancias de entrada y salida
115
Cálculo Zin de un amplificador:
Sustituir a la entrada del amplificador la excitación por una fuente de tensión de prueba (vtest)
Calcular vtest/itest= Zin
Cálculo Zout de un amplificador:
Anular las fuentes independientes (tensiónc.c., corriente c.a.)
Conectar la fuente de prueba a la salida del amplificador (vtest).
Calcular vtest/itest= Zout
Amplificador Ganancia A
RL
vtest
itest
Amplificador Ganancia A
Ri
vtest

## Slide 116: Amplificadores de una etapa
116
Amplificador con BJT en emisor común
Amplificador con BJT en colector común
Amplificador con FET en fuente común
Amplificador con FET en drenador común

## Slide 117: Amplificador con BJT de una etapa. Emisor común
117
RL
2
3
Rc
Vcc
Re
Ce
R2
R1
Cout
Rin Cin
1
Vin
Vout
p
ie
ie p
ie
h RC  RL h  R
fe
in
I
ie
b
V
h R
h
RC RL
h RC  RL RC
  hfe
i
i
A 
v
 v0
A
 
0
out
Z  RC // ro  RC (si se desprecia ro )
ie
p
p ie
in
R  h
R h
Z 

## Slide 118: Efecto del Condensador de desacoplo
118
RL1
2
3
Rc2
Vcc
R5
Re2
R6
Cout1
Rin Cin1 1
Vin1
Vout
Si no hay CE (o se añade una RE adicional) se obtiene un circuito:
Con menor ganancia Mayor estabilidad Mayor ancho de banda
Mayor impedancia de entrada

## Slide 119: Amplificador con BJT de una etapa. Colector común
119
RL ' / RL (hfe 1)Rp
1
0
 v0
in
I
L
R '
b
hfe
v hie  RL '(hfe 1)
V
i
i Rp  hie  (hfe 1)RL '
A 
A


fe
P
(h 1)
(R  hie )
E
out
Z  R //
L
fe
 (h 1)R ']
in
Z  Rp //[hie
RL
2
3
Vcc
Vin
R2
Re
R1
Cout
Rin Cin2 1
Vout

## Slide 120: RESUMEN Amplificadores con BJT
120
La configuración en Emisor Común es la más adecuada para producir la ganancia requerida en un amplificador.
Incluir una RE adicional (sin condensador) provee varias mejoras a costa de reducir la ganancia.
La configuración en Colector Común tiene amortiguador del voltaje y amplificador de corriente.
aplicación
como

## Slide 121: Amplificador con FET de una etapa. Fuente común
121
L
d
m R
Rd RP
in
I
L
d
m R
Rd RL
g
V
 R
 g
i
i
A 
 R
 g
v
 v0
A
0
Zout  Rd
Zin  Rp
RL
Rd
Vdd
Rs
Ce
R1
R2
Cout
Vout
2
Rin Cin
3
Vin
1

## Slide 122: Amplificador con FET de una etapa. Drenador común
122
gm (Rs / / RL )
 1( positiva)
V
g
A  v0 
v 1 gm (Rs / / RL )
p
I
V
in
L
R
i
i
A  0  A
R
m
out s
Zin  Rp
g
Z  R // 1
RL
Vdd
Rs
Vin
R2
Vout
Cout
2
R1
Rin Cin
3
1

## Slide 123: RESUMEN Amplificadores con FET
123
La configuración en Fuente Común es la más adecuada para producir la ganancia requerida en un amplificador.
Incluir una RS adicional (sin condensador) provee varias mejoras a costa de reducir la ganancia.
La configuración en Drenador Común tiene amortiguador del voltaje y amplificador de corriente.
aplicación
como

## Slide 124: Tema 5 . Respuesta en frecuencia
124

## Slide 125
Índice
Fundamentos y herramientas utilizadas en el análisis en frecuencia. Diagramas de Bode.
Modelo en pequeña señal en alta frecuencias para BJT y FET.
Análisis en baja frecuencia de circuitos amplificadores. Método de las constantes de tiempo en cortocircuito.
Análisis en alta frecuencia de circuitos amplificadores. Método de las constantes de tiempo en circuito abierto.
125

## Slide 126: Microelectrónica: circuitos y dispositivos. M. N. Horenstein, Prentice Hall
BIBLIOGRAFÍA
Circuitos Electrónicos, análisis simulación y diseño. N. Malik, Prentice Hall
The art of electronics, P. Horowitz, Cambridge University Press
126

## Slide 127: Fundamentos: Circuito RC paso bajo
127
Open Course. Dpto. Tecnología Electrónica. UC3M

## Slide 128: Fundamentos: Circuito CR paso alto
128

## Slide 129: Fundamentos. Diagramas de Bode. Amplitud y fase
129

## Slide 130: Fundamentos. Tres Bandas de Frecuencia
130
Condensadores de acoplo y desacoplo
Efectos capacitivos internos del componente
fci y fcs: frecuencias a las cuales Av cae 3 dBs respecto del máximo (Vout=0.707Vin)
Ancho de Banda (BW)= fcs - fci
Amplificador banda ancha

## Slide 131: Modelo en pequeña señal en alta frecuencia para BJT.
131

## Slide 132: Modelo en pequeña señal en alta frecuencia para FET.
132

## Slide 133: Fundamentos
133
Función de transferencia general es un cociente de polinomios con a y b reales, y m ≤ n, siendo n el orden de la red.
Si factorizamos obtenemos
Donde z1, z 2,….zm son los ceros, y p1, p2.....pn son los polos de la función.
0
1
sn
a sm  .....a s  a
H ( jw)  H (s)  m 1 0
 b sn1  ...b s  b
n1
snm
 am
w
(s  z1 )(s  z2 )....(s  zm )
lim H ( jw)
H ( jw)  H (s)  a
m (s  p )(s  p )....(s  p )
1 2 n

## Slide 134: Fundamentos
134
En general A(s) = Am FL(s) FH(s)
FL(s)
FL(s) tiende a 1 a alta frecuencia
FH(s) tiende a 1 a baja frecuencia
A (s) ~ AmFL(s)
A (s) ~ AmFH(s)
A (s) ~ Am
w < wH w > wL
wL< w < wH
wH
wL
1
FH(s)
1

## Slide 135: Fundamentos
135
La ganancia a frecuencias medias, Am, se calcula dejando en circuito abierto capacidades internas del transistor y cortocircuitando los condensadores de acoplo y desacoplo.
La función FL(s) se determinará teniendo en cuenta los condensadores de acoplo y desacoplo (ya no se sustituyen por cortocircuitos!). No se tiene en cuenta los efectos capacitivos los internos del transistor.
La función FH(s) se calculará teniendo en cuenta el equivalente en alta frecuencia de los transistores, y suponiendo que los condensadores de acoplo y desacoplo son cortocircuitos.

## Slide 136: Análisis en baja frecuencia de amplificadores
136
La respuesta en baja frecuencia de circuitos con transistores está fijada por los condensadores de acoplo y las constantes de tiempo asociadas.
Se hará la suposición de que la respuesta en frecuencia viene fijada por un POLO DOMINANTE.
El análisis en baja frecuencia se reduce al cálculo de la frecuencia de corte inferior asociada a este polo dominante. El cálculo del polo dominante se realizará aplicando el MÉTODO DE LAS CONSTANTES DE TIEMPO EN CORTOCIRCUITO.

## Slide 137: Fundamentos
137
Criterio del polo dominante para FL (s)
Si la frecuencia del polo mayor está separada del polo ó cero más cercano al menos 2 octavas (factor 4) entonces:
wL~ wp siendo wp la frecuencia del polo dominante
Ejemplo
p1=100 p2=25 c1=10
El valor exacto es 105 rad/s
El valor aplicando el criterio del polo dominante es 100
 102 rad/s
(s 100)(s  25)
s(s 10)
F (s) 
L
w  1002  252 102
L

## Slide 138: Análisis en baja frecuencia de amplificadores
138
Ejemplo

## Slide 139: Análisis en baja frecuencia de amplificadores
139
Ejemplo

## Slide 140: Análisis en baja frecuencia de amplificadores
140
Ejemplo

## Slide 141: Análisis en baja frecuencia de amplificadores
141
Ejemplo

## Slide 142: Análisis en alta frecuencia de amplificadores
142
La respuesta en alta frecuencia de circuitos con transistores está fijada por los condensadores internos y las constantes de tiempo asociadas.
se hará la suposición de que la respuesta en frecuencia viene fijada por un POLO DOMINANTE.
El análisis en alta frecuencia se reduce al cálculo de la frecuencia de corte superior asociada a este polo dominante. El cálculo del polo dominante se realizará aplicando el MÉTODO DE LAS CONSTANTES DE TIEMPO EN CIRCUITO ABIERTO.

## Slide 143: Fundamentos
143
p1=104 p2=4x104 c1=105
El valor exacto es 9537 rad/s
El valor aplicando el criterio del polo dominante 104
Criterio del polo dominante para FH(s)
Si la frecuencia del polo menor está separada del polo ó cero más cercano al menos 2 octavas (factor 4) entonces:
wH~ wp siendo wp la frecuencia del polo dominante Ejemplo
(1 s 105 )
FH (s)  (1 s 104 )(1 s 4 104 )
 9803 rad/s
2
1 1
1010
108 16 108
H
w 
 

## Slide 144: Análisis en alta frecuencia de amplificadores
144
Método de las constantes de tiempo en circuito abierto
Donde:
Ci son cada uno de los condensadores internos presentes del componente (circuito equivalente).
R i 0 es la impedancia que ve cada uno de los condensadores con el resto EN CIRCUITO ABIERTO

## Slide 145: Análisis en alta frecuencia de amplificadores
145
Ejemplo

## Slide 146: Análisis en alta frecuencia de amplificadores
146
Ejemplo

## Slide 147
147
©2023 Autoras Belén Arredondo y Beatriz Romero
Algunos derechos reservados Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
Para cualquier duda o sugerencia de mejora, puedes escribir a belen.arredondo@urjc.es y beatriz.romero@urjc.es
Agradecimientos a los profesores Gonzalo del Pozo y Diego Martín