## Slide 1
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
1
©2023 Autoras Beatriz Romero y Belén Arredondo
Algunos derechos reservados Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
PROBLEMAS TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales (2023/2024)

## Slide 2: Problemas
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
2
Tema 1. Amplificador Operacional.
Tema 2. Diodo y rectificación.
Tema 3. Transistor BJT y FET.
Tema 4. Amplificación con transistores.
Tema 5. Respuesta en frecuencia.

## Slide 3: Tema 1. Amplificador Operacional (A.O.)
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
3

## Slide 4
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
4
Vin
+
-
U1
3
2
6
4
8
7
1
R1 Vout
Problema 1. Hallar la función de transferencia del circuito (Vout vs. Vin).
Teniendo en cuenta que no hay corrientes de entrada al AO y que el voltaje en las dos entradas es igual, aplicamos las leyes de Kirchhoff en la malla de entrada y en la de salida (llamamos i a la corriente que pasa por las
resistencias).
V+
V-
i
i
R2
Vr
VA
𝑉𝑉+ = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑉𝑉− = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑉𝑉𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑅𝑅2 → 𝑖𝑖 = 𝑅𝑅
2
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉
+ 𝑉𝑉 + 𝑉𝑉
𝑅𝑅2 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅
= 𝑖𝑖𝑅𝑅 + 𝑉𝑉 +𝑖𝑖
2 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
→ 𝑉𝑉 =
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅2
𝑉𝑉
+ 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟

## Slide 5: Problema 2. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
R2
+
-
U1
2
6
7
1
4
8
Vin
Vr
R1 Vout
V+ 3
5
V-
i
i
𝑉𝑉+ = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑉𝑉− = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑉𝑉𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
VA
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑟𝑟 + 𝑖𝑖𝑅𝑅2 → 𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑟𝑟
𝑅𝑅
2
𝑉𝑉
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅2 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅
= 𝑉𝑉 + 𝑉𝑉 + 𝑉𝑉 = 𝑖𝑖𝑅𝑅 + 𝑉𝑉 +𝑖𝑖
→ 𝑉𝑉
2 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅2
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑟𝑟
= 𝑅𝑅
2 𝑟𝑟
+ 𝑉𝑉 +
𝑉𝑉
− 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟
𝑅𝑅2
𝑅𝑅
𝑅
El voltaje en las dos entradas (V+, V-) es el mismo La corriente de entrada es nula
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑅𝑅 + 𝑅𝑅
𝑅 2
𝑅𝑅2
𝑉𝑉 + 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟
=
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅 + 𝑅𝑅
1 −
𝑅 2
𝑅𝑅2 𝑅𝑅2
𝑉𝑉 + 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅2

## Slide 6
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
6
Problema 3. Hallar la función de transferencia del circuito (vout vs. vin).
Vin
+
-
U1
AD817
3
2
6
7
1
4
8
R2
R1 Vout
Llamando i a la corriente que circula por las resistencias:
v  v  Vin  iR2  i 
V
in
R
2
Vout  iR1  iR2  Vout
(R  R )
R2
 1 2 V
in
Vin

## Slide 7: Problema 4 Suponiendo que el AO de la figura tiene una ganancia en lazo abierto A=2.105 hallar vout sabiendo que vin = 3V. Hallar la corriente que pasa por R1 si ésta vale 10 k.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
7
Vout
Vin
+
-
U1
3
2
6
7
1
4
8
R1
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐴𝐴 𝑣𝑣+ − 𝑣𝑣− = 𝐴𝐴 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ⇒ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (1 + 𝐴𝐴) = 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
⇒ 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝐴𝐴
1 + 𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
2𝑥𝑥105
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1 + 2𝑥𝑥105 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 ≈ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 3𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐼𝐼 = =
3𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅 10kΩ
= 0.3 𝑚𝑚𝐴𝐴
Vout
Vout
Vout
0.999995

## Slide 8: Problema 5. Hallar la función de transferencia del circuito de la figura (vout vs. vin).
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
8
Vout
+
-
U1
3
2
6
7
1
4
8
Vin
1Cn1
R1
𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅 →
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉 − 0
𝑍𝑍𝑐𝑐
=
0 − 𝑉𝑉
𝑅𝑅
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ⇒
𝑣𝑣+ = 𝑣𝑣− = 0
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑍𝑍𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = − 𝑅𝑅 = −
𝑅𝑅
1
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
= −𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑉𝑉
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐
= 0 − 𝑉𝑉 = −𝑖𝑖𝑅𝑅 = −𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖
𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐
= 𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑑𝑑
Otra forma más genérica de resolverlo
𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
= 𝑉𝑉 𝑒𝑒 →
𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑜𝑜
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
= 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉 𝑒𝑒 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉 𝑉𝑉
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = − 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑣𝑣𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
Circuito integrador

## Slide 9: Problema 6. El circuito de la figura es un detector de rango de voltaje. Hallar la función de transferencia del mismo si los voltajes de saturación son +15 V y -15 V. Va= -4 V y Vb=8V.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
9
Estudiamos los diferentes casos:
Si Vin < -4 V V1=15 V y V2=-15 V Vout=0 V
𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑉𝑉+ > 𝑉𝑉− → 𝑉𝑉𝑉𝑉 = +𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (15𝑉𝑉)
𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑉𝑉+ < 𝑉𝑉− → 𝑉𝑉𝑉𝑉 = −𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (−15𝑉𝑉)
En este problema no hay realimentación negativa, por tanto los AO estarán saturados a  15 V:
-4
V
8V
Si 8>Vin > -4 V V1=-15 V y V2=-15 V Vout = -15 V
Si Vin > 8 V V1 =-15 V y V2=15 V Vout = 0 V
La salida es diferente de cero cuando el valor del voltaje
de entrada está entre -4 V y 8 V (las fuentes de referencia). El circuito es capaz de detectar este rango de voltaje.
V1 15 V
-15 V
V2
-15 V
15 V
-17
-6
--1
-3
-5
-7
-9
-11
-13
-15
4
9

## Slide 10: Problema 7. El circuito de la figura es un amplificador de instrumentación. Hallar su función de transferencia.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
10
V2
V1
Rb
Rb
+
-
U1
3
2
6
7
1
4
8
Ra
R1
R2
R2
-
U1
3 +
2
6
7
1
4
8
+
-
U1
3
2
6
7
1
4
8
R1
i
i
i
i
2
V02
V01
i circula por Rb, por Ra y por Rb i.
i circula desde la salida del 2º operacional, a la salida del 3er
1
operacional.
i circula desde la salida del AO1 hasta tierra.
2
Llamaremos v01 y v02 a las salidas de los AO1 y AO2.
Aplicando las leyes de Kirchhoff a la parte izquierda del circuito (formada por los AO1 y AO2) tenemos que:
Vout
Si aplicamos las leyes de Kirchhoff a la parte derecha, y teniendo en cuenta que v+=v- :
Expresando V
out
en función de v1 y de v2, tenemos que:
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑉𝑉0𝑅 − 𝑉𝑉02
𝑅 𝑅
𝑅𝑅2 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 2𝑅𝑅𝑏𝑏
𝑅𝑅
=
𝑅𝑅 𝑅𝑅
𝑎𝑎
(𝑣𝑣𝑅 − 𝑣𝑣2)
𝑖𝑖 =
𝑣𝑣−2 − 𝑣𝑣−𝑅
𝑅𝑅𝑎𝑎
=
𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣𝑅
𝑅𝑅𝑎𝑎
Aplicando cortocircuito virtual (v+=v-)
𝑉𝑉02 − 𝑉𝑉0𝑅
𝑖𝑖 =
𝑉𝑉02 − 𝑉𝑉0𝑅
=
𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑏𝑏 2𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝑅𝑅𝑎𝑎
Como en los operacionales no entra corriente 
𝑉𝑉 − 𝑉𝑉
02 0𝑅
2𝑅𝑅 + 𝑅𝑅
𝑏𝑏 𝑎𝑎
=
𝑣𝑣 − 𝑣𝑣
2 𝑅
𝑅𝑅
𝑎𝑎
→ 𝑉𝑉
02 0𝑅
𝑅𝑅
𝑎𝑎
𝑏𝑏 𝑎𝑎
𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣𝑅
− 𝑉𝑉 = (2𝑅𝑅 + 𝑅𝑅 )
𝑖𝑖
𝑅
𝑉𝑉02 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
=
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
2
𝑖𝑖 =
0𝑅
𝑉𝑉 − 0
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑉𝑉 − 𝑖𝑖 𝑅𝑅 = 𝑉𝑉 − 𝑖𝑖 𝑅𝑅 → 𝑉𝑉
02 𝑅 𝑅 0𝑅 2 𝑅 02
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑉𝑉02 − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
− 𝑅𝑅
𝑅 0𝑅
= 𝑉𝑉 −
𝑉𝑉
0𝑅
𝑅 02 0𝑅
𝑅𝑅 → (𝑉𝑉 −𝑉𝑉 ) 1 −
𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
= − 𝑉𝑉
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝑅
→
→ 𝑉𝑉
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅𝑅
= 2
𝑅𝑅𝑅
𝑉𝑉 − 𝑉𝑉
0𝑅 02
i2
i
1
i1

## Slide 11: Problema 8. Hallar la función de transferencia del circuito inferior.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
11
i1
i2
i3
i2-i1
i3-i2
Llamaremos i1 a la corriente que va desde v- del AO1 a tierra, i2 a la corriente que circula por R, de derecha a izquierda, e i3 a la
-
corriente que circula entre la salida del AO1 y v del AO2,
atravesando R .
1
Planteamos las siguientes ecuaciones:
𝑉𝑉𝑅
𝑖𝑖𝑅 = 𝑅𝑅
2
𝑖𝑖
2
𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑅
=
𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑅 − 𝑉𝑉2 = 𝑖𝑖2 − 𝑖𝑖𝑅 𝑅𝑅𝑅 + 𝑖𝑖3𝑅𝑅𝑅 → 𝑖𝑖3
𝑉𝑉𝑅 − 𝑉𝑉2
= −
𝑅𝑅𝑅
𝑖𝑖 − 𝑖𝑖
2 𝑅
𝑣𝑣
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2
= 𝑉𝑉 −
3 2 2 2
𝑖𝑖 − 𝑖𝑖 𝑅𝑅 = 𝑉𝑉 −
𝑉𝑉𝑅 − 𝑉𝑉2 −
𝑅𝑅𝑅
2 𝑅 2 2 2
𝑖𝑖 − 𝑖𝑖 − 𝑖𝑖 𝑅𝑅 = 𝑉𝑉 −
𝑉𝑉𝑅 − 𝑉𝑉2 − 2𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑅
+ 𝑖𝑖
𝑅𝑅
2 𝑅 2
𝑣𝑣
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2
= 𝑉𝑉 −
𝑉𝑉𝑅 − 𝑉𝑉2 − 2 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑅 + 𝑉𝑉𝑅
𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅 𝑅𝑅2
𝑅𝑅2 + 2𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑅
𝑅𝑅2 = 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑅 + 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉𝑅
1 + 𝑅𝑅2 + 2𝑅𝑅2
𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅

## Slide 12: Problema 9. Hallar la función de transferencia del circuito inferior.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
12
i2
Va
Va
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
Empezamos buscando una relación entre el voltaje de salida y el de entrada. El voltaje de salida también se puede expresar de la siguiente forma, en función de i2:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 2𝑖𝑖2𝑅𝑅5 → 𝑖𝑖2 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑅 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 → 𝑖𝑖𝑅 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
2𝑅𝑅5
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑖𝑖2𝑅𝑅5
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 → 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅
Va=Va
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 − 2𝑅𝑅𝑅
2(𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2�
= 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
→ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 2𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑅𝑅2
𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅𝑅
Vamos a utilizar un voltaje intermedio, Va, por simplicidad. Este voltaje no es necesario pero nos ayuda a ver más clara la relación entre las corriente i1 e i2.
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑅𝑅5 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑅𝑅
2 𝑅𝑅5 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑅
→ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
1 𝑅𝑅𝑅
−
2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
= 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 1 −
𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2

## Slide 13: Problema 10. Hallar Vout en función de V1, V2, y las resistencias del circuito.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
13
Llamando i a la corriente que circula por R3 y R4 e i’ a la que circula por R1 y R2, aplicando las leyes de Kirchhoff tenemos que:
Igualando v+ con v- tenemos que:
En el caso particular de que R3=R1 y R4=R2, tenemos
que:
R
2
R
1
out 1 2
 v  (V  V )
𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 𝑖𝑖 + 𝑅𝑅 𝑖𝑖 + 𝑣𝑣
→ 𝑖𝑖
2 𝑅 2 2 2 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 2
𝑉𝑉2 − 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
=
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
− 2 𝑅 2 2
𝑣𝑣 = 𝑉𝑉 − 𝑅𝑅 𝑖𝑖 = 𝑉𝑉 − 𝑅𝑅
𝑉𝑉2 − 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉2𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅𝑅𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑅 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣
+ −
𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2 𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4 𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅4𝑉𝑉𝑅 𝑉𝑉2𝑅𝑅2 𝑅𝑅𝑅𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅4𝑉𝑉𝑅 𝑉𝑉2𝑅𝑅2
→ = + → = − → 𝑣𝑣
= 𝑉𝑉
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑅
𝑅𝑅 (𝑅𝑅 + 𝑅𝑅 )
4 𝑅 2
𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4 𝑅𝑅𝑅
− 𝑉𝑉
𝑅𝑅
2
2 𝑅𝑅𝑅
𝑅 3 4
𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 𝑖𝑖 + 𝑅𝑅 𝑖𝑖 → 𝑖𝑖 =
𝑉𝑉
𝑅
𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4
+ 4
𝑣𝑣 = 𝑅𝑅 𝑖𝑖 = 𝑅𝑅
4 𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4
𝑉𝑉𝑅

## Slide 14: Tema 2. Diodo y rectificación
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
14

## Slide 15: Problema 1. En la figura inferior hay un elemento no lineal cuya característica corriente-voltaje viene dado por la expresión: R1
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Vs
Vin
R2
Calcular el voltaje que cae en dicho dispositivo si A =1, vt=0, Vin =12 V y R1= 1 k y R2 = 1 k
Empezamos calculando el equivalente de Thévenin entre los bornes del elemento no lineal:
V
Th
V R
R  R
1 2
 in 2  6V
Th
R 
R1R2
R  R
1 2
 0,5k
VTh  RThis  vs
V  R A(v  v )2  v
Th Th s t
s
Aplicando Kirchhoff nos queda:
𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑠𝑠 − 𝑣𝑣𝑜𝑜 2 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑠𝑠 > 𝑣𝑣𝑜𝑜
𝐼𝐼𝑠𝑠 = 0 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑠𝑠 < 𝑣𝑣𝑜𝑜
Vin
R2
R1
Vin
R2
R1
VTH
RTH
6 = 0.5𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣 → 0.5𝑣𝑣2 + 𝑣𝑣 − 6 = 0
𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠
→ 𝑣𝑣𝑠𝑠 =
−1 ± 12 − 4𝑥𝑥𝑥.5𝑥𝑥(−6)
2𝑥𝑥𝑥.5
= −1 ± 3.6 = 2.6
2
→ 𝐼𝐼𝑠𝑠 = 𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑠𝑠 − 𝑣𝑣𝑜𝑜 =
2
2.6 = 6.76 𝐴𝐴
15

## Slide 16
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
I1
I2
I
𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝑅 = 𝐼𝐼2
𝑉𝑉𝑅𝑅2 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑥𝑥 = 0 → 𝑅𝑅2 𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅 + 𝑉𝑉𝑥𝑥 = 0
10 5 + 𝐼𝐼𝑅 + 10𝐼𝐼𝑅 + 𝑉𝑉𝑥𝑥 = 0 → 𝐼𝐼𝑅 =
−𝑉𝑉𝑥𝑥 − 50
20
𝑉𝑉𝑥𝑥
= − − 2.5 20
+ -
-
+
-
+
16
Problema 2. Encontrar la recta de carga presentada al elemento desconocido por el circuito resistivo de la figura. I =5 mA, R1 =R2= 10 kΩ.
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
La recta de carga tiene pendiente -1/20=-0,05 y ordenada en el origen -2,5
0
-60
-40
-20
0
20

## Slide 17
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
R1 R3
Vin
D1
R2
Problema 3 Si el diodo Zéner de la figura tiene un voltaje de activación de 0,7 V y un voltaje de ruptura de 3 V
hallar su punto de trabajo (vin = 12 V, R1= 1 k, R2 = 1 k y R3 = 0.5 k
Empezamos haciendo un equivalente de Thévenin de toda la parte lineal del circuito (Vin, R1, R2 y R3).
V
Th
 Vin R2
R  R
1 2
 6V
Th
R 
R1R2
R  R
1 2
3
 R  1k
Con el circuito equivalente de Thévenin, planeamos la ecuación de de Kirchhoff para obtener la recta de carga: (llamamos vd al voltaje que cae en el diodo e id a la corriente que lo atraviesa)
-
+
- +
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0 6 + 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0
𝑖𝑖𝑑𝑑 = −6 − 𝑣𝑣𝑑𝑑
17

## Slide 18
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Resolvemos mediante el método gráfico. Representaremos en una misma gráfica la característica i-v del diodo Zener (usando el modelo sencillo) y la recta de carga (en rojo).
La recta de carga es una recta de pendiente -1 y ordenada en el origen -6.
Puntos de corte con los ejes: vd=0id=-6 mA
id=0vd=-6 V
𝑖𝑖𝑑𝑑 = −6 − 𝑣𝑣𝑑𝑑 = −6 − (−3)) = −3 𝑚𝑚𝐴𝐴
Como la corriente obtenida id<0, la suposición era correcta. Qd=(- 3V,-3mA).
En el gráfico se observan las dos características y el punto de corte que está en Q: vd = -3 V, id =-3 mA
Resolución numérica. Si el diodo Zener conduce en directa, Vd=0.7 V, si conduce en inversa Vd=-3 V.
Suponemos inversa:
Si hubiéramos supuesto directa:
𝑖𝑖𝑑𝑑 = −6 − 𝑣𝑣𝑑𝑑 = −6 − 0.7 = −6.7 𝑚𝑚𝐴𝐴 < 0 → 𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉
¿Si Vin=4 V?
𝑖𝑖𝑑𝑑 = −6 − 𝑣𝑣𝑑𝑑
-10
-8
-6
-4
0
2
4
6
8
10
-6
-4
-2
-2 0
18

## Slide 19
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
19
Problema 4 Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (Vin = 12 V, R1= 10 k, R2 = 5 k R3 = 100 k y R4 = 50 k
Calculamos Rth: anulamos V1
R3 y R4 están en serie y a su vez en paralelo con R2. Llamaremos Re a esta resistencia equivalente (R2
//(R3+R4)).

## Slide 20
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Aquí la resistencia total será el paralelo de R1 con Re.
5 ∗ 150
𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅2//(𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4) = 5 //150 = 5 + 150 = 4.84 𝑘𝑘Ω
10 ∗ 4.84
𝑅𝑅𝑜𝑜𝑇 = 𝑅𝑅𝑅//𝑅𝑅𝑒𝑒 = 10 + 4.84 = 3.27 𝑘𝑘Ω
𝑜𝑜𝑇
𝑉𝑉 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑒𝑒
14.84
4.84
= 12 = 3.91 𝑉𝑉
¿Conducirá el diodo? Vth>0.7VSuponemos que sí:
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑇 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑜𝑜𝑇 − 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0 = 3.91 − 𝑖𝑖 ∗ 3.27 − 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0
3.91 − 𝑖𝑖 ∗ 3.27 − 0.7 = 0 → 𝑖𝑖 =
i>0 Estábamos en lo correcto.
3.91 − 0.7
3.27
= 0.982 𝑚𝑚𝐴𝐴
Punto de operación del diodo es Q=(Vd=0.7 V, id=0.982mA).
20

## Slide 21
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
21
Problema 5. Encontrar el punto de operación del diodo de la figura. (vin = 12 V, R1= 10 k, R2 = 5 k, R3 = 100 k y R4 = 50 k)
𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑅𝑅3 + (𝑅𝑅1\\R2)
𝑅𝑅1\\R2

## Slide 22
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
i1
i2
i3
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅 + 𝑅𝑅2𝑖𝑖2 = 𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅 + 𝑅𝑅2(𝑖𝑖 − 𝑖𝑖3�
𝑅
𝑅𝑅2𝑖𝑖2 = 𝑅𝑅3𝑖𝑖3 + 𝑅𝑅4𝑖𝑖3 = 𝑅𝑅2(𝑖𝑖𝑅 − 𝑖𝑖3) = (𝑅𝑅3+𝑅𝑅4)𝑖𝑖3
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑇 = 𝑅𝑅4𝑖𝑖3
12 = 10𝑖𝑖𝑅 + 5(𝑖𝑖𝑅 − 𝑖𝑖3� = 15𝑖𝑖𝑅 − 5𝑖𝑖3
5(𝑖𝑖𝑅 − 𝑖𝑖3) = 150𝑖𝑖3 → 𝑖𝑖𝑅 = 155/5𝑖𝑖3 = 31𝑖𝑖3
12
12 = 15 ∗ 31𝑖𝑖3 −5𝑖𝑖3 → 𝑖𝑖3 = 460 = 0.0261 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑇 = 𝑅𝑅4𝑖𝑖3 = 50 ∗ 0.0261 = 1.3 𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅 = 𝑅𝑅𝑒𝑒\\R4
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅 = 𝑅𝑅4\\ 𝑅𝑅3 + (𝑅𝑅1\\R2) = 50\\ 100 + 𝑅0∗5
𝑅0+5
= 50∗𝑅03.33 = 33.7 𝑘𝑘Ω
50+𝑅03.33
22

## Slide 23
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
¿Conducirá el diodo? Vth>0.7VSuponemos que sí:
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑇 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑜𝑜𝑇 − 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0 = 1.3 − 𝑖𝑖 ∗ 33.69 − 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0
1.3 − 𝑖𝑖 ∗ 33.69 − 0.7 = 0 → 𝑖𝑖 =
i>0 Estábamos en lo correcto.
1.3 − 0.7
33.69
= 0.0178 𝑚𝑚𝐴𝐴
Punto de operación del diodo es Q=(Vd=0.7 V, id= 0.0178 mA).
23

## Slide 24: Problema 6. Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 kΩ y Vr = 3V, el voltaje de activación del diodo es 0,7 V).
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Vout
.
Vin
Vr
-D2
R1
Una sola malla  no hacemos Thévenin. Comprobamos los distintos casos en función de Vin.
i  Vr  vd  Vin  3  0,7  Vin  2,3  Vin R1 10 10
i  0  2,3  Vin  0  2,3  Vin
b) Si Vin >2,3 el diodo estará en OFF.
Cuando el diodo no conduce no hay corriente por el circuito, no hay caída de tensión en la resistencia y el voltaje en un borne (Vout) es igual al voltaje en el
out in in
V  V si V  2,3V
otro borne (Vin).
En resumen:
a) Diodo está en zona de conducción la corriente atraviesa R1 de derecha a izquierda.
Vin  R1i  vd  Vr  0
Si el diodo está en ON, el voltaje en él es 0,7 V aproximadamente:
𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 3 − 0.7 = 2.3 𝑉𝑉
Condición para diodo en On  i>0
Vout  2,3V si Vin  2,3V
+
- +
-5
0
5
10
-5
0
5
10
Vout (V)
Vin (V)
Vout1
Vout2
0
5
10
-5
0
5
10
Vout (V)
Vin (V)
Vout
24

## Slide 25: Problema 7 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin (R1 = 10 k y Vr = 5V, el voltaje de activación de los diodos es 0,7 V).
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Vout
.
Vin
R1
Vr
¿Cuándo están en ON y en OFF?
En este caso, si conduce uno de ellos el otro no puede conducir. Se darán 3 casos:
D1 en ON y D2 en OFF.
D2 en ON y D1 en OFF.
D1 OFF D2 en OFF
 i  Vin
a) Si la corriente i que atraviesa R1 circula de izda. a dcha.
El diodo que conduce es D1, mientras D2 estará en OFF. Aplicando Kirchhoff en la malla:
Vin  R1i  vd  Vr Vin  10i  0,7  5
 5,7
10
Imponiendo esta condición nos queda que Vin > 5,7 V. En este caso el voltaje de salida viene dado por:
Vout  Vd
 Vr  0,7  5  5,7V
-0.7 V
5.7 V
25

## Slide 26
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Vout  Vd
 0,7V
b) Corriente i de dcha a izda, el diodo 1 está en OFF y el diodo 2 está en ON. La ecuación de la malla en este caso nos queda:
Corriente es positiva  Vin< -0,7 V.
En este caso el voltaje de salida viene dado por:
En resumen, el voltaje de salida es:
Vout
 0,7Vsi Vin  0,7V
V  V si  0,7V  V  5,7V
out in in
Vout
 5,7V si Vin  5,7V
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑣𝑣𝑑𝑑 = 0
𝑖𝑖 =
−𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0.7
10
-4
0
2
4
6
c) Para valores de Vin entre -0,7 V y 5,7 V tendremos a los dos diodos en OFF, la corriente que circula por R1 será nula y por tanto Vout = Vin.
8
-4
-2
-2 0
2
4
6
8
V1
V2
V3
3
1
7
5
-4
-2
-1 0
2
4
6
8
-3
Vout
Vout
.
Vin
R1
Vr
- +
-
+
26

## Slide 27: Problema 8 Hallar la función de transferencia del circuito y dibujar vout vs vin. El voltaje de activación es 0,7 V y la fuente de referencia es 3 V.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Vout
.
R
Vin
R
R
id
Vr
Condición que ha de cumplir Vin para que el diodo conduzca:
Diodo está en ON  la corriente que genera la fuente circula por R de izda a derecha.
Aplicando las leyes de las mallas tenemos que:
Vin  R(i  id )  Ri Ri  vd  Rid  Vr
in d in
d d d
 3,7  Vin  7,4
V  2Ri  Ri  V  2R  id   Ri  7,4  3Ri  i 
 R  3R
d d
R
Ri  0,7  Ri  3  3,7  Ri  i  3,7  i
d
Metiendo los datos del problema tenemos que:
Para que id>0 Vin > 7,4 V. Ambas corrientes quedan positivas. En este caso Vout viene dado por:
out d r
in
V  7,4
V  Ri  V  R
 
 3R 
in
V 7,4
3 3
  3    3
out
3
V  Vin  0,53
i
27

## Slide 28
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Si Vin no supera el valor 7,4 V el diodo estará en OFF y por tanto Vout=Rid+Vr=Vr=3 V. En resumen tenemos:
R
out
3
in
V  Vin  0,53 si V  7,4V
Vout  3 si Vin  7,4V
Vout
.
Vin
R
R
Vr
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-2
0
2
4
Vin (V)
6
8
10
Vout (V)
Vout=Vin/3 +0.53
Vout= 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-2
0
2
4
Vin (V)
6
8
10
Vout (V)
Vout
28

## Slide 29: Tema 3.1. Transistores BJT
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
29

## Slide 30
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
30
Problema 1. Hallar el punto de operación del transistor de la figura (Vf = 0,7V y β = 100). Rb = 100 kΩ, Rc = 1kΩ, Vb = 5V, Vc =10V
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
100
5 − 0.7
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 − 0.7 → 𝑖𝑖𝑉𝑉 = = 0.043 𝑚𝑚𝐴𝐴 = 43 𝜇𝜇𝐴𝐴
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑉𝑉𝛽𝛽 = 0.043 ∗ 100 = 4.3 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 → 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 10 − 4.3 ∗ 1 = 5.7 𝑉𝑉
VCE>VSAT (=0-0.2 V) El transistor está en la zona de funcionamiento activa. El punto de funcionamiento es:
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 , 𝑖𝑖𝑉𝑉 = 0.7 𝑉𝑉, 0.043 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 5.7 𝑉𝑉, 4.3 𝑚𝑚𝐴𝐴
Vb>Vf=0.7 V.
Suponemos región activa.
- +
+
-
C
E
B
ib=0.043 mA

## Slide 31
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Problema 2. Hallar el punto de operación del transistor del problema 1 si Vb =15V.
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 + 0.7 → 𝑖𝑖𝑉𝑉 =
15 − 0.7
100
= 0.143 𝑚𝑚𝐴𝐴 = 143 𝜇𝜇𝐴𝐴
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑉𝑉𝛽𝛽 = 0.143 ∗ 100 = 14.3 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 → 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 10 − 14.3 ∗ 1 = −4.3 𝑉𝑉
VCE<VSAT (=0-0.2 V) El transistor está en la zona de saturación. Replanteamos el problema VCE=VSAT=0.2V.
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 , 𝑖𝑖𝑉𝑉 = 0.7 𝑉𝑉, 0.143 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜
= 0.2 𝑉𝑉, 9.8 𝑚𝑚𝐴𝐴
Vb>Vf=0.7 V.
Suponemos región activa.
𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑅𝑅𝑖𝑖 1
𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 10 − 0.2
𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉 → 𝑖𝑖𝑖𝑖 = = = 9.8 𝑚𝑚𝐴𝐴
Punto de Operación
i
B
iC
VCE
Saturación
Corte
31

## Slide 32
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
32
Problema 3. Calcular Rb y Rc para que el transistor de la figura opere en el pto. Q definido por ic
= 1mA, ib = 10μA y VCE = 7V. Sea VCC =10V y VBE = 0,7V
VCC>Vf=0.7 V y VCE>VSAT Estará en activa
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 10 − 0.7 9.3
→ 𝑅𝑅𝑉𝑉 = = = = 930 𝑘𝑘Ω
𝑖𝑖𝑉𝑉 0.01 0.01
𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅
= 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉
𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 10 − 7
→ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = = = 3 𝑘𝑘Ω
𝑖𝑖𝑖𝑖 1

## Slide 33: Problema 4. Calcular Rf y Rc para que el transistor de la figura opere en el pto. Q definido por VCE = 5V e ic = 5mA. Datos VCC = 9V y β=99.
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
VCC>Vf=0.7 V y VCE>VSAT Estará en activa
ic+ib
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
100
9 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖 +
99
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅
99
+ 0.7 → 𝑅𝑅𝑅𝑅 =
9 − 0.7 − 1.01 ∗ 5 ∗ 0.792
5
99
4.30
= = 85.15 𝑘𝑘Ω
0.5050
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑖𝑖𝑐𝑐=𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑖𝑖/99 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉
𝑅𝑅𝐵𝐵
→ 𝑅𝑅𝑖𝑖 =
𝑉𝑉 −𝑉𝑉
𝐶𝐶𝐶 𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑅00/99
→ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = =
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 =
9 − 5 4
1.𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖 5.05
= 0.792 𝑘𝑘Ω = 792 Ω
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 =
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑖𝑖𝑐𝑐=𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 99 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑖𝑖/99 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵
ib
ic
33

## Slide 34
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
34
Problema 5. Calcular el pto. de operación del transistor del problema anterior si β = 99, Vcc = 10V, Rc = 2,7kΩ Rf = 180kΩ.
VCC>Vf=0.7 V y Suponemos que estará en activa
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 =
𝑖𝑖𝑐𝑐=𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 99𝑖𝑖𝑉𝑉 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 → 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1𝑥𝑥𝑖𝑖𝑉𝑉𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑐𝑐=𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 10 = 99𝑖𝑖𝑉𝑉 + 𝑖𝑖𝑉𝑉 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 →
10 − 0.7
270 + 180
→ 10 − 0.7 = 1𝑥𝑥𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑉𝑉 → 𝑖𝑖𝑉𝑉 = = 0.02067 𝑚𝑚𝐴𝐴 = 20.67𝜇𝜇𝐴𝐴
→ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 10 − 100 ∗ 0.02067 ∗ 2.7 = 4.42 𝑉𝑉
VCE>VSAT (=0-0.2 V) El transistor está en la zona de funcionamiento activa. Punto de Operación
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 , 𝑖𝑖𝑉𝑉 = 0.7 𝑉𝑉, 20.67𝜇𝜇𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 4.42 𝑉𝑉, 2.046 𝑚𝑚𝐴𝐴

## Slide 35
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
𝑖𝑖𝑒𝑒=(𝛽𝛽+𝑅)𝑖𝑖𝑏𝑏
0 − 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 44 − 0.7 − 𝑖𝑖𝑒𝑒 ∗ 1 − 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0 − 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 44 − 0.7 − 𝛽𝛽 + 1 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 1 − (−15) = 0
15 − 0.7
44 + 101
𝑖𝑖𝑉𝑉 = = 0.0986 𝑚𝑚𝐴𝐴 = 98.6𝜇𝜇𝐴𝐴
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1𝑥𝑥𝑖𝑖𝑉𝑉 = 9.86 𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑒𝑒 = 1𝑥1𝑖𝑖𝑉𝑉 = 9.96 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 → 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 15 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 0.5 − 𝑖𝑖𝑒𝑒 ∗ 1 − −15 = 15.14 𝑉𝑉 > 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑 → 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝑉𝑉
𝑉𝑉02 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑒𝑒 = −15 + 𝑖𝑖𝑒𝑒 ∗ 𝑅𝑅𝑒𝑒 = −15 + 9.96 ∗ 1 = −5.𝑥4𝑉𝑉
𝑉𝑉0𝑅 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑐𝑐 = 15 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 15 − 9.86 ∗ 0.5 = 10.𝑥7𝑉𝑉
-15V
35
Problema 6. Calcular V01 y V02 si β = 100, Vbb = 0 V, Vcc = 15 V, Vee = -15 V, Rc = 0,5 kΩ, Re = 1 k Ω Rb = 44 kΩ.
Vee=-15VVbb-Vee>0.7 V  Suponemos que está en activa
𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 → 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 − 𝑖𝑖𝑒𝑒 ∗ 𝑅𝑅𝑒𝑒 − 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0
0V
𝑖𝑖𝑒𝑒 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 + 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑉𝑉 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑉𝑉 = (𝛽𝛽 + 1)𝑖𝑖𝑉𝑉

## Slide 36
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Problema 7. Calcular la característica de transferencia del circuito de la figura. Datos Vcc = 10V, Vf = 0,6 V y β
= 100, Rc = 1 kΩ y Rb = 20 kΩ.
Si Vin>VtActiva: Vbe=0.6
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑉𝑉 ∗ 𝑅𝑅𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒 = 0 → 𝑖𝑖𝑉𝑉 =
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒
𝑅𝑅𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
= − 0.03
20
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 10 − 100 ∗ 1 20 − 0.03
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 13 − 5𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
= 10 + 3 − 5𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑅𝑅𝐵𝐵
Suponemos Vce=0V Región activa si Vce>0
13
𝑉𝑉 = 13 − 5𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 > 0 → 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 < = 2.6𝑉𝑉
V5out Vvs Vin
𝑆𝑆𝑖𝑖 0.6𝑉𝑉 < 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 < 2.6𝑉𝑉 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 13 − 5𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 (𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝑉𝑉)
𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 > 2.6𝑉𝑉 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑒𝑒 = 0 𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉
𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 < 0.6𝑉𝑉 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1𝑥𝑉𝑉 (𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒)
Vout1 Corte
VouVto2uAt ctiva
Vout 3 sat
3
1
5
7
11
9
-2
-1
-1 0
1
2
3
4
Vout (V)
Vin (V)
36

## Slide 37: Tema 3.2. Transistores FET
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
37

## Slide 38
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
𝑆𝑆𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 > 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝐺𝐺 > 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 →
Suponemos saturación:
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 2 = 1 2 − 1 2 = 1 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 → 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 = 5 − 1 ∗ 2 = 3 𝑉𝑉
Comprobamos saturación:
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 = 2 − 1 = 1 𝑉𝑉 → 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 > 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜
38
Ejemplo 1. Hallar el punto de operación del transistor FET de la figura. Vdd=5 V, VG=2 V, k = 1 mA/V2, VTR =1 V, Rd = 2 kΩ.
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝐿𝐿, si 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 < 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅

## Slide 39
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
𝑆𝑆𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 > 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 = 3 − 1 = 𝟐𝟐 𝑽𝑽 → 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 < 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜
Suponemos región lineal. Corriente:
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑖𝑖𝑑𝑑 = −𝑉𝑉2 + 4𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2.18 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝐺𝐺 > 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 →
Suponemos saturación:
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 2 = 1 3 − 1 2 = 4 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 → 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 = 5 − 4 ∗ 2 = −𝟑𝟑 𝑽𝑽
Comprobamos saturación:
La suposición era incorrecta
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0 → 5 − −𝑉𝑉2 + 4𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 2 − 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2𝑉𝑉2 − 8𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 + 5 = 0
𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 =
9 ± (−9)2−4(2)(5)
4
=
9 ± 41
4
=
9 ± 6.4
4
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 2 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠2 = 1 2 ∗ 2 ∗ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉2
𝐷𝐷𝐷𝐷
Ecuación de malla:
𝐷𝐷𝐷𝐷
= −𝑉𝑉2 + 4𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷
39
Ejemplo 2. Hallar el punto de operación del transistor FET de la figura si el voltaje de la fuente Vg aumenta hasta 3 V. Vdd=5 V, k = 1 mA/V2, VTR =1 V, Rd = 2 kΩ.
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝐿𝐿, si 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 < 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅

## Slide 40
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
40
Problema 7. Hallar para que valor de Vdd tiene lugar la transición de zona de saturación a lineal o triodo. K = 0,5mA/V2, VTR =-3V, Rd = 5kΩ.
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉: 𝑉𝑉
𝐷𝐷𝐷𝐷
= 𝑉𝑉
𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜
= 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 < 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 → 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝐿𝐿
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 > 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 → 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉
𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 = 0 → 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 = − −3 = 3𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠=𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑜𝑜
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 3
Corriente en Saturación
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 2 = 0.5 0 + 3 2 = 0.5 ∗ 9 = 4.5 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 3 = 4.5 ∗ 5 + 3 = 25.5 V
Corriente en región lineal
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 2 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠2
= 0.5 2 ∗ 3 ∗ 3 − 9
= 4.5 𝑚𝑚𝐴𝐴
D
G
S

## Slide 41
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
41
Problema 9. Determinad en el circuito de la figura el Vin necesario para que Vds = 6,2 V. k = 2 mA/V2, Vtr =-1,5 V, R2 = 4,7 kΩ y V2 = 10 V.
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠 = 6.2𝑉𝑉 → 𝑉𝑉2 − 𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅2 − 6.2 = 0 → 𝑖𝑖 =
𝑅𝑅2
=
10 − 6.2 3.8
4.7
= 0.808 𝑚𝑚𝐴𝐴
G
D
S
𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 → 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑅 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 + 1.5
𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑚𝑚𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉: 𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑖𝑖 2 = 2 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 + 1.5 2 = 0.808 𝑚𝑚𝐴𝐴 →
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 + 1.5 = ± 0.404 → 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 = ±0.636 − 1.5
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 = 0.636 − 1.5 = −0.864 𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 = −0.636 − 1.5 = −2.136 𝑉𝑉
Vin=Vgs>Vtr=-1.5Activa Vin=Vgs<Vtr=-1.5Corte
¿ 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑉𝑉? : 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠 = 6.2 𝑉𝑉 > 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑖𝑖 = −0.864 + 1.5 = 0.636 𝑉𝑉
Vin

## Slide 42
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
0 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐺𝐺 − 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐷𝐷
𝐺𝐺𝐷𝐷
𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷
= 0 → −𝑉𝑉 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑠𝑠 → 𝑅𝑅𝑠𝑠 = − =
𝑖𝑖𝑑𝑑 2.5
1
= 0.4 𝑘𝑘Ω
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0 = 30 − 2.5𝑅𝑅𝑑𝑑 − 17.5 − 1 → 𝑅𝑅𝑑𝑑 =
30 − 17.5 − 1
2.5
= 4.6 𝑘𝑘Ω
VD
VG
V
S
42
Problema 10. Hallar Rd y Rs en el circuito de la figura sabiendo que Vdd = 30 V, Vds = 17.5 V, Id
= 2.5 mA, Vgs = -1V. (suponer que Ig=0).
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑖𝑖𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅s

## Slide 43: Problema 11. Hallar la corriente Id en el circuito de la figura sabiendo que Vdd = 12 V, Vin = 5 V, Vbe= 0.6 V, VTR = - 6 V y K = 0.1 mA/V2 (suponer que Ig=0).
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Suponemos BJT en activa y MOSFET en Saturación
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑒𝑒 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆 = 5 − 0.6 = 4.4 𝑉𝑉
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇 → 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆 = 0 → 𝑉𝑉𝑅𝑅𝐵𝐵 = 12 − 4.4 = 7.6 𝑉𝑉 > 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑
Corriente en Saturación
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 2 = 0.1 0 − (−6) 2 = 3.6 𝑚𝑚𝐴𝐴
Comprobamos Saturación MOSFET:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆 = 4.4¿ >? 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 = 0 + 6 = 6 → 4.4 < 6
Corriente en Lineal/omhica
𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑘𝑘 2 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆2 = 0.1 2 ∗ 6 ∗ 4.4 − 4.42 = 0.1 52.8 − 19.36
= 3.34 𝑚𝑚𝐴𝐴
43

## Slide 44: Tema 4. Amplificación con transistores
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
44

## Slide 45
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
45
Problema 1. Dibujar el circuito equivalente en pequeña señal (a frecuencias medias) del circuito de la figura. Calcular la ganancia en voltaje vout/vin
Vdd_CIRCLE
Vout
Q1
2
1
3
R2
2
1
Q2 3
R4
R3
R5
Vin
C1
1n
I1
R1
R2
R3
R4
R5
Vin
Solución: En la figura inferior se ha dibujado el circuito equivalente en pequeña señal y frecuencias medias del circuito original.
Para ello:
Se anulan las fuentes de continua.
Se cortocircuitan los condensadores externos
Se sustituyen los transistores por su modelo equivalente a frecuencias bajas-medias
R1
G1 S1 G2
S2
g1v gs1
g2v gs2
Vout

## Slide 46
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
46
2 5
vg 2
gs 2
Según se deduce de la figura:
vout  R4 g 2 vgs 2
vgs 2  vg 2  vs 2  vg 2  g 2 R5 vgs 2
1  g R
 v 
2 1
gs1
Por otra parte:
vg 2  vs1  g1 R2 vgs1
vgs1  vg1  vs1  vin  R2 g1vgs1
vin
1  R g
 v 
5 2 2 1
5 2 2 1
5 2 5 2
vg 2
vin
1  R g 1  R g
g R v
1 2 gs1
 R4 g 2   R4 g 2 g1 R2
v
1  R g 1  R g 
 R4 g 2 g1 R2
 A  

2 1  R g 1  R g
vout  R4 g
Sustituyendo en las ecuaciones anteriores:
Problema 1 (Continuación). Calcular la ganancia en voltaje vout/vin

## Slide 47
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
47
Problema 2. Hallar el equivalente en pequeña señal del circuito de la figura inferior que representa un amplificador de dos etapas.
Hallar la ganancia en voltaje vout/vin.
Rs
R2
Q1
2
1
3
Vout
C1
1n
Vin
Rs
Q2
2
1
3
R3
R6
R1
C2
R5
R4
RL
C3
1n
-Vss
Rp'
Rp''
S1
G2
S2
Rp
g2v gs2
Vin
g1v gs1
Vout
G1
R3
Solución: El modelo en pequeña señal se muestra en la figura inferior

## Slide 48
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
48
p 2 p 1
vout  Rp '' g 2 vgs 2
vgs 2  vg 2  vs 2  vg 2
v  R* g v
g 2 p 1 gs1
vgs1  vg1  vs1  vin
 v  R '' g R* g v
out p 2 p 1 in
v
 A  R '' g R* g
Donde Rp=R1//R2, Rp’=R4//R5, Rp’’=R6//RL. Llamando Rp*=R3// Rp’ tenemos:
Problema 2 (Continuación). Hallar la ganancia en voltaje vout/vin.

## Slide 49
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
49
Problema 3. Diseñar un amplificador con un transistor MOSFET (VT =2V y k =2.10-3A/V2) con las siguientes características:
Av = -6
Zin = 2 M Zout = 1 K
Se dispone de fuentes de alimentación simétricas de ± 6 V y se pretende acoplamiento a la entrada no capacitivo
Solución: Se propone el esquema típico de amplificador en fuente común (dado que la ganancia es negativa) con condensador en la fuente que se muestra en la figura inferior. El circuito equivalente en pequeña señal se muestra a la derecha
Vdd
Rd
Rs
Vin
Cs
R2
R1
Vout
Cout
2
3
1
-Vdd
S
Rp
Vin
gv gs
G
Rd
Vout
Para acoplar directamente la pequeña señal sin condensador se tiene que cumplir que VG =0, lo que implica, al ser la fuente simétrica, que R1 = R2
Donde Rp=R1//R2

## Slide 50
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
50
Problema 3 (Continuación).
Hallamos la ganancia, la impedancia de entrada y la de salida en pequeña señal. Para hallar Zin, sustituimos la fuente Vin por una de prueba y hallamos el cociente entre dicha fuente y la corriente que genera, para hallar Zout cortocircuitamos la fuente Vin y colocamos la fuente de prueba a la salida, calculando el cociente entre dicha fuente y la corriente que genera.
vout  gvgs Rd vin  vgs
 Av  gRd
Zin  Rp
Zout  Rd
Como Zin =Rp =R1/2=2M, se deriva que R1 =4 M Como Zout = 1k, se deriva que Rd = 1 k
Como Av =-6, se deriva que g =6.10-3 -1
Como g=2(kI)0.5, se deriva que Id =4,5 mA y, suponiendo zona de corriente constante, VGS =3,5 V
De la malla de entrada en DC y sabiendo que la puerta está a 0V se deriva que 6=VGS+IDRS, pudiéndose despejar el valor de RS =0.55k
Con la malla de salida se comprueba que VDS>VGS-VT

## Slide 51
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
51
1
2
3
Vcc
R2
RE
Vin
R1
Rin Cin
Vout
Cout
RL
Rp
Vin
Bib
Rin
hie
RE
RL
Vout
Problema 4. Hallar la ganancia de tensión (vout/vb), la ganancia en corriente (iout/iin), impedancia de entrada e impedancia de salida del amplificador de la figura (seguidor de emisor).
Solución. En la figura de la derecha se muestra el circuito equivalente en pequeña señal a frecuencias medias, donde Rp=R1//R2. Las flechas indican las corrientes de entrada y de salida. Definimos RLL =RE //RL
De esa forma es fácil ver que:
vout  (  1)ib RLL
vb  ib hie  (  1)ib RLL
LL
ie
(  1)RLL
v
h  (  1)R
 A 

## Slide 52
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
52
Problema 4 (Continuación).
Por otra parte, para hallar la ganancia en corriente, relacionaremos cada corriente con su voltaje:
ie LL b b L E L
 iout  vout hie  (  1)RLL  (  1)RE
vb
b
L
out
h  (  1)R i v R R  R
i 
R
 vout
i
(  1)RE Rp
1
in E L p ie LL
out
I
p
p
p
i
 A 
R
R
R
vb 1

i (R  R )(R  h  (  1)R )




 
iin  ib   ib  ib hie  (  1)RLL ib   ib 1  hie  (  1)RLL 
Rp
v test
Bib
hie
RLL
Necesitamos relacionar ib con iin para hallar la ganancia en corriente
Para hallar la impedancia de entrada, sustituimos la excitación (fuente vin y resistencia Rin) por una fuente de prueba (vtest) y calculamos la relación entre dicha fuente y la corriente que genera (itest), ver figura inferior.
De la figura se infiere que:

## Slide 53
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
53
Problema 4 (Continuación).
vtest  vb  ib hie  (  1)RLL 
in
p ie LL
p ie LL
test
test ie LL
b
p p
test b
hie
Rp
i
R
R


 v
 i
 vb  ib
i  i
 1 
1
 Rp //hie  (  1)RLL   Z
R  h  (  1)R 
R h  (  1)R 
 (  1)RLL 
h  (  1)R 
hie  (  1)RLL 
R//
Bib
hie
RE
v test
itest  ib  ib  ie
E
test
e
b
R
v
i 
R  h
 v
 test
// ie
i
out
itest
vtest
test
 Z
R  h R
 vtest  vtest
// ie E
i  (  1)

RE hie  R// 

1
1   1
Para calcular la impedancia de salida se cortocircuita la fuente independiente y se coloca a la salida la fuente de prueba (en lugar de la resistencia de carga), ver figura inferior.
Donde R// = Rin //Rp
Llamando ib a la corriente que pasa por hie y iE a la corriente que pasa por RE, en el nudo donde confluyen las corrientes queda:
Aplicando la ley de Ohm en R
E
ie //
y en h +R queda:
Sustituyendo en la ecuación de las corrientes:

## Slide 54
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
54
Vout
R2
Q1
2
1
3
Rs
Rd
Vin
R1
RL
C1
Vdd
Rin
C1
C1
Vout
R1
Vin
RL
Rin
R2
gv gs
Rs
S
D
G
Rd
Problema 5. El circuito de la figura es un amplificador en puerta común. Dibujad el equivalente en pequeña señal y calcular las ganancias en tensión vout/vs y en corriente io/ii
Solución. En la figura inferior se ha dibujado el circuito equivalente en pequeña señal (frecuencias medias)

## Slide 55
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
55
Problema 5 (Continuación).
Las resistencias R1 y R2 están cortocircuitadas por el condensador C1. Llamaremos RLL =Rd//RL De la figura se deduce que:
vout  gvgs RLL
vgs  vg  vs  vs
 vout  gvs RLL
LL
s
out
v
 gR
v
v
 A 
RL  g   RL  g  
 Rs   Rs 
 1 

 1 
vs  g  
 Rs 
 1 

 vs
gRLL
s
in
I
 A
s
s s
gs
in s
i  i  gv
L
out
v
i
 iout
R
 gv  v (g  1 )
R
RL  v0
s
v0
R
 vout
i
1
Para hallar la ganancia en corriente relacionamos cada corriente con su voltaje:

## Slide 56
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
56
2
3
Rc
Vcc
Vin
Cin
1
R1
R2
Re
Cout
Vout2
Vout1
Cout
1
2
3
RE
R1
R2
RC
Vth
Rth
1
2
3
Vcc
RE
Rth  R1 // R2  50k
 7,5V
cc R
R1
th
1 2
 R
V  V
Problema 6. El transistor de la figura esta polarizado en la zona activa. Suponiendo que  es muy grande hallar la corriente de polarización Ic.
Hallar las ganancias de pequeña señal para las dos salidas. Si la Terminal vout1 se conecta a tierra, hallar la nueva ganancia en voltaje.
Vcc =15 V R1 = R2 = 100 k, Rc = 4.3 k RE = 6.8 k
Solución. Para hallar el punto de operación realizamos el estudio en continua (condensadores externos en circuito abierto). Entre base y emisor realizamos un equivalente de Thévenin para simplificar la malla de entrada resultando el circuito de la figura de la derecha
Vcc
Rc

## Slide 57
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
57
Problema 6 (Continuación).
De la malla de entrada obtenemos ib
Vth
b
th E
ic  1mA

 0.7 6,8  1
i 
R  R (  1) 6,8 
Rp
Vin
RE
Con ib obtenemos una expresión para hie = 0.026 
Una vez obtenido el punto de trabajo, realizamos el estudio en pequeña señal. En la figura inferior se muestra el circuito equivalente a frecuencias medias.
Vout2
hie Bib
Vout1
RC
  Rc  0.63
RE
 1
vin
 vout 2 
 vout1 
 Rc
hie  (  1)RE
RE (  1)
hie  (  1)RE
De la figura se infiere que:
vout 2  ib Rc vout1  RE (  1)ib
vin  ib hie  ib (  1)RE
vin

## Slide 58
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
58
Problema 6 (Continuación).
En la última parte del problema nos piden hallar la ganancia vout2/vin cuando el terminal vout1 se conecta a tierra.
Si se conecta a tierra dicho terminal la resistencia RE, queda cortocircuitada quedando el circuito de la figura inferior
Vout2
Rp1
Vin
Bib1
hie1
RC
 165
0.026
 A  vout 2

 Rc   Rc
0.026
  Rc  
vout 2  Rc ib
vin  hie ib
hie
vin

## Slide 59
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
59
2
3
Problema 7. El circuito de la figura es un seguidor de inicialización. Obtener el punto de trabajo y los parámetros de pequeña señal.
Obtener la ganancia en tensión v0/vi. Obtener la resistencia de entrada.
Vcc=9V
Re=2K
R2=20K
Rin=10K
1
Vin1
Vcc=9V
Rt=10K
R1=20K
Vout

## Slide 60
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
60
2
3
Vcc
R2
1
RT R1
RE
Problema 7 (Continuación).
Solución. Para obtener los parámetros de pequeña señal (r y gm) tenemos que hallar el punto de trabajo. En la figura inferior (izda) podemos ver el circuito en continua. Para resolverlo, conviene hacer un equivalente de Thévenin entre base y tierra (figura dcha.).
Vcc
Vth
RE
Rth
1
2
3
Vcc
Rth  RT  R1 // R2  20k
V  V
th BB R
 R 40
 9. 20  4,5V
1 2
R2

## Slide 61
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
61
Problema 7 (Continuación).
Vth  Rth Ib  0.7  RE (  1)Ib
 I c  1,7mA
Una vez obtenido el punto de trabajo, hallamos los parámetros de pequeña señal:
b
 I 
20  2(101) 222
 3,8  17A
4,5  0,7
m
1,5
g  100  66,7mA /V
0,017
r  0,026  1,5k

Vi
Ri
RT
Rp
hie
RE
Bib
Vo
Vi
Ri
Rp'
Rp''
Bib1
Vo
in
in
RT
b
Rp '  RT // r  10 //1,5  1,3k
Rp ''  RE // rp  10 // 2  1,7k
i  0,87i
R  r
T 
i 
A continuación, hallamos el punto de trabajo:
A continuación, hacemos el análisis en alterna (AC). Para ello dibujamos el circuito equivalente en pequeña señal a frecuencias medias.
Donde Rp es el paralelo entre R1 y R2 (10 k).
Haciendo el paralelo entre RT y r (al que llamaremos Rp’) y entre Rp y RE (al que llamaremos Rp’’) tenemos el divisor de corriente que relaciona a ib con iin.

## Slide 62
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
62
Problema 7 (Continuación).
De la figura se deduce que:
R  r
R  r
R  r
T 
vin  (Ri  Rp ')iin  Rp ''(iin  ib )  (Rin  Rp 'Rp '')iin  Rp ''
R
R  r
RT
v
v
T 
R  R 'R ''R '' T
i
RT
i p p p
 A  0  T   0.93
Rp ''Rp ''
in
v
in
T 
RT
vo  Rp ''(iin  ib )  Rp ''iin  Rp '' i
in
Rp'1
Vtest
Rp''1
Bib2





R  r
T  
ib  0,87itest
vtest  itest Rp '(itest
RT
p
p p
b p test
R ''
 Rin  Rp 'Rp ''(1   0,87)  150,9k
R ''
 i )R ''  i R '
Para hallar la resistencia de entrada utilizamos el método de la fuente de prueba a la entrada (ver figura inferior)
De la figura se deduce que:

## Slide 63: Tema 5. Respuesta en frecuencia
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
63

## Slide 64
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
64
Problema 1. En el circuito de la figura hallar la frecuencia baja de corte (L) aplicando el método de las constantes de tiempo.
Datos: gm = 4.72 mA/V, hie = 21,1 k, = 99.6, RC = 39 K RB1 = 47 K RB2 = 68 K Ri = 60 K RL = 50 K RE = 39 K C = 2 F.
RL
2
3
Rc
Vcc
Re
Ce
R2
R1
Cout
Rin Cin
1
Vin
Vout
Solución. En este caso, dado que el enunciado nos proporciona los parámetros de pequeña señal, no es necesario calcular el punto de trabajo. En la figura inferior se muestra el circuito equivalente de pequeña señal.
Vin
CE
Rc
Rin Cin
Rp
Vout
Cout
RL
Bib
hie
RE

## Slide 65
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
65
Rc
Rp
Rin
RL
Bib
hie
Problema 1. (Continuación)
Calculamos la resistencia vista por cada uno de los condensadores externos con el fin de aplicar el método de las constantes de tiempo. Resistencia vista con Cin. Anulamos las fuentes independientes, cortocircuitamos CE y Cout y sustituimos Cin por la fuente de prueba.
Vtest
Vtest
Rc
Rp
Es fácil de obtener que la relación entre Vtest e Itest es:
Rin =Rp//hie+Rin
Resistencia vista por Cout. Haciendo lo mismo y teniendo en cuenta que al anular la fuente independiente también se anula la dependiente, la resistencia vista por este condensador es Rc+RL.
Resistencia vista por CE. El circuito que hay que resolver es el que se muestra en la figura inferior.
Rin
RL
Bib
hie
RE
b
test
e
itest
 ib  ib  ie
i
v
i 
Llamaremos Req a hie+(Rin//Rp) tenemos que ib =vtest/Req y sustituyendo en la ecuación anterior:
Req
RE
 vtest 
itest
eq E
test
R R
 (  1)  vtest  vtest
i
1
1    1

## Slide 66
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
66
Problema 2. Tenemos un amplificador en configuración de fuente común, como el de la figura. El punto de trabajo del transistor nos da una constante gm=1.4 mA/V. Calcula la frecuencia alta de corte de dicho amplificador.
Datos: R1 = 2,7 M R2=7,6 M Rg =100  RD = 2 k, RL = 10 k, Cin=Cout=CS=1 F CGS=2 pF y CGD=4 pF.
Solución. Primero dibujamos el circuito equivalente en pequeña señal y alta frecuencia del amplificador. Para ello, sustituimos el transistor FET por su circuito equivalente de pequeña señal y alta frecuencia (incluyendo los condensadores internos), la fuente de DC se pone a cero (se conecta a tierra) y los condensadores externos se sustituye por cortocircuitos, debido a su alto valor (Z=0).

## Slide 67
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
67
Problema 2. (Continuación)
Calculamos la RCgs mediante el método de la fuente de prueba. Para ello, sustituimos Cgs por vtest, dejando el otro condensador en abierto (figura izda) y calculamos vtest/itest. Es fácil comprobar que :
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝐶𝐶//𝑅𝑅𝑅2 (2) Lo que nos da un valor de RCgs = 100 W
De forma análoga, calculamos RCgd, sustituyendo Cgd por la fuente de prueba y dejando el otro condensador en abierto (figura dcha). Llamando Rg’ al paralelo entre Rg y R12, y RL’ al paralelo entre RD y RL tenemos que:
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜 = 𝑅𝑅𝐶𝐶′ 𝑖𝑖𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝑅𝑅𝐿𝐿′(𝑖𝑖𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜+g𝑣𝑣𝐶𝐶𝑠𝑠)
(3)
sabiendo que 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑅𝑅′ 𝑖𝑖
𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜
sustituimos en la ecuación anterior y despejamos,
𝑣𝑣
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐶𝐶
′ ′
= 𝑅𝑅 + 𝑅𝑅 1 + 𝑟𝑟𝑅𝑅 = 𝑅𝑅
𝐿𝐿 𝐶𝐶 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑑𝑑
(4)
Obtenemos un valor de RCgd= 2,04 kW
Metiendo estos datos numéricos conseguidos, en la expresión (1), obtenemos un valor para la frecuencia alta de corte, fH, de 18,9 MHz

## Slide 68
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
©2023 Autoras Belén Arredondo y Beatriz Romero
Algunos derechos reservados Este documento se distribuye bajo la licencia
“Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es Para cualquier duda o sugerencia de mejora, puedes escribir a belen.arredondo@urjc.es y beatriz.romero@urjc.es
Agradecimientos a los profesores Gonzalo del Pozo y Felipe Machado
por su contribución a este documento